Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji II

Nákup IT techniky a dalšího vybavení pro SPŠ a SOŠ Dvůr Králové n. L.

I. ČÁST:	IKAP II – demonstrátor síťových připojení

Technické podmínky (Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky)

VŠECHNY TECHNICKÉ POŽADAVKY JSOU STANOVENY JAKO MINIMÁLNÍ

1.1.2.3.2.4 Demonstrátor síťových technologií

- Popis požadované funkce: Pro podporu výuky v oblasti síťových a komunikačních technologií poptáváme technické řešení (zařízení) ve formě simulátoru (demonstrátoru). Zařízení musí umět modelovat základní síťové a komunikační procesy jako demonstrátor. Musí pracovat autonomně i bez dostupnosti Internetu. Je požadováno i připojení do počítačové sítě a možnost vzájemného propojení  demonstrátorů jak pomocí kabelového propojení tak i bezdrátového. Demonstrátor musí umožnit výuku základních síťových funkcí. Na základě síťové  analýzy  je požadovaná demonstrace  klíčových protokolů. Musí dále být připojitelné senzory k výuce IoT a dalších elektronických prvků a stavebnic typu Arduino, Lego, apod. SW je požadován na bázi open source. Programové vybavení pro analýzu sítě a připojení komunikačních terminálů je rovněž požadováno. Musí podporovat jak technické tak i pedagogické aspekty - jednoduchou instalaci, snadnou konfiguraci pro výuku, rychlé obnovení základní funkce demonstrátoru např. při programové chybě.

- Specifikace: Demonstrátor musí obecně splňovat tuto základní charakteristiku:

- Všechny použité komponenty dodržují široce dostupné otevřené standardy, nejsou proprietární, či nevyžadují pro svůj provoz nákup dalších licencí

- Preferované SW řešení je OpenSource operační systém a jeho případné klony splňující podmínku otevřenosti a dostupnosti zdarma

- Minimální konfigurace zařízení:

Architektura založena na bázi ARMv8-A (64/32-bit)

Procesor CPU, alespoň čtyř jádrový 64-bit instrukční sada

Obsahuje integrovaný video čip (GPU)

Obsahuje paměť SDRAM velikosti alespoň 1GB možno sdílená s GPU

Vybaven síťovým rozhraním Ethernet min. 10/100 Mbit/s a bezdrátovým rohraním WiFi dle 802.11n a Bluetooth 4.1

Osazen 4x USB 2.0 port

Video výstup HDMI (rev 1.3 & 1.4), 14 HDMI rozlišení od 640×350 do 1920×1200

Zvukový vstup	Přes I2C rozhraní

Zvukový výstup Analogový (přes 3,5mm jack), digitální (přes HDMI), I2S

- Požadavky na směrovací modul: Směrovací modul je určen pro technologii Ethernet a umožňuje připojit jak fyzická rozhraní (pomocí konektoru RJ 45) tak i bezdrátové klienty a splňuje tyto základní požadavky

Operační mód  pro bezdrátové rozhraní: AP, Client, Bridge

Minimální podpora frekvence 2,4 GHz a normy 802.11b/g, 802.11n

Fyzická rozhraní LAN – RJ45  4x 10/100 Mbit/s, Auto-MDI/X

Fyzická rozhraní WAN – RJ45  1x 10/100 Mbit/s, Auto-MDI/X

RAM pro SW operačního systému alespoň 32 DDR MB

Podpora otevřených/free OS jako např. OpenWRT,

Minimální LED indikace ZAP/VYP, stav fyzických rozhraní RJ45

Rozsah provozních teplot, kdy zařízení bez problému pracuje  0-50 (°C)

- Využití: Výuka ICT předmětů

- Vlastnosti zařízení: váha do 2,3 kg, napájecí adaptér k demonstrátoru 2V/4A je součástí dodávky, klávesnice, myš a monitor nejsou součástí dodávky

- Dodací a další podmínky, oprava závady následující pracovní den u zákazníka, součástí nabídkové ceny: napájecí adaptér k demonstrátoru a doprava

- Záruka poskytována dodavatelem na zařízení: alespoň 3 roky.

Účastník:	Jméno, příjmení a funkce osoby oprávněné jednat za účastníka:

V ……………………dne …………………. 2021	Podpis: