Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji II

Nákup IT techniky a dalšího vybavení pro SPŠ a SOŠ Dvůr Králové n. L.

III. ČÁST:	Hardware – další plnění

Technické podmínky (Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky)

VŠECHNY TECHNICKÉ POŽADAVKY JSOU STANOVENY JAKO MINIMÁLNÍ

Dataprojektor

- Technologie: 3LCD (vhodný pro prezentace v učebnách)

- Rozlišení: 1920 x 1080

- Min. projekční vzdálenosti: 1,5 m

- Svítivost: 3500 ANSI lumenů

- Kontrast: 16 000:1

- Životnost lampy: 12 000 hodin (ECO mode)

- Vstupy: HDMI, VGA, USB 2.0, audio

- Ostatní: dálkové ovládání, reproduktory v zařízení

- Záruka: 24 měsíců

- Příslušenství: součástí dodávky bude nastavitelný stropní držák kompatibilní s projektorem

Stolní počítač

- Skříň: Micro / Mini Tower

- Procesor: výkon 17000 bodů dle www.benchmark.cz

- Operační paměť: 16 GB RAM DDR4 rozložené v duálním řadiči pamětí

- Grafická karta: integrována, možnost rozšířit o další VGA do slotu PCIe 16x

- Uložiště: min. 1x 500 GB SSD + min. 1x 480 GB SSD disk

- Síťová karta: 10/100/1000

- Zdroj: min. 350W

- Porty: 8x USB, LAN, VGA, Grafický výstup kompatibilní s dodávaným monitorem v digitální kvalitě, TPM 2.0 header

- Operační systém: odpovídající operační systém s podporou připojení do domény

- Záruka: 36 měsíců NBD, garantovaná výrobcem

- Dodání včetně soupisu výrobních čísel dodaných PC

- Součástí dodávky bude veškerá kabeláž potřebná k připojení PC + klávesnice a myš

- Možnost repasovaných strojů

Monitor

- Úhlopříčka: 24“ LED

- Rozlišení: 1920 x 1080 FullHD

- Výstupy: analogoví i digitální kompatibilní s dodávaným PC

- Podpora VESA standard

- Záruka: 24 měsíců

Stolní držák monitoru

- Materiál: kov

- Určení: monitor 13“ – 43“ s podporou VESA standard

- Zatížitelnost: max 15 kg

- Umístění držáku: stolní provedení (deska stolu o tloušťce 10 - 88 mm)

- Polohovatelnost: náklon nahoru 45°, náklon dolů 45°, natočení do stran: +/-180°, rotace: 360

- Montáž: většina povrchů o tloušťkách až 60 mm

- Záruka: 24 měsíců

Access point

- Standardy: 802.11a (5GHz), 802.11b (2,4GHz), 802.11g (2,4GHz), 802.11n, 802.11ac

- WiFi pásma: 2,4 GHz, 5 GHz

- Přenosová rychlost WiFi: 1300Mb/s

- Přenosová rychlost LAN portu: 1 Gbit

- Zisk antény: 3 dBi

- Zadavatel požaduje kompatibilitu se stávajícími zařízeními.

Účastník:	Jméno, příjmení a funkce osoby oprávněné jednat za účastníka:

V ……………………dne …………………. 2021	Podpis: