Technická specifikace

| Požadavky zadavatele | Potvrzení o splnění podmínek dodavatelem |
| --- | --- |
| Automatický POCT kazetový analyzátor pro měření acidobazické rovnováhy z plné krve |  |
| Měřené parametry: pH, pCO2, pO2, sO2, Na+, K+, Ca2+, Cl, tHb, O2Hb, COHb, MetHb, HHb, HbF, bilirubin, glukóza, laktát, volitelně urea a kreatinin |  |
| Bilirubin s certifikací pro novorozenecké pacienty |  |
| Přesné měření oxymetrických parametrů bez interferencí |  |
| Vypočítávané parametry: HCO3 (act), BE(st), Hct, O2Ct, TCO2, AaDO2 atd. |  |
| Kazetový systém s minimální údržbou |  |
| Možnost měření ze stříkačky a z kapilár |  |
| Maximální měřící čas od zavedení vzorku do dostupnosti výsledků všech parametrů v ustáleném provozním stavu do 60 s |  |
| Maximální doba mezi zahájením měření jednoho vzorku do možnosti zahájení měření druhého vzorku v ustáleném provozním stavu analyzátoru do 90 s |  |
| Možnost přednastavení biochemických vyšetření v libovolných kombinacích |  |
| Maximální objem vzorku pro všechny měřené parametry do 80 µl |  |
| Možnost měření vybraných parametrů v mikromódu do 45 µl |  |
| Detekce chyb při nasátí vzorku (vzduchové bubliny, homogenita, sraženiny, nedostatečný objem vzorku) a automatická nápravná opatření |  |
| Automatická kalibrace, možnost nastavení intervalů spuštění |  |
| Automatické provádění kontroly kvality na 3 různých koncentračních hladinách min. 1x denně, statistické vyhodnocení kontroly kvality s vizualizací na obrazovce (LeveyJennings grafy) |  |
| Automatická aspirace vzorku s důrazem na snížená rizika infekce |  |
| Integrovaná čtečka čárového kódu pro identifikaci pacienta, reagencií |  |
| Exspirace spotřebního materiálu v analyzátoru minimálně 30 dnů |  |
| Signalizace výměny spotřebních materiálů a odpadu |  |
| Kompletní software v českém jazyce včetně video nápovědy |  |
| Dotyková obrazovka |  |
| Spolehlivý a rychlý servis včetně víkendů a svátků |  |
| UPS – součást dodávky |  |
| Vestavěná termotiskárna – znázornění překročení laboratorních mezí |  |
| Dálková správa zařízení v rámci nemocnice a ze servisního centra dodavatele včetně dnů pracovního klidu |  |
| Obousměrná komunikace s laboratorním informačním systémem a nemocničním informačním systémem, přenos dat automaticky po analýze |  |
| Technická dokumentace včetně prohlášení o shodě a manuálu v českém jazyce |  |
| Uvedení do provozu včetně provedení instruktáže |  |