Technická specifikace

| Název veřejné zakázky | Dodávka sanitních vozidel pro ZZS KHK - 19 ks vozidel zvláštního určení, sanitních automobilů typu „C“ podle ČSN EN 1789 se skříňovou nástavbou sendvičové konstrukce |
| --- | --- |
| Zadavatel | Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje, IČO 48145122, se sídlem Hradecká 1690/2a, Nový Hradec Králové, 500 12 Hradec Králové |

| Výrobce vozidla | [bude doplněno před uzavřením smlouvy] |
| --- | --- |
| Typ vozidla | [bude doplněno před uzavřením smlouvy] |
| Cena za 1 vozidlo v Kč bez DPH | [bude doplněno před uzavřením smlouvy] |

Vozidlo zvláštního určení sanitní automobil typu C podle ČSN EN 1789 se skříňovou nástavbou sendvičové konstrukce

Počet kusů: 19

Bezvýhradné splnění všech níže uvedených technických parametrů je podmínkou pro následné převzetí vozidla.

Jsou-li níže uvedeny konkrétní odkazy na výrobky, výrobce nebo dodavatele, pak jedině z důvodu nezbytné a nezaměnitelné kompatibility s vozidly a jejich vybavením již zadavatelem užívanými. Přesně vyspecifikovaná zařízení anebo přístroje musí být možné umístit do držáků v jiných, např. záložních vozidlech nebo vozidlech používaných na jiné výjezdové základně. U použitých komponentů nástavby zadavatel požaduje splnění homologací podle ČSN EN 1789.

Požadovaná záruka na vozidlo a zástavbu minimálně 2 roky.

Sanitní zástavba bude provedena v souladu s právními předpisy a technickými normami platnými v době předání předmětu veřejné zakázky s maximálním důrazem na bezpečnost posádky i přepravovaných osob.

Zvláštní technické podmínky

- vozidlo vyhovuje nařízení vlády č. 173/2016 Sb., stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel, v účinném znění,

- vozidlo kategorie M1 splňující emisní limity minimálně EURO 6, v souladu s přílohou č. 1 uvedeného nařízení vlády,

- maximální spotřeba pohonných hmot pro kombinovaný provoz je 11 litrů na 100 km u naftových motorů, v souladu s přílohou č. 2. článek III, uvedeného nařízení vlády

Technické požadavky a vybavení sanitního vozidla

- nové vozidlo s rokem výroby 2021 či novější (za nové vozidlo se považuje vozidlo s nájezdem do 500 km),

- globální homologace: speciální vozidlo, M1/sanitní vůz typu C (mobilní jednotka intenzivní péče) dle normy EN 1789 a vyhlášky MZ ČR č. 296/2012 Sb. (2+2 sedící+1 ležící přepravovaná osoba),

- podvozek s kabinou a skříňovou nástavbu sendvičové konstrukce o vnitřním objemu ambulantního prostoru více než 10 m3 (poměr stran: délka min. 2980 mm, šířka min. 1900 mm, výška min. 1850 mm),

- rozvor náprav minimálně 3300 mm,

- maximální celková délka vozidla 5500 mm,

- maximální výška vozidla 2500 mm včetně veškeré výbavy,

- největší technicky přípustná/povolená hmotnost vozidla 3500 kg včetně minimální hmotnostní rezervy 260 kg pro vybavení vozidla zdravotnickým materiálem zapsaná v technickém průkazu,

- motor vznětový přeplňovaný minimálně čtyřválcový s minimálním výkonem 140 kW splňující emisní normu EURO 6,

- stálý pohon všech kol (4x4),

- nezávislé zavěšení všech kol,

- automatická převodovka minimálně šestistupňová,

- zadní náprava vybavená úplnou mechanickou uzávěrkou diferenciálu,

- výška podlahy maximálně 680 mm od terénu

Vybavení

- skříňová nástavba sendvičové konstrukce v provedení s integrovanými nástupními schody u bočních a zadních dveří, s kryty podběhů a střešním spoilerem nad kabinou řidiče,

- pevně zabudované výsuvné nástupní schody v protiskluzové úpravě u bočních posuvných dveří,

- posuvné dveře v sanitním prostoru s posuvným zatmaveným oknem,

- po stranách bočních dveří nástupní madla z obou stran,

- zadní křídlové dveře v nástavbě, vysoké, prosklené, zatmavené,

- zatmavené boční okno na levé straně nástavby,

- aretace mechanická při otevření křídlových dveří na 90 stupňů,

- aretace magnetická pro všechny dveře v otevřené poloze 180 stupňů,

- úložný prostor na boční zadní straně nástavby přístupný z vnějšku vozidla,

- pevná dělící přepážka částečně prosklená s posuvným oknem (homologované prosklení),

- barva karoserie - sírově žlutá - RAL 1016

- barevné značení a reflexní polepy podle grafického manuálu ZÁSADY JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU ZÁSAHOVÝCH VOZIDEL ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE verze 4.0 ze dne 24. 3. 2019,

- volací znaky vozidel: ZHK a tříčíselné označení - Pro každé vozidlo bude uveden samostatný volací znak, volací znak bude doplněn na základě pokynu kupujícího v rámci plnění smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem.

- reflexní prvky na vnitřní straně všech dveří vozidla, včetně dvířek od úložných prostor,

- úprava odpružení zadní nápravy na vzduchové pérování umožňující zvýšení a snížení světlé výšky vozidla pro bezpečné nakládání pacienta a komfort přepravy pacienta,

- celková hmotnost 3500 kg zapsaná v technickém průkazu vozidla (Osvědčení o registraci část 2.),

- posilovač řízení,

- brzdící systém dvouokruhový, hydraulický s posilovačem,

- kotoučové brzdy na všech kolech se systémem ABS/EDS/ASR/ESP,

- přední brzdové kotouče vzduchem chlazené,

- senzory opotřebení brzdového obložení,

- hlavní světlomety (potkávací a dálkové) s vysokou svítivostí v LED technologii,

- klimatizace kabiny řidiče,

- airbag řidiče a spolujezdce, včetně napínačů bezpečnostních pásů,

- vnitřní zpětné zrcátko,

- počet míst v kabině řidiče 1+1 (sedadlo spolujezdce pouze pro jednu osobu),

- výškově nastavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce,

- startovací akumulátor min. 85 Ah,

- přídavný akumulátor min. 80 Ah pro elektrický systém	napájení informačních technologií a přístrojů ambulantního prostoru,

- zesílený alternátor min. 140 A,

- mlhové světlomety integrované v nárazníku s funkcí přisvěcování do zatáček,

- třetí brzdové světlo,

- elektronický imobilizér,

- multifunkční ukazatel jízdních režimů vozidla (palubní počítač),

- otáčkoměr,

- elektricky otvíraná okna v kabině řidiče,

- radiopřijímač s reproduktory v prostoru řidiče i ambulantním prostoru s možností vypnutí samostatným vypínačem v ambulantním prostoru,

- světelný zdroj (lampička) na palubní desce u spolujezdce v LED technologii,

- vnější zpětná zrcátka elektricky nastavitelná a vyhřívaná,

- centrální zamykání dveří včetně dveří ambulantního prostoru s 2x funkční klíče s dálkovým ovládáním,

- lapače nečistot vpředu i vzadu,

- parkovací senzory vpředu a vzadu,

- zadní parkovací kamera nad zadními dveřmi se zobrazením obrazu v monitoru navigačního tabletu,

- dodávka a montáž hasicího přístroje 2 kg,

- povinná výbava vozidla (nůž na pásy, vybíječ oken, výstražný trojúhelník, lékárnička, reflexní vesta 2x, tažné lano min. 3500 kg),

- asistent rozjezdu do kopce.

Zabudované výstražné světelné a zvukové zařízení

- přední horní modro-červená zvláštní výstražná světla v LED technologii vytvářející pás světel v celé šířce střechy a odpovídající platné legislativě pro vozidla s právem přednostní jízdy, vozidla IZS, integrované (zabudované) v rozích zvýšené střechy nebo v aerodynamickém spojleru a umístěné, pokud je to možné, na nejvyšším místě střechy nebo co nejblíže nejvyššímu místu, a to co nejdále od podélné střední roviny vozidla (symetricky po obou stranách vozidla) s čirým krytem, s funkcí ztlumení intenzity svitu (tzv. noční režim),

- zadní záblesková zvláštní výstražná světla modré a červené barvy v LED technologii integrovaná v obou zadních rozích karoserie nebo v aerodynamickém spoileru s čirým krytem,

- integrovaná siréna (WAIL, YELP, HI-LO, HORN) za přední maskou nebo v předním nárazníku vozidla se dvěma reproduktory sirény (min. výkon 100 W pro každý z nich) s ovládáním změny tónů sirény rovněž zvukovou houkačkou na volantu, reproduktory musí být umístěné tak, aby nedošlo k porušení jejich funkce odlétávající vodou, sněhem a kamením a zároveň nebyla překročena přípustná hluková hladina v kabině řidiče a prostoru pro pacienta a aby bylo zachováno originální logo výrobce vozidla v přední masce,

- ovládání funkce HORN samostatným tlačítkem v dosahu řidiče,

- doplňkový pár zvláštních výstražných světel modré a červené barvy v LED provedení instalovaný v přední části vozidla (maska vozidla), vyzařující světlo vpřed s rozsvícením společně se základními výstražnými světly a možností samostatného vypnutí,

- doplňkový pár zvláštních výstražných světel modré a červené barvy v LED provedení instalovaný do vnějších zpětných zrcátek nebo jejich držáků,

- dva přídavné páry zvláštních výstražných světel modré a červené barvy v LED provedení instalované na boku v přední části vozidla (přední blatník nebo nárazník), vyzařující světlo do boku,

- osvětlení prostoru za vozidlem minimálně 1x pracovním reflektorem s vysokou svítivostí a technologií LED pod hranou střechy vozidla se zapojením přes zpátečku a vypínačem u řidiče a u zadních dveří,

- osvětlení prostoru na bocích vozidla na zvýšené střeše 2x v LED technologii na každé straně,

- ovladače výstražného zvukového a světelného zařízení a veškeré ostatní ovládací prvky zabudované do palubní desky vozidla,

- možnost programování používaných tónů sirény,

- všechna použitá světla s platnou homologací pro ČR-EU, výstražná světla v LED technologii v červeno- modré barvě odpovídající platné legislativě pro vozidla právem přednostní jízdy, vozidla IZS s certifikací dle ECE 65 (nutno doložit kompletní protokol o provedení zkoušky dle ECE 65)

Elektroinstalace

- elektrický okruh 12 V,

- vnější přípojka 230 V s přípojným kabelem v délce minimálně 5 metrů umožňující nabíjení a práci zařízení montovaných do sanitního vozu s automatickým odpojením kabelu po nastartování vozidla,

- 2x zásuvka odběru elektrické energie s napětím 230 V v ambulantním prostoru funkční při připojení vozidla k externímu zdroji 230 V,

- zabudovaný měnič napětí 12 V/230 V s minimálním výkonem 400 W se zásuvkou umístěnou dle zadání objednavatele,

- automatická akumulátorová nabíječka, bezobslužná, s ochranou proti přebíjení, s dvěma nezávislými nabíjecími obvody (nabíjecí proud minimálně 10 A pro každý akumulátor),

- 4x zásuvka DIN a 2x zásuvka PAL k odběru elektrické energie s napětím 12 V v ambulantním prostoru pro připojení zdravotnických přístrojů,

- LED stropní osvětlení ambulantního prostoru - barva teplá bílá, vypínač s regulátorem u bočních dveří a vypínače u zadních dveří a v kabině řidiče,

- minimálně dvě bodová stropní směrovatelná světla nad nosítky pacienta,

- nouzové orientační osvětlení ambulantního prostoru LED technologií integrovaným světlem modré barvy,

- dodání a montáž speciální zásuvky pro inkubátor (zesílené elektrické vodiče),

- dvojitá zásuvka PAL 12 V pro připojení tabletu posádky (přesné umístění bude upřesněno zadavatelem podle typu vozidla),

- zásuvka DIN 12 V pro připojení tiskárny (přesné umístění bude upřesněno zadavatelem podle typu vozidla),

- záložní zásuvka 230 V pro připojení tiskárny (přesné umístění bude upřesněno zadavatelem podle typu vozidla),

- minimálně 1x zásuvka USB 5 V pro nabíjení mobilního telefonu v kabině řidiče,

- přenosná LED dobíjecí svítilna v kovovém pouzdře s dobíjecím adaptérem 12 V umístěná v kabině řidiče se svítivostí až 1000 Lm, dosvitem min. 200 m, přepínáním mezi min. 2 módy (plný výkon a úsporný režim), splňující normu min. IPX4.

Informační technologie (radiové spojení, GPS, navigace, tiskárny)

- v prostoru mezi sedadly řidiče a spolujezdce středový tunel pro zabudování,

- o vozidlového adaptéru s nf a vf zesilovačem pro ruční radiostanici Matra TPH700,

- přihrádky na dokumentaci formátu A4,

- dodávka a montáž antény pro vozidlový adaptér k ruční radiostanici Pegas-Matra TPH700 a kabeláže zakončené konektorem TNC v prostoru pod sedadlem spolujezdce, umístění na předním sloupku vozidla podle pokynu zákazníka (umístění bude optimalizováno tak, aby přívod antény do prostoru mezi sedadly byl dostatečně dlouhý pro přímé připojení radiostanice/adaptéru bez jakéhokoliv nastavování kabeláže),

- samostatně jištěné napájení pro vozidlový adaptér k ruční radiostanici Pegas Matra TPH700 (napájení přivedené do prostoru pod sedadlem spolujezdce),

- dodávka a montáž lokalizační jednotky GPS s akceleračním čidlem kompatibilní se současně používanými lokalizačními jednotkami používanými ZZS KHK (včetně samostatně jištěného napájení, GSM antény a GPS antény), umístění ve voze podle doporučení výrobce,

- jednotka bude napojena na sběrnici CAN vozidla a bude umožňovat vyčítat informace o stavu paliva v nádrži, stavu tachometru vozidla, stavu výstražných zvukových a světelných zařízení vozidla

- jednotka bude obsahovat akcelerometr a bude zapojena ve vozidle dle specifikací výrobce

- GSM a GPS anténa umístěny tak, aby byl zajištěn dostatečný signál

- dodávka a montáž držáku tiskárny Brother PJ-773, umístění držáku ve vozidle bude upřesněno zadavatelem podle použitého typu vozu,

- dodávka a montáž navigačního tabletu včetně držáku, provedení a umístění bude upřesněno podle použitého typu vozu,

- dodávka a montáž kabeláže pro navigační tablet včetně tzv. car delay switch a vypínače napájení navigace a rozpínacího tlačítka GPS jednotky,

- montáž vozidlového adaptéru včetně zesilovače pro TPH700 (adaptér dodá zadavatel),

- dodávka a montáž vozidlové kamery s následujícími parametry:

- DVR kamera (umístění nezabraňující výhledu, bude upřesněno podle typu vozu),

- Včetně SD/MMC karty (min. 256 GB, min. Class 10),

- Nahrávání v reálném čase,

- Datum a čas synchronizovaný s GPS signálem (satelity)

- Cyklické nahrávání,

- Detekce pohybu,

- G-senzor,

- Noční vidění,

- Min. FullHD kvalita,

- sledovací úhel min. 150°.

Ambulantní prostor

- vyztužená karoserie pro uchycení držáků přístrojů, nábytkových sestav a ostatních prvků a komponentů sanitní zástavby,

- vozidlo jako celek, veškerá sedadla, kotvící prvky, nosítka a stůl nosítek sanitní zástavby musí splňovat podmínky ČSN EN 1789, včetně tepelné a zvukové izolace,

- klimatizace,

- střešní obousměrný ventilátor	se světlem,

- střešní zatmavené okno,

- vnitřní obložení stěn, stropu a dveří formovanými laminátovými díly s minimem konstrukčních spár, snadno omyvatelným a dezinfikovatelným materiálem,

- zpevněná podlaha umožňující připevnění základny pod nosítka, nosítek a sedaček s protiskluzovou úpravou, jednoduše omyvatelnou, těsně spojenou se stěnovou zástavbou,

- zvukové znamení k řidiči,

- výsuvný systém pro automatické nakládání a vykládání nosítek s podvozkem jednočlennou obsluhou, certifikovaný dle ČSN EN 1789 nebo novější s aretací nosítek dle ČSN EN 1789 nebo novější. Stůl nosítek s bočním posuvem v šíři min. 400 mm. Nakládací poloha při najíždění nosítek do vozidla je vodorovná, bez šikmých nájezdových ramp nebo naklápění stolu.

- 2x sklopné sedadlo na pravé straně sanitního prostoru s integrovaným tříbodovým bezpečnostním pásem a s možností otáčení sedadla o 180 stupňů s polohovatelnou loketní a zádovou opěrkou,

- 1x pohotovostní sedadlo za hlavou nosítek situované proti směru jízdy umožňující provedení tracheální intubace u ležícího pacienta a snadný přístup k hlavě (sedadlo nemusí být využitelné při jízdě),

- centrální rozvod kyslíku s centrálním panelem kyslíkové instalace se čtyřmi odběrovými body (z toho dva nad nosítky pro pacienta),

- 2x úchyt pro kyslíkové lahve o objemu 10 l a 2x redukční ventil kombinovaný s průtokoměrem, kyslíkové lahve musí být snadno přístupné z vnějšku vozidla, volný přístup k průtokoměrům musí být zajištěn rovněž z interiéru vozidla, prostor pro obsluhu kyslíkových lahví musí být osvětlený,

- 1x úchyt pro kyslíkovou lahev o objemu 2 l a 2x redukční ventil kombinovaný s průtokoměrem, kyslíková lahev 2 l musí být snadno přístupná z vnější strany vozidla,

- 2x reduktor s rychlospojkami propojovací hadice O2 k připojení kyslíkových lahví o objemu 10 l k centrálnímu rozvodu O2,stropní madlo,

- integrovaný držák infuzních lahví s uzavíratelným krytem minimálně na 3 infuze o objemu 500 ml umístěný na stropu ambulantního prostoru s otevíráním krytu k levé straně vozidla,

- držák (uchycení) transportního prostředku schodolezu s přístupem z vnější strany vozidla,

- držák (uchycení) scoop-rámu s přístupem z vnější strany vozidla,

- držák (uchycení) vyprošťovací pomůcky Spencer/SED s přístupem z vnější strany vozidla,

- integrovaný termobox s ohřevem minimálně 2 ks infuzních lahví o objemu 500 ml na teplotu přibližně 37 stupňů Celsia vybavený termostatem

Nábytek v ambulantním prostoru

- definitivní rozmístění nábytku a přístrojů bude provedeno vždy po dohodě se zadavatelem ve vztahu k vybranému typu sanitního vozidla (příklad zástavby viz příloha),

- zásuvkové úložné prostory s aretací v uzavřené i otevřené poloze,

- podstropní skříňky (uzavřené) na zdravotnický materiál,

- prostor pro ampulárium na léky (budou dodány pouze montážní prvky),

- nerezová pracovní odkládací deska nebo pult se zvýšenými okraji a omyvatelným povrchem,

- prostor (police) se záchytným systémem pro uložení batohu a snadným přístupem z otevřených pravých bočních dveří ambulantního prostoru,

- prostor se zádržným systémem pro uložení přístroje pro mechanickou srdeční masáž LUCAS II v transportním obalu (zadavatelem používaný typ),

- prostor pro uložení imobilizačních pomůcek, zejména sady vakuových dlah na končetiny, sady krčních límců apod.,

- prostor a zádržný systém pro bezpečné uložení vakuové matrace,

- plastový odpadkový koš s nepropustnými stěnami a možností snadného vložení vyměnitelných sáčků na odpad umístěný v uzavíratelné zásuvce pod pracovním pultem,

- 1x	universální držák na	kontejner pro bioodpad nad pracovním pultem,

- 1x	universální držák na	dezinfekční ubrousky,

- 1x	kovový dávkovač na	dezinfekční roztok ve vyměnitelných nádobách typu	BODE vel. 500 ml s možností demontáže pumpičky bez demontáže zadní stěny, s hloubkou včetně ovládací páčky cca 215 mm, umístěný nad pracovním pultem (např. zadavatelem používaný typ BODE Eurospender 1 plus 500 ml),

- 3x držák krabic na nesterilní rukavice se zvýšenými okraji proti dislokaci krabic při jízdě umístěný v interiéru vozidla podle požadavku zadavatele

Držáky přístrojů

- dodávka a montáž držáku na defibrilátor typu Lifepak 15 s bočními kapsami a příslušenstvím (používaný typ zadavatelem) s platnou certifikací nebo homologací pro daný účel použití, vybavený přítlačným madlem s teleskopickým zdvihem pro snadnost obsluhy a z důvodu bezpečnosti se zaoblenými rohy spodní základny držáku krytými plastem,

- dodávka a montáž držáku na transportní ventilátor s integrovanou tlakovou lahví O2 o objemu 2 l na stěnu sanitního vozidla se zabudovaným dobíjením ventilátoru (přesný typ použitého ventilátoru bude upřesněn zadavatelem pro jednotlivá vozidla před jejich dodáním, např. Oxylog VE 300/2000/3000 nebo Medumat),

- dodávka a montáž držáku na přenosnou bateriovou odsávačku s možností dobíjení včetně dobíjecího kabelu pro Weinmann Accuvac Lite WM 11745 s jednorázovou nádobou (používaný typ zadavatelem kompatibilní se záložními vozidly),

- dodávka a montáž držáku pro 2 ks lineárních dávkovačů Braun Perfusor Compact (používaný typ zadavatelem),

- zdravotnické přístroje nejsou součástí zakázky

Transportní prostředky (dodání se sanitním vozidlem)

- 1x samonakládací nosítka s podvozkem, minimální nosnost 300 kg, homologace dle ČSN EN 1789 nebo novější, s plynulým polohováním zádové opěry a možností nastavení nohou do protišokové polohy, sklopné boční opěry pro pacienta, profilovaná matrace s integrovaným dětským zádržným systémem a podhlavníkem, 4 bodovými bezpečnostními pásy, s reflexním polepením bočních profilů, se sklopným držákem na infuze. Pro usnadnění manipulace s pacientem je požadován podvozek s plynulým elektrohydraulickým nastavením výšky podvozku s minimálně 2 bateriemi pro napájení pohonu, nabíjení baterií je zajištěno při zasunutí podvozku do systému pro nakládání a uchycení nosítek ve vozidle zcela automaticky, systém umožňuje rozšíření nosítek pro přepravu nadrozměrných (bariatrických) pacientů (rozšiřovací sadu však zadavatel nepožaduje, tzn. že není součástí dodávky).

- 1x schodolez se zadními gumovými kolečky o velikosti min. 17 cm umístěnými pro lepší stabilitu zevně od pásového systému, s nosností 180 kg a bezpečnostními pásy,

- 1x scoop-rám hliníkový s nosností minimálně 150 kg a možností složení

Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení

Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení

Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení

Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení

Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení

Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení

Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení