Technické požadavky – Analyzátory krevních plynů

Zadavatel požaduje dodávku nových, nepoužitých přístrojů a jejich částí. Nepřipouští možnost dodávky repasovaných přístrojů nebo jejich částí.

Zadavatel akceptuje dodávku přístroje s tolerancí +/- 10 % od uvedených technických parametrů, pokud uchazeč v nabídce prokáže, že nabízené zařízení je vyhovující pro požadovaný medicínský účel, tj. diagnostické využití. Technické parametry označené jako minimální nebo maximální musí být dodrženy bez možnosti uplatnit toleranci.

Počet ks: 3

| Zadavatelem požadované parametry | Splnění požadavku ANO/NE | Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce |
| --- | --- | --- |
| Předmět zakázky |  |  |
| Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy, zajištění záručního servisu plně automatického kazetového POCT analyzátoru krevních plynů, iontů, metabolitů vč. oxymetrie | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Základní parametry |  |  |
| Minimální spektrum požadovaných metod: ANR (pH, pCO2, pO2, sO2, ctHb, FO2Hb, FMetHb, FHHb, FHbF), Na+, k+, Ca, Cl-, glukóza, laktát | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Vypočítané parametry: min. standardní a aktuální bikarbonáty, Base Excess, hematokrit | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Bilirubín s certifikací pro novorozenecké pacienty | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Maximální objem vzorku pro všechny měřené parametry je 70µ | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Možnost měření vybraných parametrů v mikromódu do 50µ | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Doba trvání kompletní analýzy do 90 sekund | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Oxymetr s ultrazvukovou destrukcí červených krvinek | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Kontrola mikrosraženin | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Automatická aspirace vzorku s důrazem na snížení rizika infekce | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Reagencie a roztoky ve formě kazet | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Použití kazety pro 100 ks vzorků | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Barevná dotyková obrazovka | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Detekce hladiny reagencií a odpadu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Automatická vnitřní kontrola na min. 3 různých hladinách | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Integrovaná čtečka čárového kódu pro identifikaci pacienta, reagencií | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Statistické vyhodnocení kontroly kvality se zobrazením hodnot v závislosti na čase, směrodatné odchylky a variačního koeficientu (Levey-Jenings grafy) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Nápověda formou videosekvence | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Identifikace operátora | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Ochrana analytického systému proti výpadku elektrického proudu (UPS) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Vestavěná termotiskárna – znázornění překročení laboratorních mezí | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Uživatelský SW v českém jazyce | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Ostatní požadavky |  |  |
| Dálková správa analyzátorů v rámci nemocnice | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Dálková správa analyzátorů ze servisního centra dodavatele vč. víkendů a svátků | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Možnost připojení do stávajícího LIS pro obousměrnou komunikaci (cena za připojení je součástí dodávky) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Požadujeme nabídku na všechny spotřební materiály pro 1 rok provozu při kalkulaci na 1 kazetu o 100 vyšetřeních a kazetu o 600 vyšetřeních | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Ostatní |  |  |
| V ceně dodávky je zahrnuto: - doprava na místo plnění, instalace, uvedení do provozu, - předvedení přístroje, provedení funkční zkoušky dodaného zařízení, - zaškolení obsluhy v rámci návodu k použití v souladu se zákony 268/2014 Sb. (IVD) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) - kompletní přístrojové vybavení s potřebným příslušenstvím/spotřebním materiálem pro okamžitý provoz přístroje, - provedení vstupní validace, - instalační / validační protokol, - aktualizace SW po celou dobu životnosti přístroje. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Požadovaná dokumentace, předložená již s nabídkou: - prohlášení o shodě, - návod k obsluze v českém jazyce ČJ, - autorizace výrobce k distribuci a servisu nabízeného zařízení, - požadavky připravenosti instalace včetně parametrů pro nastěhování přístroje a příslušenství a požadavky na dodávky médií (je-li to nezbytné k instalaci a zprovoznění nabízeného zboží), - doklad osvědčující způsobilost k prodeji, distribuci a servisu zdravotnických prostředků, IVD. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Záruka min. 24 měsíců. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| V rámci záruky bezplatné zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu se zákony č. 268/2014 Sb. (IVD) a č. 22/1997 Sb. (ostatní přístroje). | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Garance zajištění autorizované servisní podpory a náhradních dílů po celou dobu předpokládané životnosti přístroje s odstraněním závad do 48 hodin včetně víkendů a svátků od nahlášení závady (nebo instalace náhradního plnohodnotného přístroje, pokud nedojde k odstranění závady nebo obnovení provozu v uvedené době), a to v rámci záručního a pozáručního servisu. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

Doplňující informace:

v rámci záruky budou BTK prováděny zdarma

cena BTK v Kč bez DPH (včetně souvisejících nákladů)			…………… (doplní dodavatel)

frekvence provádění BTK						…………… (doplní dodavatel)

hodinová sazba práce technika (cena v Kč bez DPH)			…………… (doplní dodavatel)

cestovné – cena v Kč bez DPH za 1 km nebo paušální sazba		…………… (doplní dodavatel)

zabezpečení servisní podpory a náhradních dílů min. 10 roků		……………. (doplní dodavatel)