| Informace o veřejné zakázce |
| --- |
| Název veřejné zakázky | Generální oprava soustruhů 2022 |
| Zadavatel | Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, IČO 15062848, sídlo Hradební 1029, 500 03 Hradec Králové |
| Druh řízení | Zjednodušené podlimitní řízení veřejné zakázky na služby |

| Počet kusů | Typ produktu | Požadované parametry |
| --- | --- | --- |
| 10 | Generální oprava soustruhu SV 18 R nebo RA | nová elektro-skříň – frekvenční měnič, odrušovací filtr, brzdový odpor, zdroj, bezpečnostní relé, nová kabeláž, uložení asynchronního motoru, nová řemenice a motor, celková demontáž stroje, oprava nátěru, oprava vřetena a vřeteníku, broušení vodících ploch, oprava koníku včetně pinoly, oprava vodících šroubů a matic, kontrola suportové skříně, kontrola a oprava závitové skříně, kontrola mazání, nové štítky, funkční kontrola a přejímka, doplnění poškozených nebo chybějících ovládacích prvků doprava stroje, protokol přesnosti |