| Poř. č. | Minimální požadované technické parametry | Počet ks | Technické parametry specifikované dodavatelem (nutno uvést konkrétně typ komponenty, dohledatelně) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | NAS + HDD Externí box pro 10x 3,5“ HDD Podpora 2,5“ SATA HDD, 2,5“ SATA SSD, M.2 NVMe 2 interní pozice pro NVMe M.2 SSD Podpora SSD cache Podpora RAID 0, 1, 5, 6, 0+1, 10, 50 RAM 8 GB DDR4 Procesor 4 jádra výkon dle www.cpubenchmark.net minimálně 1600 (PassMark – CPU Mark) 2x LAN 10 Gigabit Ethernet Podpora VLAN IPv6 Softwarové vlastnosti Síťové protokoly SMB 3.0, SSH, iSCSI Podpora MPIO Oznámení o HW/SW událostech pomocí e-mailu Podpora Active Directory Požadované HDD/SSD Ověřená kompatibilita s NAS dle výrobce Osazeno v NAS (SSD v interních pozicích) 3 ks 6 TB HDD CMR, SATA III 2 ks 1 TB SSD PCIe 3.0 NVMe M.2 Rychlost čtení/zápisu 3 GB/s Životnost 600 TBW Záruka 3 roky, v místě u zákazníka | 1 |  |
| 2 | SWITCH 10Gb 8 port 10gigabit RJ45 + 2 SFP Přepínací kapacita 200 Gb/s Podpora 5Gb / 2,5Gb Ethernet Záruka 2 roky, v místě u zákazníka | 1 |  |
| 3 | Multifunkční tiskárna A4, laserová Černobílá Funkce: tisk, kopírování, skenování Automatický oboustranný tisk (duplex) Připojení: LAN, USB Skenování: 600 x 600 DPI Jednostranný automatický podavač Rychlost 10 str./min. Tisk: 1200 x 1200 DPI Rychlost 40 str./min. Zásobník na 250 listů Minimální doporučené vytížení 6000 str./měsíc (očekávaný až 60 000) Možnost kompatibilních tonerů Cena tisku A4 max. 0,35 Kč/strana (kompat. toner) Včetně USB kabelu pro připojení k počítači Ovladače pro Windows 11 Záruka 2 roky, v místě u zákazníka | 1 |  |
| 4 | SWITCH 24port gigabit Provedení bez ventilátoru (Fanless) Montáž do RACKu Spravovatelný, web management Podpora IPv6, včetně managementu VLAN – 802.1Q, VLAN na základě portů/MAC/protokolu, 4000 skupin + 4000 VID, GVRP Agregace portů - LACP (802.3ad) QOS - 802.1p Řízení toku 802.3x Odolnost – 802.1D 802.1w Detekce smyček Ověřování IEEE 802.1x, radius 802.1AB LLDP Podpora jumbo paketů Záruka 2 roky, v místě u zákazníka | 1 |  |
| 5 | SFTP kabel patchkabel CAT6a, SFTP 2 m | 3 |  |
| 6 | SFTP kabel patchkabel CAT6a, SFTP 5 m | 2 |  |
| 7 | Tablet Operační systém Android 11.0 (předinstalován) Procesor 8 jader konceptu big.LITTLE RAM 4 GB Displej 10“ a vyšší IPS Úložiště Interní – kapacita 64 GB Podpora Micro SDXC karet Kamera Přední 8 Mpx Selfie 5 Mpx Konektivita Wifi 802.11ac Bluetooth 5 GPS USB-C Senzory Digitální kompas, Gyroskop Včetně 1,5m (či delší) USB kabelu zakončeného USB-A M pro propojení tabletu s PC Záruka 2 roky, v místě u zákazníka | 7 |  |