Vyplněná příloha č. 2_1 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.

# Název části veřejné zakázky: 2 ks mobilních RTG přístrojů s C-ramenem

# Část veřejné zakázky:	1

Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)

Zadavatel požaduje dodávku nových, nepoužitých přístrojů a jejich částí. Nepřipouští možnost dodávky repasovaných přístrojů nebo jejich částí.

Zadavatel akceptuje dodávku přístroje s tolerancí +/- 10 % od uvedených technických parametrů, pokud uchazeč v nabídce prokáže, že nabízené zařízení je vyhovující pro požadovaný medicínský účel, tj. diagnostické využití. Technické parametry označené jako minimální nebo maximální musí být dodrženy bez možnosti uplatnit toleranci.

Zadavatel vymezuje níže závazné charakteristiky a požadavky na dodávku zdravotnické techniky.

1)

RTG přístroj s C – ramenem vč. tlakového injektoru 1 ks

Technická specifikace

| číslo | specifikace | požadavky | Splněno parametrem nebo ANO / NE |
| --- | --- | --- | --- |
| Předmět zakázky |
| 1.1 | Výkonný pojízdný RTG přístroj s C-ramenem, vysokofrekvenčním generátorem, s dokonalým rozlišením a vysokou ostrostí obrazu, velmi snadným ovládáním a dobrou mobilitou, včetně peroperačního angia a perfusoru k využití na operačních sálech k výkonům jako např. intervenční intravaskulární hybridní výkon, plastika tepen, atp. | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| Základní vlastnosti přístroje |
| 1.2 | C rameno plně vyvážené v každé poloze | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| 1.3 | Motorický vertikální pohyb min. 420 mm. | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| 1.4 | Horizontální pohyb min. 220 mm | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| 1.5 | Orbitální pohyb min. -90°/+45° (pro 9“) | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| 1.6 | Rotace min. +/-225° | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| 1.7 | Boční vyklopení C ramene min. +/-10° | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| 1.8 | Vzdálenost ohnisko – zesilovač min. 950 mm | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| 1.9 | Volný prostor mezi zesilovačem a rentgenkou min. 750 mm | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| 1.10 | Vnitřní hloubka C-ramene min. 68 cm | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| 1.11 | Ochrana kabelů proti přejetí | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| RTG generátor |
| 1.12 | Mikroprocesorem řízený vysokofrekvenční generátor min. 40 kHz | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| 1.13 | Rozsah napětí min. kV 40 – 120 kV. | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| 1.14 | Rozsah mAs: do 300 mAs | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| 1.15 | Výkon min. 20 kW | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| RTG zářič |
| 1.16 | S rotační anodou a dvěma ohnisky min. 0,3 mm / 0,6 mm | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| 1.17 | Tepelná kapacita anody min. 300 kHU. | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| 1.18 | Celková kapacita systému min. 5 000 000 HU | Požadavek je absolutní (musí být splněn) | (doplní dodavatel) |
| 1.19 | Aktivní chlazení pomocí vnitřního oběhu s chladícím médiem | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| 1.20 | Monitorování zátěže rentgenky | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| 1.21 | Virtuální kolimátory (nastavení bez záření) | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| Zesilovač obrazu |
| 1.22 | Zesilovač obrazu velikosti min. 9“ | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| 1.23 | Přepínatelná velikost pracovního pole s možností zoomu | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| 1.24 | Typ cesium iodid | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| 1.25 | HD CCD kamera s rozlišením min. 1k x 1k | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| Provozní režimy |
| 1.26 | Režim poloviční dávky automaticky po spuštění přístroje | Požadavek je absolutní, musí být splněn) | (doplní dodavatel) |
| 1.27 | Multipulsní a pulsní fluoroskopie, digitální rotace obrazu bez záření | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| 1.28 | Počet pulsů min. 1, 2, 4, 8, 12,5 a 25 p/s | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| Softwarové funkce |
| 1.29 | Redukce šumu a pohybových artefaktů | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| 1.30 | Automatická korekce kovu, redukce dávky, detekce (kov, protézy, šrouby, implantáty) a automatická optimalizace radiační dávky a signálu | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| 1.31 | Orgánové programy: - končetiny a děti - hlava, páteř a pánev - hrudník - SOFT – zobrazení měkkých tkání - metal: eliminace kovů - cine loop smyčka zobrazení a záznam snímků: min. 12 snímků za vteřinu - Angio balíček: DSA, MSA, RSA | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| Zobrazení |
| 1.32 | 2 medicínské TFT monitory s úhlopříčkou min. 19“, vysokým rozlišením min. 1280 x 1024 pix. na monitorovacím vozíku | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| 1.33 | Maximální svítivost min. 1000 cd/m2 | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| 1.34 | Kontrast min. 1000:1 | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| 1.35 | Paměť pro min. 100 000 digitálních obrazových snímků v plné kvalitě | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| 1.36 | Paměť posledního snímku na monitoru (LIH) | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| 1.37 | Kamera matrix s rozlišením min. 1024 x 1024 pix. | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| 1.38 | Post processing obrazu (zoom, rotace, redukce šumu, autokontrast, inverze, reverze) | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| 1.39 | Synchronní ovládání na monitorovacím vozíku i C rameni pomocí dotykového LCD displeje | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| 1.40 | Možnost dělení obrazu – mozaika min. 16 obrazů | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| 1.41 | Zápis pacientských dat v ČJ | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| 1.42 | Výstup obrazu na USB | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| 1.43 | Rozhraní pro DICOM 3,0 min. v rozsahu Storage, Storage Commitment, Modality Worklist, MPPS, Storage Media Management | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| 1.44 | Připojení do NIS/RIS, Worklist, PACS zadavatele – konektivita Ethernet i WiFi v rámci dodávky. Dodavatel provozuje PACS od firmy OR-CZ. Dodavatel si pro napojení na PACS zajistí součinnost s firmou OR-CZ. | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| Ostatní |
| 1.45 | Bezdrátový nožní pedál | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| 1.46 | Ochranné pomůcky: ochranné zástěry 3 ks, ochranné límce 3 ks | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| 1.47 | Sterilní krytí přístroje | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| 1.48 | Pomůcky pro provádění zkoušek provozní stálosti | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |

SOUČÁSTÍ PŘÍSTROJE MUSÍ BÝT:

| Tlakový injektor |
| --- |
| 1.49 | Automatický, pístový, tlakový injektor se zajištěním plně synchronizovaného provozu s RTG zářením a ohřevem kontrastní látky určený pro DSA aplikace. , Injektor bude umístěný na pojízdném stojanu | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| 1.50 | Nastavitelný objem kontrastní látky a předvolitelné množství jedné aplikační dávky v rozsahu min. 1 –150ml | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| 1.51 | Nastavitelný fixní průtok kontrastní látky v rozsahu min. 0,1 –45ml/s | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| 1.52 | Maximální nastavitelný tlakový limit až 1200 PSI | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| 1.53 | Nastavitelné zpoždění v rozsahu min. 0 – 90 sec | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| 1.54 | Volba jednotek ml/s či ml/min |  |  |
| 1.55 | Možnost upravování a vytváření vlastních protokolů s jejich ukládáním do paměti a následným vyvoláním | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| 1.56 | Pro injektor zajištěna synchronizace s nabízeným RTG |  |  |

Doplňující informace:

v rámci záruky budou BTK prováděny zdarma

cena BTK v Kč bez DPH (včetně souvisejících nákladů)			…………… (doplní dodavatel)

frekvence provádění BTK						…………… (doplní dodavatel)

hodinová sazba práce technika (cena v Kč bez DPH)			…………… (doplní dodavatel)

cestovné – cena v Kč bez DPH za 1 km nebo paušální sazba		…………… (doplní dodavatel)

zabezpečení servisní podpory a náhradních dílů min. 10 roků		……………. (doplní dodavatel)

Další požadavky:

Zapojení všech prvků do LAN a napojení na NIS, Worklist a PACS ONN provede dodavatel v součinnosti s techniky útvaru ICT zadavatele. Součinnost s technikem útvaru ICT musí být dodavatelem domluvena s minimálním předstihem 5 pracovních dnů, a to prokazatelným způsobem (email, zápis z jednání).

V případě napojení komponent dodávaného systému na stávající WiFi síť nemocnice je požadováno, aby WiFi zařízení podporovalo bezpečnostní standard ověření WPA2-Enterprise (metoda PEAP, MSCHAPv2). Zadavatel akceptuje též WPA2-Personal (PSK). V takovém případě dodavatel dodá na útvar ICT seznam MAC adres připojovaných zařízení, na základě kterého, k jednotlivým MAC adresám bude vygenerováno unikátní 20-místné heslo a předáno dodavateli ke konfiguraci.

Součástí dodávky bude i přístupová licence MS Device CAL 2019 v celkovém počtu dodaných PC přistupujících k serveru Microsoft Zadavatele. Veškeré dodané SW licence budou registrovány (vyžaduje-li se registrace licence u výrobce) na uživatele, jímž je Oblastní nemocnice Náchod a.s. Kontaktní osobou je vedoucí útvaru ICT.

Kybernetická bezpečnost

Oblastní nemocnice Náchod a.s. (ONN) je dle Zákona č.181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti (ZKB) provozovatelem základní služby: Poskytování zdravotních služeb.

Dodávaný systém musí splňovat požadavky ZKB a navazujících předpisů, zejména vyhlášky č. 82/2018 Sb. o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech.

2)

RTG přístroj s C – ramenem 1 ks

Technická specifikace

| číslo | specifikace | požadavky | Splněno parametrem nebo ANO / NE |
| --- | --- | --- | --- |
| Obecné požadavky |
| Mobilní, lehký a v každé poloze dobře vyvážený RTG přístroj s C-ramenem sloužící pro běžné výkony při péči o pacienty na ARO, JIP, urgentním příjmu – 1 ks |
| Základní vlastnosti přístroje |
| 1.1 | Volný prostor mezi zesilovačem obrazu a RTG zářičem min. 75 cm. | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| 1.2 | SID min. 97 cm | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| 1.3 | Hloubka C-ramene (osa paprsku k C-ramenu) min. 65 cm. | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| 1.4 | Orbitální pohyb C-ramene min. 135° (například +45° / -90°). | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| 1.5 | Rotace C-ramene (horizontální osa) min. ± 180°. | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| 1.6 | Boční vyklonění C-ramene min. ± 10°. | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| 1.7 | Motorizovaný vertikální pohyb min. 40 cm. | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| 1.8 | Horizontální pohyb C-ramene min. 20 cm. | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| 1.9 | Napájení 230V / 50Hz. | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| 1.10 | Ruční expoziční tlačítko. | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| 1.11 | Nožní pedál se dvěma tlačítky (skiaskopie, uložení snímku). | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| 1.12 | DAP metr. | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| RTG generátor |
| 1.13 | Jmenovitý výkon min. 2,0 kW. – | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| 1.14 | Rozsah napětí min. 40 – 110 kV. | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| 1.15 | Anodový proud v rozsahu až 20 mA. | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| 1.16 | Integrovaný pomocný světelný nebo laserový zaměřovací kříž. | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| RTG zářič |
| 1.17 | Jedno ohnisko nebo menší ohnisko ze dvou o velikosti max. 0,6 mm. | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| 1.18 | Tepelná kapacita anody min. 45 kHU. | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| 1.19 | Tepelná kapacita systému min. 1140kHU. | Požadavek je absolutní (musí být splněn) | (doplní dodavatel) |
| Kolimátor |
| 1.20 | Motorizovaná irisová clona. | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| 1.21 | Nastavení a rotace clon bez záření (virtuální kolimátor). | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| Zesilovač obrazu |
| 1.22 | Zesilovač obrazu velikosti min. 9‘‘ (23cm). | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| 1.23 | Min. další 2 velikosti vstupního pole zesilovače (zoom). | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| 1.24 | CCD kamera s vysokým rozlišením min. 1024 x 1024 x 12 bit. | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| Provozní režimy |
| 1.25 | Automatické i manuální nastavení expozičních parametrů. | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| 1.26 | Kontinuální i pulsní skiaskopie nastavitelná v rozsahu min. 1 – 25 pulsů/sec. | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| 1.27 | Režim poloviční dávky po spuštění. | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| 1.28 | Digitální skiagrafie. | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| Softwarové funkce |
| 1.29 | Orgánové programy. | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| 1.30 | Automatické nastavení jasu a kontrastu obrazu. | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| 1.31 | Předvolba korekce kovů na snímku. | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| Mobilní pracovní stanice |
| 1.32 | 1 medicínský LCD monitor s úhlopříčkou min. 24“ s možností dělení obrazu nebo 2 medicínské monitory s úhlopříčkou min. 18‘‘. | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| 1.33 | Monitory/monitory uchyceny přímo na mobilním stojanu C-ramene. | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| 1.34 | Možnost vertikálního náklonu nebo posunu monitorů. | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| 1.35 | Pracovní úhel min. 178°. | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| 1.36 | Svítivost 400 cd/m2. | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| 1.37 | Kontrast 600:1. | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| 1.38 | Ovládání pomocí plnohodnotné klávesnice nebo dotykové obrazovky. | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| 1.39 | Zobrazení dávky RTG zařízení i její sumarizace na monitoru – možnost exportu i tisku. Zobrazení hodnoty DAP. | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| 1.40 | Integrovaná CD/DVD mechanika nebo na USB port pro export snímků. | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| 1.41 | Vnitřní paměť pro uložení min. 10 000 snímků v plné kvalitě. | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| 1.42 | Pacientský adresář se snímky (akvizice a prohlížení, export i import, mazání snímků). | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| 1.43 | Standardní software pro úpravu obrazů (změna jasu a kontrastu, zoom, inverze snímku, rotace živého i statického obrazu, zvýraznění hran, elektronické clony, atd. ). | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| 1.44 | Držení posledního snímku na monitoru (LIH). | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| 1.45 | Automatická redukce šumu. | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| 1.46 | Možnost dělení obrazu – mozaika 16 obrazů. | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| 1.47 | Rozhraní DICOM 3.0 v min. rozsahu Storage, Storage Commitment, Modality Worklist, MPPS | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| 1.48 | Ukládání DICOM studií na CD/DVD a USB. | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| 1.49 | Konektivita Ethernet a WiFi. Zprovoznění napojení na informační systémy PACS, Worklist, NIS/RIS zadavatele. Zadavatel provozuje Marie PACS od firmy OR-CZ. Dodavatel si zajistí součinnost s firmou OR-CZ. | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| 1.50 | Automatické odesílání snímků do PACS po expozici/připojení k lokální datové síti. | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| 1.51 | Výstup parametrů ozáření do PACS dle požadavku SÚJB pro intervence. | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| 1.52 | K dodávce bude přiloženo CD s dokumentací „DICOM Conformance Statements“. | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| Ostatní |
| 1.53 | Ochranné pomůcky: ochranné zástěry 3 ks, ochranné límce 3 ks. | Požadavek je absolutní, musí být splněn) | (doplní dodavatel) |
| 1.54 | Pomůcky pro provádění zkoušek provozní stálosti (dle ČSN EN 612 23-3-1) – fantom pro digitální skiagrafii a skiaskopii, zeslabovací vrstva 25mm AL, přídavný filtr 1mm Cu, držák. | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |

Doplňující informace:

v rámci záruky budou BTK prováděny zdarma

cena BTK v Kč bez DPH (včetně souvisejících nákladů)			…………… (doplní dodavatel)

frekvence provádění BTK						…………… (doplní dodavatel)

hodinová sazba práce technika (cena v Kč bez DPH)			…………… (doplní dodavatel)

cestovné – cena v Kč bez DPH za 1 km nebo paušální sazba		…………… (doplní dodavatel)

zabezpečení servisní podpory a náhradních dílů min. 10 roků		……………. (doplní dodavatel)

Ostatní požadavky:

Zapojení všech prvků do LAN a napojení na NIS (Worklist) a PACS ONN provede dodavatel v součinnosti s techniky útvaru ICT zadavatele. Součinnost s technikem útvaru ICT musí být dodavatelem domluvena s minimálním předstihem 5 pracovních dnů, a to prokazatelným způsobem (email, zápis z jednání).

V případě napojení komponent dodávaného systému na stávající WiFi síť nemocnice je požadováno, aby WiFi zařízení podporovalo bezpečnostní standard ověření WPA2-Enterprise (metoda PEAP, MSCHAPv2). Zadavatel akceptuje též WPA2-Personal (PSK). V takovém případě dodavatel dodá na útvar ICT seznam MAC adres připojovaných zařízení, na základě kterého, k jednotlivým MAC adresám bude vygenerováno unikátní 20-místné heslo a předáno dodavateli ke konfiguraci.

Součástí dodávky bude i přístupová licence MS Device CAL 2019 v celkovém počtu dodaných PC přistupujících k serveru Microsoft Zadavatele. Veškeré dodané SW licence budou registrovány (vyžaduje-li se registrace licence u výrobce) na uživatele, jímž je Oblastní nemocnice Náchod a.s. Kontaktní osobou je vedoucí útvaru ICT.

Kybernetická bezpečnost

Oblastní nemocnice Náchod a.s. (ONN) je dle Zákona č.181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti (ZKB) provozovatelem základní služby: Poskytování zdravotních služeb.

Dodávaný systém musí splňovat požadavky ZKB a navazujících předpisů, zejména vyhlášky č. 82/2018 Sb. o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech.