,

Vyřizuje: Ing. Jiří Včeliš		Dne: 08.09.2014	v Hradci Králové

Dodatečné informace č. 1 k veřejné zakázce s názvem:

Dodávka moderních technologií pro výuku do SPŠ Hronov

část 1:	3D tiskárna

část 2:	Stroje do školních dílen a vybavení pro obrábění kovů

část 3:	Vybavení dílen tříletých oborů a praxe maturitních oborů

elektro

část 4:	Navíječka

Vážení,

zadavatel zveřejňuje tyto dodatečné informace z vlastního podnětu, neboť v zadávacích podmínkách zjistil nepřesnost, která je specifikována níže v bodě 1).

- V Zadávací dokumentaci, v bodě 5. Předmět zakázky, pro část 2: Stroje do školních dílen a vybavení pro obrábění kovů,

u položky s názvem Universální hrotový soustruh s dig. odměřováním,

zadavatel nepřesně uvedl rozměr požadovaného točného průměru nad ložem 250-300 mm, přičemž správně má být 325-360 mm, a rozměr odnímatelného můstku pro zvětšení průměru na 400-500 mm, přičemž správně má být 400-510 mm

Nová specifikace Universálního hrotového soustruhu s dig. odměřováním tedy je:

Soustruhy s digitálním odměřováním – technické parametry:				5 kusů

točná délka 900-1000 mm

točný průměr nad ložem 325-360 mm

odnímatelný můstek pro zvětšení průměru na 400-510 mm

závity metrické a palcové

průchod vřetena 35-50 mm,

výkon motoru od 1,5-3 kW/400V

tuhá litinová konstrukce

Všechny ostatní specifikace výrobků ve všech částech zakázky zůstávají nezměněny.

- Na základě shora uvedených skutečností se zadavatel rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek

Prodloužení lhůty pro podání nabídek a s tím spojená změna času otevírání obálek (Prodloužení lhůty pro podání nabídek   se týká se   všech    částí  veřejné zakázky)

Lhůta pro podání nabídek nově končí dne 03.10.2014, ve 13:00 hod.

V bodě 14. „Výzvy k podání nabídky“ (Místo a doba pro podání nabídek - pro obě části zakázky shodné) se tímto ruší původní termín lhůty pro podání nabídek a nahrazuje se novým termínem.

Všechny nabídky musí být doručeny zástupci zadavatele před skončením lhůty pro podání nabídky, tj. do  03.10.2014, do 13:00 hod.

Místo pro podání nabídky se touto změnou nijak nemění a zůstává stejné.

Z důvodu změny lhůty pro podání nabídek se tímto ruší i původní termín otevírání obálek uvedený v bodě 15. „Výzvy k podání nabídky“ (Místo a čas otevírání obálek - pro obě části zakázky shodné), a to následovně:

Otevírání obálek se uskuteční ihned po ukončení lhůty pro podání nabídek, tj. dne 03.10.2014, ve 13:00 hod.

Místo otevírání obálek se touto změnou nijak nemění a zůstává stejné.

- Ostatní části zadávací dokumentace zůstávají nezměněny.