Příloha č. 2 – TECHNICKÉ PODMÍNKY – pro část 3: Operační lampa, satelit nebo dvojité operační svítidlo s možností kamery, Operační svítidlo u porodního místa, Vyšetřovací světlo

Zadavatel požaduje dodávku nových, nepoužitých přístrojů a jejich částí. Nepřipouští možnost dodávky repasovaných přístrojů nebo jejich částí.

| Zadavatelem požadované parametry | Splnění požadavku ANO/NE | Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce |
| --- | --- | --- |
| Operační lampa dvouramenná (6 ks) |
| Základní popis |
| Stropní operační svítidlo dvouramenné s technologií LED pro použití na operačním sále | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Základní parametry |
| zdrojem světla je systém LED diod umístěných v korpusu svítidla a mísením světla přímo v jednotce LED a ne v operačním poli (redukce nežádoucích barevných stínů) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| rozsah teploty chromatičnosti možno regulovat v rozsahu min od 3 800°K do 4 800°K za zachování chladného světla | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| index podání barev Ra 99 pro všechny hodnoty | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| plynulé nastavení průměru světelného pole | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| plynulé nastavení intenzity osvětlení ve výše uvedeném rozsahu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| homogenní osvětlení operačního pole bez barevných stínů | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| nastavení pracovního rozsahu bez nutnosti následného ostření při změně polohy svítidla | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| multifunkční ovládání svítidla na závěsu svítidla i na stěně se současným ovládáním integrovaným do sterilní rukojeti | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| bez mechanických prvků v tělese svítidla, které mají za úkol regulovat intenzitu osvětlení, průměr operačního osvětleného pole nebo jakékoli další světelné vlastnosti | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| minimální tepelné vyzařování | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| ke každému svítidlu resterilizovatelné rukojeti – 5 kusů pro svítidlo | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| snadné čištění a desinfekce svítidel, použitý materiál a jeho poréznost, členitost povrchu, kompatibilita s laminárním prouděním a malé prostorové nároky svítidla | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| snadné polohování za pomoci flexibilního a plně kardanového zavěšení, nízká hmotnost svítidla | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| možnost otáčení svítidel v rozsahu 360° – bez dorazové provedení | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| elektrická bezpečnost podle EN 60-601-1/VDE 0750 T-1 a IEC 60601-2-41 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| napájení 230 V / 50 Hz | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| automatické přepojení na záložní elektrický zdroj při výpadku sítě se zachováním 100% intenzity osvětlení | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| životnost světelných zdrojů minimálně 60 000 provozních hodin | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| výškově stavitelné, možnost naklánění a otáčení prostřednictvím nesterilních i sterilních prvků na tělese svítidla | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| zachování základního funkčního principu jednozdrojového operačního svítidla | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| možnost instalace svítidla do místností s nízkými světlými výškami – konstrukční řešení od výrobce prostřednictvím speciálně navrženého systému ramen | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| příprava pro HD kamerový systém u jednoho ze dvou svítidel konfigurace | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| garance zachování uvedené svítivosti po celou dobu životnosti operačního svítidla | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Technické podmínky RAMENO1: Intenzita osvětlení ve vzdálenosti 1 m 160 000 lx (plynulá regulace 30–100% intenzity + endo mód 5%) Průměr světelného pole v rozmezí min. 200–270 mm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Technické podmínky RAMENO2: Intenzita osvětlení ve vzdálenosti 1 m 160 000 lx (plynulá regulace 30–100% intenzity + endo mód 5%) Průměr světelného pole 200–350 mm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Požadavky na instalaci |
| Dodavatel operačního svítidla provede na vlastní náklady kontrolu stavební připravenosti, elektro-přívodů a kotevních prvků na stávajícím operačním sále. Instalace bude provedena s maximální možnou šetrností a s využitím stávajících kotevních a připojovacích prvků. Související celky jako například povrchy a podhledy budou po instalaci uvedeny do původního stavu. V souvislosti s instalací nového zařízení není plánována jakákoli stavební a stavebně instalační činnost ze strany zadavatele. NA ZÁKLADĚ TOHO POŽADUJE ZADAVATEL MAXIMÁLNÍ KOMPATIBILITU SE STÁVAJÍCÍMI PŘIPOJOVACÍMI PARAMETRY (kotevními elementy, mezistropními konstrukcemi, elektroinstalací, atd.) Všechna nově instalovaná zařízení budou opatřena příslušnými revizními zprávami a obvyklou dokumentací, která odpovídá zákonným normám v době instalace. Zejména pak prohlášením o shodě, certifikátem označení CE, certifikátem systému řízení jakosti dle norem ISO a návodem k obsluze v českém jazyce. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Operační lampa mobilní (1 ks) |
| Základní parametry |
| Intensita osvětlení 160.000 lux | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Tlumení v rozsahu 30 – 100% | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Endoskopický mód světla nebo ztlumení na 5% intenzity | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Barevná teplota 3.700K – 5.000K | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Index barev Ra /R9/R13 98 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Velikost osvětleného pole 200 – 320 mm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Automatické vykrývání stínů | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Možnost ovládání svítidla ze sterilního pole v rukojeti svítidly i přes panel na boku lampy | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Životnost LED diod 50.000 hod | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Napájení 240V 50/60Hz | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Záložní baterie pro provoz cca 3hodiny | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Operační lampa (2 ks), Vyšetřovací světlo (3 ks) |
| Základní popis |
| Stropní vyšetřovací/zákrokové svítidlo s technologií LED pro použití na zákrokovém sále. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Základní parametry |
| Intenzita osvětlení ve vzdálenosti 1 m 100 000 lx | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Průměr světelného pole 170 mm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Nastavitelná intenzita osvětlení v rozmezí 30 – 100% s LED indikací | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Pracovní rozsah osvětlení cca 900 – 1600 mm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Výškově stavitelné, možnost naklánění a otáčení – ramena otočná o 360° | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| rozsah teploty chromatičnosti: cca 4 300°K | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| index podání barev Ra min. 99 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| maximální redukce stínů | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| životnost světelných zdrojů minimálně 60 000 provozních hodin a 10 let provozu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| ovládání svítidla na závěsu/korpusu svítidla | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| možnost sterilizovatelné rukojeti (opakovaně použitelné i jednorázové) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| snadné čištění a desinfekce svítidel (použitý materiál a jeho poréznost, členitost povrchu) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| elektrická bezpečnost podle IEC 601-1 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| napájení 230 V / 50 Hz | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| nízká hmotnost svítidla do – max. 10 kg | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Požadavky na instalaci |
| Dodavatel svítidla provede na vlastní náklady kontrolu stavební připravenosti, elektro-přívodů a kotevních prvků. Všechna nově instalovaná zařízení budou opatřena příslušnými revizními zprávami a obvyklou dokumentací, která odpovídá zákonným normám v době instalace. Zejména pak prohlášením o shodě, certifikátem označení CE, certifikátem systému řízení jakosti dle norem ISO a návodem k obsluze v českém jazyce. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Operační lampa jednoramenná (4 ks), Operační svítidlo u porodního místa (2 ks) |
| Zdrojem světla je systém LED diod umístěných v korpusu svítidla a mísením světla přímo v jednotce LED a ne v operačním poli (redukce nežádoucích barevných stínů) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Rozsah teploty chromatičnosti možno regulovat v rozsahu od 3 800°K do 4 800°K za zachování chladného světla | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Index podání barev Ra 99 pro všechny hodnoty | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Plynulé nastavení průměru světelného pole | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| plynulé nastavení intenzity osvětlení ve výše uvedeném rozsahu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| homogenní osvětlení operačního pole bez barevných stínů | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| nastavení pracovního rozsahu bez nutnosti následného ostření při změně polohy svítidla | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| multifunkční ovládání svítidla na závěsu svítidla | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| bez mechanických prvků v tělese svítidla, které mají za úkol regulovat intenzitu osvětlení, průměr operačního osvětleného pole nebo jakékoli další světelné vlastnosti | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| minimální tepelné vyzařování | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| ke každému svítidlu resterilizovatelné rukojeti – 2 kusy pro svítidlo | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| snadné čištění a desinfekce svítidel, použitý materiál a jeho poréznost, členitost povrchu, kompatibilita s laminárním prouděním a malé prostorové nároky svítidla | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| snadné polohování za pomoci flexibilního a plně kardanového zavěšení, nízká hmotnost svítidla | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| možnost otáčení svítidel v rozsahu 360° – bez dorazové provedení | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| elektrická bezpečnost podle EN 60-601-1/VDE 0750 T-1 a IEC 60601-2-41 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| napájení 230 V / 50 Hz | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| automatické přepojení na záložní elektrický zdroj při výpadku sítě se zachováním 100% intenzity osvětlení | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| životnost světelných zdrojů minimálně 60 000 provozních hodin | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| výškově stavitelné, možnost naklánění a otáčení prostřednictvím nesterilních i sterilních prvků na tělese svítidla | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| zachování základního funkčního principu jednozdrojového operačního svítidla | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| možnost instalace svítidla do místností s nízkými světlými výškami – konstrukční řešení od výrobce prostřednictvím speciálně navrženého systému ramen | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| garance zachování uvedené svítivosti po celou dobu životnosti operačního svítidla | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Technické podmínky RAMENO1: Intenzita osvětlení ve vzdálenosti 1 m 160 000 lx (plynulá regulace 30–100% intenzity + endo mód 5% intenzity) Průměr světelného pole 180–270 mm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Požadavky na instalaci |
| Dodavatel operačního svítidla provede na vlastní náklady kontrolu stavební připravenosti, elektro-přívodů a kotevních prvků na stávajícím operačním sále. Instalace bude provedena s maximální možnou šetrností. Všechna nově instalovaná zařízení budou opatřena příslušnými revizními zprávami a obvyklou dokumentací, která odpovídá zákonným normám v době instalace. Zejména pak prohlášením o shodě, certifikátem označení CE, certifikátem systému řízení jakosti dle norem ISO a návodem k obsluze v českém jazyce. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Ostatní požadavky na plnění (týká se celé části, tj. všech dílčích položek plnění, této veřejné zakázky) |
| V ceně dodávky je zahrnuto: - doprava na místo plnění, instalace, uvedení do provozu, - předvedení přístroje, provedení funkční zkoušky dodaného zařízení, - zaškolení obsluhy v rámci návodu k použití v souladu se zákony č. 89/2021Sb. (zdravotnické prostředky), či č. 22/1997 Sb. (ostatní přístroje), - kompletní přístrojové vybavení s potřebným příslušenstvím/spotřebním materiálem pro okamžitý provoz přístroje, - provedení vstupní validace, - instalační / validační protokol. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Požadovaná dokumentace, předložená již s nabídkou: - prohlášení o shodě, - návod k obsluze v elektronické i listinné podobě v českém jazyce (ČJ), - autorizace výrobce k distribuci a servisu nabízeného zařízení, - požadavky připravenosti instalace včetně parametrů pro nastěhování přístroje a příslušenství a požadavky na dodávky médií (je-li to nezbytné k instalaci a zprovoznění nabízeného zboží), - doklad osvědčující způsobilost k prodeji, distribuci a servisu zdravotnických prostředků. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Záruka min. 24 měsíců. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| V rámci záruky bezplatné zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu se zákony č. 89/2021Sb. (zdravotnické prostředky), či č. 22/1997 Sb. (ostatní přístroje). | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Zajištění autorizované servisní podpory a náhradních dílů po celou dobu předpokládané životnosti přístroje. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |