Příloha č. 2 – TECHNICKÉ PODMÍNKY – pro část 7: Kardiotokograf

Zadavatel požaduje dodávku nových, nepoužitých přístrojů a jejich částí. Nepřipouští možnost dodávky repasovaných přístrojů nebo jejich částí.

| Zadavatelem požadované parametry na kardiotokograf (CTG) / fetální monitor s telemetrií - 4 ks | Splnění požadavku ANO/NE | Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce |
| --- | --- | --- |
| Základní parametry |
| Monitorované parametry: monitorace dvojčat, TOCO, FEKG, NiBP, EKG matky prostřednictvím elektrod z hrudi pacientky, SpO2, komunikace s centrální monitorovací stanicí, komunikace s telemetrickou jednotkou. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Kardiotokograf musí umožnit komunikaci s centrální monitorovací stanicí Trium | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Přenos všech monitorovaných parametrů v reálném čase do záznamu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Telemetrická jednotka, která zajišťuje přenos monitorovaných parametrů: EKG matky, EKG plodu, TOCO. Přenos musí být zajištěn jednou snímací sondou prostřednictvím nalepovací elektrody bez abdominálních pásů. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Standardní termocitlivý skládaný papír | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Přístroj musí umožnit vytvoření záznamové značky obsluhou do záznamu CTG | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Inteligentní měření krevního tlaku. Tato funkce zabraňuje automatickému měření krevního tlaku během kontrakce, kdy kontrakce ovlivňuje hodnotu NiBP matky. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| K přístroji se musí dát připojit stimulátor na „buzení plodu“ | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| K přístroji se musí dát připojit bezkontaktní teploměr, nebo kontaktní teploměr s dedikovaným jednorázovým odnímatelným krytem | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Možnost připojit ruční značkovač na subjektivní záznam pohybu plodu matkou. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Nastavení rychlosti posunu záznamového papíru 1, 2, 3 cm / 1 min | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Možnost vypnutí posunu záznamového papíru v průběhu monitoringu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Regulovatelná hlasitost ozvu tepové frekvence plodu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Nastavení alarmů pro horní a spodní limit tepové frekvence plodu s nastavitelnou hlasitostí alarmu. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Ultrazvuková sonda s minimálně 9ti krystalovou technologií | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Originální stolek pod CTG | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Dodávka zahrnuje: 2x US sonda, 1 x TOCO sonda, 1x ruční značkovač na subjektivní záznam pohybu plodu, 1x hadice vč. manžety pro měření NiBP, 1x saturační čidlo vč. propojovacího kabelu, 1x kabel na připojení FEKG vč. skalpové elektrody, 1x propojovací kabel mezi telemetrickou jednotkou a CTG přístrojem, návod v českém jazyce, instalace a zaškolení přístroje | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Základní požadavky na telemetrickou jednotku |
| Monitorované parametry: EKG plodu, TOCO, EKG matky | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Přenos monitorovaných parametrů mezi matkou a CTG přístrojem prostřednictvím nalepovací adhezivní elektrody. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Dva kusy identických vodotěsných snímacích jednotek (podů), které zajišťují monitoraci matky a plodu. Pody jsou vybaveny světelným indikátorem. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Monitorovaní jak ve sprše, tak ve vaně do 1 m vodního sloupce. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Schopnost kontinuální monitorace, která není limitována kapacitou dobíjecí sony (podu). | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Doba nabíjení telemetrického snímače (sondy) max. 2 hod. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Doba monitorace na jednu nabitou jednotku (sondu) min. 7 hod. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Dokovací stanice s barevným dotykovým displejem, pro ovládání telemetrické jednotky | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Barevný indikátor, který zobrazuje kvalitu snímaného signálu ve třech úrovních. (tři zelené, dvě oranžové, jedna červená). Displej také zobrazuje aktuální hodnotu nabití akumulátoru v používané jednotce. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Přenos monitorovaných parametrů zajišťuje pouze jedna sonda mezi matkou a CTG přístrojem | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Připojení sondy na tělo matky pomocí jedné nalepovací elektrody | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Dobíjení snímacích jednotek pomocí bezkontaktního dobíjecího modulu (akumulátoru) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Dosah telemetrického přenosu min. 25 m | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Sonda musí snímat monitorované parametry min. po dobu 7 hodin | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Specifikace snímací jednotky (sondy) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| FHR: Rozsah min. 60 až 220 tepů za minutu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| MHR: Rozsah min. 40 až 220 tepů za minutu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| UA: Rozsah 0–500 mikrovoltů | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Hmotnost sondy max. 40 g | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Sondy musí být vodotěsné | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Návod v českém jazyce | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Ostatní požadavky na plnění |
| V ceně dodávky je zahrnuto: - doprava na místo plnění, instalace, uvedení do provozu, - předvedení přístroje, provedení funkční zkoušky dodaného zařízení, - zaškolení obsluhy v rámci návodu k použití v souladu se zákony č. 89/2021Sb. (zdravotnické prostředky), či č. 22/1997 Sb. (ostatní přístroje), - kompletní přístrojové vybavení s potřebným příslušenstvím/spotřebním materiálem pro okamžitý provoz přístroje, - provedení vstupní validace, - instalační / validační protokol, - aktualizace SW po celou dobu životnosti přístroje. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Požadovaná dokumentace, předložená již s nabídkou: - prohlášení o shodě, - návod k obsluze v elektronické i listinné podobě v českém jazyce (ČJ), - autorizace výrobce k distribuci a servisu nabízeného zařízení, - požadavky připravenosti instalace včetně parametrů pro nastěhování přístroje a příslušenství a požadavky na dodávky médií (je-li to nezbytné k instalaci a zprovoznění nabízeného zboží), - doklad osvědčující způsobilost k prodeji, distribuci a servisu zdravotnických prostředků, příp. IVD. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Záruka min. 24 měsíců. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| V rámci záruky bezplatné zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu se zákony č. 89/2021Sb. (zdravotnické prostředky), či č. 22/1997 Sb. (ostatní přístroje). | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Zajištění autorizované servisní podpory a náhradních dílů po celou dobu předpokládané životnosti přístroje. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |