Vyplněná příloha č. 2_5 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.

# Název části veřejné zakázky: Relaxometr

# Část veřejné zakázky „Pořízení movitého majetku“: 5

Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)

Zadavatel požaduje dodávku nových, nepoužitých přístrojů a jejich částí. Nepřipouští možnost dodávky repasovaných přístrojů nebo jejich částí.

Zadavatel akceptuje dodávku přístroje s tolerancí +/- 10 % od uvedených technických parametrů, pokud uchazeč v nabídce prokáže, že nabízené zařízení je vyhovující pro požadovaný medicínský účel, tj. diagnostické využití. Technické parametry označené jako minimální nebo maximální musí být dodrženy bez možnosti uplatnit toleranci.

Zadavatel vymezuje níže závazné charakteristiky a požadavky na dodávku zdravotnické techniky.

Technická specifikace

| číslo | specifikace | požadavky | Splněno parametrem nebo ANO / NE |
| --- | --- | --- | --- |
| Obecné požadavky |
| 1 ks přenosný přístroj pro monitorování hloubky nervosvalové blokády - relaxometr |
| Základní vlastnosti přístroje |
| 1.1 | Přístroj bez nutnosti kalibrace | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| 1.2 | Monitorování ve více režimech min. TOF, NMT, ST, PTC | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| 1.3 | Použití nalepovacích elektrod | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| 1.4 | Přehledný displej s numerickými i grafickými daty | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| 1.5 | Ovládání pomocí dotykové obrazovky nebo tlačítky | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| 1.6 | Možnost komunikace s monitory vitálních funkcí světových výrobců | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| 1.7 | Možnost přenosu dat přes USB | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| 1.8 | Automatický nebo manuální režim | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| 1.9 | Provoz na akumulátor | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |

Doplňující informace:

- v rámci záruky budou BTK prováděny zdarma

- klasifikační třída zdravotnického přístroje			…………… (doplní dodavatel)

- cena BTK v Kč bez DPH (včetně souvisejících nákladů)		…………… (doplní dodavatel)

- frekvence provádění BTK					…………… (doplní dodavatel)

- hodinová sazba práce technika (cena v Kč bez DPH)		…………… (doplní dodavatel)

- cestovné – cena v Kč bez DPH za 1 km nebo paušální sazba	…………… (doplní dodavatel)

- uveďte nároky na kalibraci, validaci případně jiná metrologická ověření a jejich četnost (pokud přístroj tyto úkony nevyžaduje, uveďte to také)				…………….. (doplní dodavatel)