| Poř. č. | Minimální požadované technické parametry | Počet ks | Technické parametry specifikované dodavatelem (nutno uvést konkrétně typ komponenty, dohledatelně) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PC Varianta A Procesor schopnost zpracovávat najednou 12 procesů (z toho minimálně 6 fyzických jader) výkon dle www.cpubenchmark.net minimálně 19500 (PassMark – CPU Mark) aby bylo možno prokázat výkon procesoru, udělejte v den vytvoření nabídky screenshot jeho aktuálního skóre ve výše uvedené webové stránce. Přiložte ho k nabídce. 64 bit, podpora instrukcí SSE 4.1, SSE 4.2, AES, AVX 2.0, NX bit HW podpora virtualizace CPU, I/O, SLAT (EPT) Poslední desktopová generace výrobce procesoru Základní deska podpora externí PCIE 4.0 gr. karty poslední generace chipsetu pro danou patici 4 sloty DIMM DDR5 HW podpora virtualizace CPU a I/O UEFI 2x USB 3.2 gen1 4x SATA 6Gb/s 2x M.2 socket (PCIe 4.0 x4) 2,5 Gb LAN Výstup HDMI, DisplayPort TPM 2.0 čip Přímo na desce, nebo osazený modul v bracketu na desce HW modul lze nahradit integrovaným řešením (fTPM, PTT), splňujícím specifikace TPM 2.0 RAM 16 GB dvoukanálově (DDR5, 2x8GB) Minimálně 4800 MHz SSD konektor M.2 NVMe 1.3, PCIE 4.0 (funkční na PCIE 3.0) minimální kapacita 1 TB MLC nebo TLC, 256 MB RAM cache IOPS (4 KB, náhodné, čtení/zápis) – 700 000/650 000 Sekvenční čtení/zápis 5000/4000 MB/s TBW >= 1800TB TRIM, SMART Grafická karta integrovaná v procesoru podpora DX 12, OpenGL 4.5 výstup HDMI, DisplayPort LCD monitor 24“ širokoúhlý (či 23.8“) Full HD IPS doba odezvy: <=5 ms zobrazovací úhly (horizontální./vertikální) větší než 120° HDMI kabel k monitoru - min. 1,8 m HDMI CASE Formát podle zvolené desky (ATX nebo MicroATX) max. 1 externí pozice 5.25" (nemusí mít) max. výška/šířka/hloubka (mm) 430/210/430 preferována co nejmenší velikost bez displejů s vyvedenými USB porty na přední/vrchní straně (jeden z nich musí být USB 3.2 gen1) Zdroj minimálně 400 W. podpora všech úsporných módů procesoru USB klávesnice nemultimediální, klasické uspořádání INSERT, HOME, DELETE (2 řady) bez tlačítek uspávání, power, … USB optická myš Kabel o délce minimálně 1,5m Velikost M (desktopová) Operační systém Nový, nepoužitý OS. Operační systém použitelný jako podkladová licence pro licenční program EES. Sestava může být montována Záruka na sestavu 2 roky, v místě u zákazníka | 20 |  |
| 2 | PC Varianta A2 Specifikace PC stejná jako u varianty A, s těmito dodatky/změnami: Grafická karta není integrovaná (= možno použít CPU bez integrované gr. karty), s těmito min. parametry: 2 GB RAM podpora DX 12, OpenGL 4.5 PCIE 3.0 výstup HDMI + druhý výstup pro připojení druhého monitoru (viz níže) ovladače pro Windows 10/11 64bit, ne legacy, staré maximálně půl roku v dané kategorii (multimediální/herní) poslední generace chipu výrobce Navíc je druhý LCD monitor Stejný monitor jako u varianty A Včetně kabelu a případně příslušné redukce (= tak, aby bylo oba možno provozovat současně) | 1 |  |
| 3 | PC Varianta B Procesor schopnost zpracovávat najednou 8 procesů (z toho minimálně 4 fyzická jádra) výkon dle www.cpubenchmark.net minimálně 14000 (PassMark – CPU Mark) aby bylo možno prokázat výkon procesoru, udělejte v den vytvoření nabídky screenshot jeho aktuálního skóre ve výše uvedené webové stránce. Přiložte ho k nabídce. 64 bit, podpora instrukcí SSE 4.1, SSE 4.2, AES, AVX 2.0, NX bit HW podpora virtualizace CPU, I/O, SLAT (EPT) Nejhůře poslední desktopová generace výrobce procesoru Základní deska podpora externí PCIE 4.0 gr. karty poslední generace chipsetu pro danou patici 4 sloty DIMM DDR4 HW podpora virtualizace CPU a I/O UEFI 2x USB 3.2 gen1 4x SATA 6Gb/s 2x M.2 socket (PCIe 4.0 x4) 2,5 Gb LAN TPM 2.0 čip Osazený na desce, nebo osazený modul v bracketu na desce HW modul lze nahradit integrovaným řešením (fTPM, PTT), splňujícím specifikace TPM 2.0 RAM 8 GB dvoukanálově (DDR4, 2x4GB) Minimálně 2400 MHz SSD konektor M.2 NVMe 1.3, PCIE 4.0 (funkční na PCIE 3.0) minimální kapacita 480 GB MLC nebo TLC IOPS (4 KB, náhodné, čtení/zápis) – 400 000/600 000 Sekvenční čtení/zápis 7000/3500 MB/s TBW >= 500TB TRIM, SMART grafická karta 2 GB RAM podpora DX 12, OpenGL 4.5 PCIE 3.0 výstup HDMI ovladače pro Windows 10/11 64bit, ne legacy, staré maximálně půl roku v dané kategorii (multimediální/herní) poslední generace chipu výrobce LCD monitor 24“ širokoúhlý (či 23.8“) Full HD IPS doba odezvy: <=5 ms zobrazovací úhly (horizontální./vertikální) větší než 120° HDMI kabel k monitoru min. 1,8 m HDMI CASE formát podle zvolené desky (ATX nebo MicroATX) max. 1 externí pozice 5.25" (nemusí mít) max. výška/šířka/hloubka (mm) 430/210/430 preferována co nejmenší velikost bez displejů s vyvedenými USB porty na přední/vrchní straně (jeden z nich musí být USB 3.2 gen1) Zdroj minimálně 400 W. podpora všech úsporných módů procesoru USB klávesnice nemultimediální, klasické uspořádání INSERT, HOME, DELETE (2 řady) bez tlačítek uspávání, power, … USB optická myš Kabel o délce minimálně 1,5m Velikost M (desktopová) Operační systém Nový, nepoužitý OS. Operační systém použitelný jako podkladová licence pro licenční program EES. sestava může být montována Záruka na sestavu 2 roky, v místě u zákazníka | 5 |  |
| 4 | PC Varianta B2 Specifikace PC stejná jako u varianty B, s těmito dodatky/změnami: Grafická karta může být integrovaná v CPU (= není požadována dedikovaná gr. karta), s těmito min. parametry: integrovaná v procesoru podpora DX 12, OpenGL 4.5 výstup HDMI, DisplayPort | 1 |  |
| 5 | Notebook Procesor schopnost zpracovávat najednou 8 procesů (= 8 fyzických jader, nebo 4 fyzická jádra s HT) výkon dle www.cpubenchmark.net minimálně 11700 (PassMark – CPU Mark) aby bylo možno prokázat výkon procesoru, udělejte v den vytvoření nabídky screenshot jeho aktuálního skóre ve výše uvedené webové stránce. Přiložte ho k nabídce. 64 bit, podpora instrukcí SSE 4.1, SSE 4.2, AES, AVX 2.0, NX bit HW podpora virtualizace CPU, I/O Minimálně předposlední generace výrobce procesoru RAM 16 GB DDR4 SSD minimální kapacita 512 GB PCIe NVMe Grafická karta Možno integrovaná Ovladače pro Windows 10/11 64bit LCD Minimálně 15,6“, IPS Full HD Rozhraní/porty WIFI 802.11ac Lan gigabit (možno i pomocí USB redukce) Bluetooth 5 HDMI A 1x USB 2.0 nebo 3.1 gen1 1x USB 3.2 gen1 nebo 3.2 gen2 Webkamera 720p Klávesnice Včetně numerického bloku Podsvícená Brašna na notebook Operační systém Nový, nepoužitý OS. Operační systém použitelný jako podkladová licence pro licenční program EES. USB myš Záruka 2 roky, v místě u zákazníka | 11 |  |
| 6 | Projektor var A DLP, short-throw rozlišení nativně FullHD 1920x1080 jas 3500 ANSI lm kontrast 10000:1 vstup HDMI 2x, VGA 1x reproduktory dálkové ovládání možnost montáže na stropní držák | 1 |  |
| 7 | Projektor var B DLP rozlišení nativně FullHD 1920x1080 jas 3800 ANSI lm kontrast 10000:1 vstup HDMI 2x, VGA 1x reproduktory dálkové ovládání možnost montáže na stropní držák | 1 |  |
| 8 | HDMI kabel propojovací Délka 15 m, stíněný HDMI 1,4 Konektory MALE typ A (standard) | 2 |  |
| 9 | HDMI switch 2:2 Výběr jednoho ze dvou HDMI vstupů, vybraný vstup bude zobrazen na obou výstupech zároveň HDMI 1,4 Včetně dálkového ovladače Včetně 2ks HDMI kabelu na propojení switch – grafická karta 1,8m Konektory FEMALE typ A (standard) Včetně aktivního zesilovače signálu Včetně napájecího adaptéru | 2 |  |
| 10 | HDD pro ASUSTOR AS6510T Kapacita 6TB CMR, SATA III Seagate IronWolf Pro | 1 |  |
| 11 | SSD pro ASUSTOR AS6510T Kapacita 2TB SATA III, typ NAS (ne desktop) Disk ověřený výrobcem výše uvedeného NASu https://www.asustor.com/services/hd?series_id=15&id=hd&brand_id=&type_id=19&size=2%20TB | 3 |  |
| 12 | Síťová karta Podpora přenosové rychlosti 10 Gbps Rozhraní PCIe Konektor RJ45 Ovladač pro Windows 10 x64, Windows Server 2019 | 1 |  |
| 13 | Switch Velikost 1U do racku 19“ Celkový počet portů: min. 24 portů RJ-45 100/1000 Mb/s Počet uplinků: SFP+ porty min. 2x (s podporou 10 Gbps modulů) Fanless - tiché zařízení bez aktivních větráků Kapacita přepínání min. 128 Gbps Podpora správy přes IPv4 a IPv6 rozhraní Správa přes webové rozhraní Podpora Spanning Tree Protocol: STP, RSTP, and MSTP Quality of Service (QoS) 802.1P Podpora IEEE 802.1x Podpora 802.3ad LACP IGMP snooping VLAN 802.1Q | 2 |  |
| 14 | RACK rozvaděč Nástěnný rozvaděč 19" 6U Rozměry: šířka 600 mm, hloubka minimálně 450 mm Skleněné dveře se zámkem Osazené 1ks patch panelem 24p, CAT 5e, 1U Dodán v celku, smontovaný | 1 |  |
| 15 | AP ARUBA Plně kompatibilní se všemi funkcemi současné sítě s AP Aruba 305, po připojení do sítě převezme konfigurace sítí z ostatních AP Splňující všechny požadavky projektu Konektivita do škol Podpora těchto funkcí 802.11ax Dual radio 2,4 GHz a 5 GHz Podpora rychlostí na 2,4 - 0,5 Gbps a/5 GHZ - 1 Gbps 2x2 MIMO Včetně držáku na zeď/strop Včetně napájecího POE adaptéru | 1 |  |
| 16 | AP varianta B Funkce – přístupový bod Podpora těchto funkcí 802.11ax WPA-Enterprise - WPA2/WPA3 Počet BSSID 8 Dual radio 2,4 GHz a 5 GHz Podpora rychlostí na 2,4 - 0,6 Gbps a/5 GHZ – 2,4 Gbps 2,4 GHz 4x4 MIMO, 5 GHz 4x4 MU-MIMO Podpora VLAN 802.1Q LAN 1 Gbps Odolnost proti vlhkosti a prachu IP54 Zisk antén 2,4/5 GHz – 4dBi/5dBi Včetně držáku na zeď/strop Včetně napájecího POE adaptéru | 1 |  |
| 17 | Cloud controller Pro AP v minulém bodu Umožňující správu přístupových bodů bez potřeby PC Integrován pevný disk 1TB Vestavěný akumulátor pro ochranu při výpadku elektřiny LAN 1 Gbps Včetně napájecího POE adaptéru | 1 |  |
| 18 | PC Zdroj ATX 2.2 550 W, účinnost 80 plus Aktivní PFC 140 mm ventilátor Konektory CPU 8pin, PCI-e 8pin, 4x SATA Ochrana proti: přepětí, podpětí, přetížení, zkratu Síťový vypínač | 3 |  |