Technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je rozšíření kapacity stávajících diskových polí včetně implementace a záručního servisu. Technické řešení v nabídce účastníka zadávacího řízení musí splňovat technické požadavky zadavatele. Zadavatel požaduje, aby dodavatel v rámci plnění předmětu VZ provedl veškeré kroky vedoucí ke sjednocení licenčních a záručních podmínek rozšíření kapacity a stávajících diskových polí, bez jakéhokoliv dopadu na licenci a záruku stávajícího diskového pole.

Popis stávajícího stavu

V současné době využíváme dvě disková pole DELL SC 5020 určené připojené do SAN FC sítě.

Servisní čísla současných zařízení SC5020 jsou 13JNJ13 a J2JNJ13

Požadavky na rozšíření stávajícího řešení

Požadujeme rozšíření obou diskových polí. Každé diskové pole je v jiné lokalitě: Místnosti P1.410 a P2.208. Součástí bude dodávka a implementace rozšiřujících polic, tak aby byla navýšena kapacita stávajících přiřazených disků 7K a Read-Intensive SSD o nově dodanou kapacitu v každé lokalitě.

Požadavek na rozšíření diskového pole v první lokalitě:

- celkový rozměr všech nových polic v lokalitě max. 8U

- 24 ks 3,84 TB SSD SAS, Read Intensive

- 12 ks 10 TB HDD, NL-SAS, 7,2k

- Včetně kompletní implementace

- ProSupport 24x7, reakční lhůta 4 hodiny po nahlášení závady, Data Protection - Keep Your Hard Drive

- Záruka a záruční servis musí být pokryty minimálně do 28.2.2027, kdy končí servisní podpora pro stávající diskové pole.

Požadavek na rozšíření diskového pole v druhé lokalitě:

- celkový rozměr všech nových polic v lokalitě max. 8U

- 24 ks 3,84 TB SSD SAS, Read Intensive

- 12 ks 10 TB HDD, NL-SAS, 7,2k

- Včetně kompletní implementace

- ProSupport 24x7, reakční lhůta 4 hodiny po nahlášení závady, Data Protection - Keep Your Hard Drive

- Záruka a záruční servis musí být pokryty minimálně do 28.2.2027, kdy končí servisní podpora pro stávající diskové pole.