TECHNICKÁ SPECIFIKACE

| Název veřejné zakázky | Modernizace videostěny KZOS |
| --- | --- |
| Zadavatel | Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje Hradecká 1690/2A, 500 12 Hradec Králové, IČ: 48145122 |

Základní technické parametry:

Předmětem plnění této veřejné zakázky je modernizace projekční videostěny Krajského zdravotnického operačního střediska (dále jen KZOS), která je určena k zobrazování informací z různých informačních zdrojů pro potřeby zvýšení přehlednosti aktivit výjezdových skupin a optimalizace spolupráce operátorů, tedy umožňuje většímu počtu pracovníků současně poskytovat lepší a přehlednější grafické a zvukové informace o aktuální situaci v nepřetržitém provozu 24 hod. denně ve velkoformátovém grafickém zobrazení. Stručný popis stávajícího řešení je uveden na konci tohoto dokumentu.

Projekční systém se skládá ze zobrazovací jednotky se zvukovou částí, řídicí jednotky, a programového vybavení. Zadavatel požaduje dodávku celého systému včetně veškeré potřebné kabeláže k zajištění požadované funkcionality. Kabeláž bude vedena v technologické podlaze.

Pro upevnění zobrazovací jednotky a reproduktorů bude využita stávající mechanická konzole (montáž na stěnu není možná z důvodu slabé sádrokartonové příčky), kterou však bude nutno upravit podle potřeb nabízeného řešení. Zadavatel proto po předchozí dohodě umožní Uchazečům prohlídku na místě.

Další technologické vybavení bude umístěno v technologické místnosti v 19” rackových skříních za sádrokartonovou příčkou (vzdálenost do 10 m). Dodávka bude včetně montáže, instalace, kalibrace, zprovoznění a zaškolení obsluhy.

Primárním cílem modernizace je zajištění spolehlivého a plnohodnotného provozu videostěny v dalším období včetně bezproblémového přechodu aplikací z původního na nově dodané řešení.

Veškeré nabízené zboží, i jeho části, musí být originální, nově vyrobené, nepoužité, určené pro český trh a Zadavatele. V databázi výrobce, pokud taková existuje, musí být Zadavatel veden jako první uživatel zboží.

K prokázání skutečnosti, že nabídka odpovídá požadované kvalitě a nabízené dílo/zboží je kompletní a v souladu s požadavky Zadavatele, předloží Účastník ve své nabídce popis díla/zboží, ve kterém uvede obchodní název výrobku, specifikaci jednotlivých položek a detailní specifikaci rozsahu nabízených služeb tak, aby bylo možné jednoznačně určit, zda nabídka splňuje požadavky Zadavatele či nikoliv. Deklarované funkce a technické parametry musí být ověřitelné prostřednictvím oficiálních datasheetů, release notes či manuálů vydaných výrobcem. Veškeré deklarované funkce a technické parametry nabízeného zboží musí být dostupné nejpozději dnem podání nabídky.

Servisní zásahy budou prováděny vždy v místě instalace zařízení. Nabízené zboží musí být pokryto oficiální podporou výrobce tak, aby v případě závady v záruční době, kterou není Účastník schopen odstranit, mohl Zadavatel tuto závadu eskalovat přímo k technické podpoře výrobce zařízení. Zadavatel musí mít možnost si sám legálně stahovat bezpečnostní záplaty i nové verze SW/FW přímo ze stránek výrobce, na základě zaregistrování čísla aktivovaného servisního kontraktu.

Vyplněné tabulky níže uvedené přiloží Účastník do své nabídky (vyplňují se pouze žlutě podbarvená pole).

1) Projekční videostěna – 1 ks (sada)

| Požadavek | Splňuje ANO/NE |
| --- | --- |
| obecné a společné parametry |  |
| Rozdělení celé plochy videostěny logicky či fyzicky v rastru 3 x 3. | . |
| Rastr zobrazení bude možno využít jak souvisle, částečně či zcela samostatně pro potřeby zobrazení jednotlivých aplikací, minimálně pak souvisle 3 x 3 pro libovolnou aplikaci, částečně 2 x 3 (š x v) + 3 x samostatně pro různé aplikace. | . |
| Použité aplikace budou provozovány na společném HW s ovládáním videostěny a budou to – Zobrazení GIS mapy s přehledem situace = webová aplikace, Kamerový systém HikVision iVMS-4200 = nativní aplikace Windows, Přehledový systém LZS HEMS = webová aplikace, Sledování televizního vysílání Vision = nativní aplikace Windows. | . |
| HW (tuner DVB-T/T2, Full HD) a aplikace pro sledování televizního vysílání bude součástí dodávky, aplikaci pro kamerový systém dodá Zadavatel, internetový prohlížeč (pro ostatní aplikace) předpokládá zadavatel jako automatickou součást dodaného operačního systému řídicího HW. | . |
| V případě výpadku řídicího SW bylo možné sledovat na celé ploše videostěny alespoň přehledovou mapu kraje z GIS serveru (webová aplikace). | . |
| Pro potřeby externí komunikace (přenos dat) bude ovládací HW spojen s internetem. | . |
| Výpočetní HW bude integrován s doménovým prostředím Zadavatele pro snadnou údržbu a správu aktualizací. | . |
| Přenos/zobrazení video a audio signálu pozemního digitálního vysílání. | . |
| Přenos audio signálu z rádiového přijímače (FM). | . |
| Přenos/zobrazení video a audio signálu z kamerového serveru. | . |
| Přenos/zobrazení video a audio signálu z externího zařízení (notebook VGA, HDMI). | . |
| Komponenty budou určeny pro provoz 7 x 24 hodin. | . |
| Záruka min. 5 let. | . |
| zobrazovací jednotka |  |
| Fyzické rozměry (š x v) min. 340 x 170 cm, max. 365 x 205 cm. | . |
| Nativní (fyzické) rozlišení min. 5760 x 3240 bodů (při 60 Hz). | . |
| Pozorovací úhly min. 178° horizontálně a 178° vertikálně. | . |
| V případě složení videostěny z více zobrazovacích panelů bude vzdálenost mezi obrazovými plochami dvou sousedních panelů (společná šířka rámečků) max. 1 mm. | . |
| Svítivost min. 700 cd/m2. | . |
| Zobrazovací jednotka / panely musí umožňovat centrální nastavení parametrů obrazu (jas, kontrast, teplota barev, gamma). | . |
| Veškerá kabeláž bude řádně vyvázána/zakryta, | . |
| zvukový systém |  |
| Nabízené řešení bude integrovat stávající zvukový systém včetně reproduktorů umístěných na bocích mechanické konzole. | . |
| řídicí jednotka |  |
| Umožní zpracování definovaného počtu video a audio signálů se zobrazením v požadované kvalitě definované parametry zobrazovací jednotky a řídicího softwaru. | . |
| Zajistí zobrazení souvislého obrazu nebo různý počet (i velikost) obrazů vedle sebe, nad sebou či přes sebe dle nastavení v řídicím softwaru. | . |
| Uložení řídicího systému a dat bude zabezpečeno použitím zrcadlení pevných SSD disků (RAID 1). | . |
| Napájení řídicí jednotky bude optimálně redundantní, není však povinné. | . |
| Řídí přístup na základě uživatelských rolí a oprávnění. | . |
| Vytvoří alespoň 3 profily s možností jednoduše definovat rozložení a velikost obrazu z jednotlivých video vstupů na zobrazovací ploše (včetně překrývání obrazů) pro každý profil, přičemž jeden z profilů bude možno definovat jako výchozí, tedy bude využit pro automatické spuštění všech definovaných aplikací bez zásahu obsluhy – tj. např. restart videostěny bude tak umožněn i neznalému uživateli a proběhne plně automaticky. | . |
| Definuje alespoň 3 režimy jasu dle intenzity okolního osvětlení (denní, noční a umělé osvětlení). | . |
| V případě využití více panelů zajistí jejich jednotlivou kalibraci pro zajištění homogenity obrazu. | . |
| Umožní definování a výběr jednotlivých audio/video vstupů prostřednictvím dálkového ovládání. | . |
| Umožní obsluze zvolit audio kanál přehrávaný zvukovým systémem nezávisle na zobrazovaném video kanále (např. přehrávání FM rádia na pozadí). | . |
| Zajistí ovládání televizního vysílání (TV přijímače) samostatným „obyčejným“ ovladačem dodávaným k tuneru DVB-T/T2. | . |
| Nastaví výchozí úrovně hlasitosti u jednotlivých audio vstupů. | . |
| Umožní zálohování a obnovu konfigurace. | . |
| dálkové ovládání |  |
| Bude trvale upevněno na vybraném místě KZOS bez ohledu na to zda bude drátové (vzdálenost do 15 m) či bezdrátové. | . |
| Umožní zapnout/restartovat/vypnout videostěnu. | . |
| Zajistí uživatelské přepínání alespoň 3 předdefinovaných profilů zobrazení vstupů. | . |
| Umožní zvolit audio vstup, který bude přehráván (nezávisle na video vstupu). | . |
| Ovládá hlasitost audio výstupu po krocích (včetně funkce mute). | . |
| Umožní přepínat mezi třemi režimy zobrazení (denní, noční a umělé osvětlení). | . |
| instalační materiál |  |
| Signálová a ostatní potřebná kabeláž pro instalaci komponent v racku i pro propojení s videostěnou. | . |
| Mechanické součásti potřebné pro úpravu konzole, pro upevnění videostěny / panelu(ů), reproduktorů a případných dalších komponent na ni. | . |
| Mechanické součásti potřebné pro instalaci ostatních technologií do racku. | . |

2) Služby

| Popis: |  |
| --- | --- |
| Požadavek | Splňuje ANO/NE |
| Montáž, inicializace, propojení a oživení veškerého dodaného HW v lokalitě operačního střediska ZZS (Pražská třída 230/153z, Hradec Králové). | . |
| Úprava stávající mechanické konzole pro potřeby nabízeného řešení. | . |
| Programátorské práce související s konfigurací a oživením dle požadavků zadání. | . |
| Aktualizace všech firmware na poslední aktuální a stabilní verze. | . |
| Popis/označení veškeré kabeláže štítky. | . |
| Zpracování dokumentace s popisem skutečného provedení dodaného řešení. | . |
| Zaškolení správců zadavatele k používání řešení. | . |

Stručný popis stávajícího řešení

Stávající videostěna (projekční systém) byla pořízena v rámci projektu IOP 11 v roce 2015 a je provozována v režimu 24 x 7 x 365, tedy běží nepřetržitě více než 6 let. Její klíčová část, která je předmětem zadání se skládá z následujících komponent.

| Oblast | Popis |
| --- | --- |
| Zobrazovací LCD | 9x NEC X464UN2 ultranarrow (46“) |
| Grafický zobrazovací procesor | ASUS NetPix O9 V4 HD5 Multi Procesor i7 3,5 GHz RAM 16 GB HDD 2x 500 GiB SATA – RAID 1 Grafika 3x Datapath ImageDP4 6x vstup DVI-I/HDMI (1920x1080) DVD RW Windows 7 Pro CZ |
| PC pro ovládání | MSI Procesor Celeron 1,99 Ghz RAM 4 GB HDD 250 GiB SATA Grafika integrovaná Intel HD DVD RW Windows 7 Pro CZ |
| SW pro ovládání zobrazování | Scenario Manager + Wall Control Red |
| Dálkové ovládání s dotykovým displejem | CUE ELITE-A-7 WI-FI |
| Mixážní zesilovač | APART Concept 1 |
| Multimediální přehrávač s FM tunerem | APART PCR3000 |
| DVB-T tuner | 1 x |
| DVB-S tuner | 1 x |
| Třípásmová reprosoustava 50W / 8 Ω | 2 x |