TECHNICKÁ SPECIFIKACE

| Název veřejné zakázky | Dispečerské stoly KZOS |
| --- | --- |
| Zadavatel | Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje Hradecká 1690/2A, 500 12 Hradec Králové, IČ: 48145122 |

Základní technické parametry:

Veškeré nabízené zboží, i jeho části, musí být originální, nově vyrobené, nepoužité, určené pro český trh a Zadavatele. V databázi výrobce, pokud taková existuje, musí být Zadavatel veden jako první uživatel zboží.

K prokázání skutečnosti, že nabídka odpovídá požadované kvalitě a nabízené zboží je kompletní a v souladu s požadavky Zadavatele, předloží Uchazeč ve své nabídce popis zboží, ve kterém uvede obchodní název výrobku a specifikaci jednotlivých položek tak, aby bylo možné jednoznačně určit, zda nabídka splňuje požadavky Zadavatele či nikoliv. Deklarované funkce a technické parametry musí být ověřitelné prostřednictvím oficiálních datasheetů, release notes či manuálů vydaných výrobcem. Veškeré deklarované funkce a technické parametry nabízeného zboží musí být dostupné nejpozději dnem podání nabídky. Dílo se skládá z návrhu, zpracování, dodávky a montáže dvou pracovních stolů. Základní vlastnosti dodávaného díla jsou specifikovány takto:

Stůl pro dispečera je základním prvkem pracoviště operátora Krajského zdravotnického operačního střediska (dále jen KZOS) a je určen k efektivnímu používání nainstalovaných technologií pro operační řízení sil a prostředků Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje. Dispečerský stůl je funkční celek logicky rozdělitelný na tři části:

- Pracovní deska,

- Technologická část (tj. rám stolu, racková vestavba).

- Doplňky

Základní parametry celku jsou následující:

- rozměr stolu 1850x1350 mm,

- stůl bude elektricky výškově stavitelný minimálně v rozmezí 720mm až 1100mm – výška je brána od horní hrany pracovní desky stolu (viz základní parametry pracovní desky),

- vzhledem k možným drobným nerovnostem podlahy bude stůl vybaven systémem pro nastavení do vodorovné polohy,

- pracovní deska stolu i pohledové vertikální části stolu budou v dekoru světlý dub,

- rám stolu bude vodivě pospojován a bude vybaven centrálním zemnícím bodem,

- nosnost pracovní desky stolu bude minimálně 150kg,

- umístění stolů v místnosti je uvažováno - po 4 ks ve dvou řadách,

- stůl musí být možné bezproblémově napojit na datové a silové rozvody umístěné v podlaze

- k těmto podlahovým zásuvkám musí být zajištěn přístup i v průběhu používání stolu

- záruční doba na celek (včetně elektropohonu) – 5 let,

- dodávka bude včetně montáže,

Základní parametry pracovní desky:

- hloubka pracovní desky stolu je 1350 mm

- šířka pracovní desky stolu je 1850mm

- pracovní deska stolu je rozdělena na dvě části

- přední část (hloubka 1000mm, šířka 1850mm)

- zadní část (hloubka 350mm, šířka 1850mm)

- přední část pracovní desky bude s vybráním v místě posedu operátora

- zadní část pracovní desky stolu bude o 100mm níž než přední část pracovní desky

- obě části pracovní desky stolu (přední i zadní část) budou umístěny na stejné elektricky výškově stavitelné konstrukci v rozmezí 720mm až 1100mm – výška je brána od horní hrany přední části pracovní desky

- pracovní deska stolu (přední i zadní část) bude zhotovena z MDF desky minimální tloušťky 30 mm (deska bude opatřena HPL laminátem v minimální tloušťce 0,8 mm a proveden postforming),

- zadní i přední část pracovní desky bude opatřena ochrannou konstrukcí pro vedení kabeláže z technologické části, především pro napojení:

  - klávesnice,

  - myši,

  - napájení pro stolní lampičku a monitory,

  - datové, VGA a telefonní kabeláže,

Základní parametry technologické části:

- technologická část bude osazena dvěma 19” vestavbami (rack) pro zabudování technologií (každý o výšce min. 8U a hloubce min. 400mm),

- rack bude obsahovat 2ks napájecích panelů s min. 9 pozicemi) a přívodní šňůrou min. 3 metry

- napájecí panely budou bez vypínače,

- racková vestavba stolu musí být kapotována rychle snímatelnými perforovanými panely pro odvětrávání v dekoru světlý dub z laminované MDF desky min. tloušťky 18mm s ABS hranami 2mm,

- snímatelné perforované panely musí být opatřeny zámky pro ochranu přístupu,

- přístup do technologické části stolu musí být zajištěn jak ze zadní strany, tak ze strany přední (tedy od operátora),

- technologická část bude vybavena trasami (vertikálními i horizontálními) pro vedení kabeláže jak uvnitř racku, tak pro vedení kabeláže k pracovní desce stolu.

Doplňky:

- stůl bude vybaven dvěma kontejnery na kolečkách s brzdou a se 3 ks uzamykatelných, výsuvných zásuvek ve stejném designu jako stůl. Kontejnery i zásuvky budou vyrobeny z MDF desek min. tloušťky 18 mm s ABS hranami 2 mm. Zadní strana kontejneru bude pohledová a bude ze stejného materiálu jako zbytek kontejneru:

  - 2ks zásuvek s dorazem 150x300x400 (v x š x h),

  - 1ks zásuvek ve spodu kontejneru s dorazem 300x300x400 (v x š x h),

- úchytky z matného kovu (chrom) – max. délky 200mm, oblé.

V příloze č. 4 výkres stávajícího řešení.

- zadavatel po předchozí dohodě umožní uchazečům prohlídku na místě,

- dodávka a následná montáž na adrese Pražská tř. 230, 500 04 Hradec Králové, Krajské zdravotnické operační středisko Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje, 3.NP,

- zprovoznění a seznámení s provozem a obsluhou