Příloha č. 2 - Rozsah plnění veřejné zakázky a další požadavky zadavatele

Následující seznam požadavků zadavatele přesně vymezuje technické a množstevní parametry pro

plnění veřejné zakázky z pohledu jejich minimálních parametrů. Požadované minimální technické parametry musí nabízené řešení závazně splňovat v rámci nabídky. Udržitelnost projektu je stanovena na 5 let.

Současný stav, stávající konfigurace úložišť

Stávající konfigurace garantovaného úložiště v DC1 a DC2

Stávající garantované úložiště Technologického centra Královéhradeckého kraje (dále jen TCK) tvoří dvojice archívních úložišť HCAP 300 (Hitachi Content Platform). Z nichž jedno je umístěno v hlavním datovém centru (DC1) a druhé v záložním datovém centru (DC2).

Garantované úložiště zahrnuje následující HW a SW komponenty:

| Počet kusů | Produkt |
| --- | --- |
| 2 | HCAP 300 8,5 TB Appliance |
| 8 | HCAP 300 – node storage module, CR220 |
| 2 | HCA Object Replication Licence |
| 18 | HCAP 300 1 TB Licence |

    - Konfigurace HW v DC1 a DC2

Hitachi Content Platform v každém datovém centru běží na 4 Storage nódech. Každý z nódů má přidělené 2 ethernet porty (primární a záložní) pro frond-end a jsou propojeny do sítě zadavatele. Storage nódy jsou dále propojeny mezi sebou přes zbývající 2 ethernet porty (primární a záložní) přes 2 ethernet switche (back-end). Toto propojení je určeno pro interní komunikaci mezi nódy a není propojené se sítí zadavatele. Každý ze čtyř Storage nódů obsahuje 6x HDD v RAID5.

    - Fyzické umístění:

V hlavním i záložním datovém centru (DC1 a DC2) jsou umístěny samostatné 19“ racky, ve kterých jsou umístěny hardwarové komponenty archívních úložišť HCP 300 dle následujícího obrázku:

Stávající konfigurace datových úložišť v DC1 a DC2

Datová úložiště TCK tvoří 2 diskové systémy IBM Storwize V7000. Z nichž jeden je umístěn v hlavním datovém centru (DC1) a druhý v záložním datovém centru (DC2). Každé diskový systém se skládá z jednoho modulu Disk Control Enclosure a čtyř modulů Disk Expansion Enclosure. Každá z těchto součástí je o velikosti 2U. Do každého dikového systému lze připojit ještě 4 moduly Disk Expansion Enclosure každý s 24 kusy 2,5“ disků nebo 12-ti kusy 3,5“ disků, případně jejich kombinace.

V každé lokalitě je umístěno jedno diskové pole a do SAN jsou zapojena tak, aby byla zajištěna jejich vysoká dostupnost.

Stávající konfigurace Storwize V7000 v DC1 i DC2

| Police | Tier | RAID | Použité HDD | Ks | Volné pozice |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Disk Control Enclosure | Tier 0 | RAID 10 + 1 spare disk | 300GB 2.5“ SSD (E-MLC) | 7 | 0 |
|  | Tier 1 | RAID 5 + 1 spare disk | 300GB 15K 6Gbps SAS 2.5“ | 17 |  |
| Disk Expansion Enclosure 1 | Tier 2 | RAID 5 + 1 spare disk | 900GB 10k 6Gbps SAS 2.5“ | 17 | 7 |
| Disk Expansion Enclosure 2 |  |  | 900GB 10k 6Gbps SAS 2.5“ | 17 | 7 |
| Disk Expansion Enclosure 3 | Tier 3 | RAID 6 + 1 spare disk | 3TB 7.2k 6Gbps NL SAS 3.5“ | 12 | 0 |
| Disk Expansion Enclosure 4 |  |  | 3TB 7.2k 6Gbps NL SAS 3.5“ | 7 | 5 |

Požadavky na rozsah plnění

Zadavatel požaduje rozšíření kapacity technologického centra Královéhradeckého kraje v dále uvedeném rozsahu.

Uchazeč ve své nabídce uvede kompletní dodávku požadovaného rozšíření zahrnující dodávku HW komponent včetně jejich montáže i konfigurace.

Součástí dodávky je poskytnutí veškerých nezbytných licencí a dalších oprávnění a potřebného montážního a instalačního materiálu.

Požadavky na rozšíření kapacity garantovaného úložiště

    - Rozšíření Hitachi Content Platform HCAP 300 v DC1:

| Produkt | Počet |
| --- | --- |
| HCAP 300 8,5 TB Appliance v DataProtectionLevel 2 | 1 |
| HCAP 300 – node storage module, CR220 | 4 |
| HCA Object Replication Licence | 1 |
| HCAP 300 1 TB Licence | 9 |

    - Rozšíření Hitachi Content Platform HCAP 300 v DC2:

| Produkt | Počet |
| --- | --- |
| HCAP 300 8,5 TB Appliance v DataProtectionLevel 2 | 1 |
| HCAP 300 – node storage module, CR220 | 4 |
| HCA Object Replication Licence | 1 |
| HCAP 300 1 TB Licence | 9 |

Požadavky na rozšíření kapacity datového úložiště Tier 2

    - Rozšíření kapacity datového úložiště Tier 2 v DC1

| Produkt | Požadované množství |
| --- | --- |
| IBM Storwize V7000 Disk Expansion Enclosure | 3 ks |
| 900GB 6Gb SAS 10K 2.5“ SFF HDD | min. 59 ks (čistá kapacita rozšíření min. 40TB v RAID 5 + 1 až 2 spare disk) |

    - Rozšíření kapacity datového úložiště Tier 2 v DC2

| Produkt | Požadované množství |
| --- | --- |
| IBM Storwize V7000 Disk Expansion Enclosure | 3 ks |
| 900GB 6Gb SAS 10K 2.5“ SFF HDD | min. 59 ks (čistá kapacita rozšíření min. 40TB v RAID 5 + 1 až 2 spare disk) |

Požadavky na rozšíření kapacity datového úložiště Tier 3

    - Rozšíření kapacity datového úložiště Tier 3 v DC1

| Produkt | Požadované množství |
| --- | --- |
| IBM Storwize V7000 Disk Expansion Enclosure | 1 ks |
| 3TB 3.5“ 7.2k NL SAS HDD | 12 ks (v RAID 6 + 1 až 2 spare disk) |

    - Rozšíření kapacity datového úložiště Tier 3 v DC2

| Produkt | Požadované množství |
| --- | --- |
| IBM Storwize V7000 Disk Expansion Enclosure | 1 ks |
| 3TB 3.5“ 7.2k NL SAS HDD | 12 ks (v RAID 6 + 1 až 2 spare disk) |

Požadavky zadavatele na implementaci

Obecné požadavky zadavatele na implementaci:

| Číslo | Požadavek |
| --- | --- |
| 1 | Uchazeč musí zajistit, že dodáním požadovaného rozšíření nedojde ke zkrácení záruky technologického centra ani jeho částí a nebudou porušeny ustanovení platné servisní smlouvy. (Na technologické centrum Královéhradeckého kraje je poskytována záruka a servisní podpora dodavatelem, společností AG COM, a.s, Náměstí Míru 22, Smiřice 503 03, na základě platné servisní smlouvy do konce roku 2017.) |
| 2 | Implementace nesmí ohrozit ani omezit provoz zdrojových aplikací a databází. |
| 3 | V průběhu implementace bude prováděno funkční testování jednotlivých komponent. |
| 4 | Zkušební provoz bude součástí realizační fáze (implementace). |
| 5 | Zhotovitel bude povinen zajistit, že veškeré vlastnosti díla, včetně jeho případného update, legislativního update, upgrade a legislativního upgrade budou po celou dobu účinnosti této smlouvy odpovídat vždy aktuálním obecně platným právním předpisům ČR. |
| 6 | Součástí implementace jsou veškeré práce a služby nezbytné pro řádné a úplné zprovoznění díla včetně vytvoření dokumentace a implementačních postupů, které budou obsahovat jednotlivé kroky implementace a konfigurace všech částí umožňující přesné opakování postupů. Dokumentace nebude chráněna dle autorského zákona, bude umožněno ji dále upravovat a předávat dalším subjektům, které se podílejí na chodu informačních systémů. |
| 7 | Součástí budou rovněž práce a služby, které ve smlouvě nejsou uvedeny ale zhotovitel, jakožto odborník, o nich vědět měl nebo mohl vědět. |
| 8 | V případě požadavků na součinnost třetích stran, zajistí tuto součinnost uchazeč. Od uchazeče je požadována koordinace a zajištění součinnosti příslušného dodavatele, včetně finančních záležitostí s tím spojených. |

Požadavky na technickou dokumentaci

| Číslo | Požadavek |
| --- | --- |
| 1 | Prováděcí projekt. |
| 2 | Dokumentace konečného provedení. |
| 3 | Provozní a bezpečnostní dokumentace. |
| 4 | Veškerá dokumentace bude vypracována v písemné i elektronické editovatelné podobě, ve formátu MS Word/Excel, MS Visio. |

Technické požadavky zadavatele na implementaci:

    - Minimální požadavky na implementaci

| Číslo | Požadavek |
| --- | --- |
| 1 | Implementace všech částí zakázky bude provedena v prostředí stávajícího Technologického centra Královéhradeckého kraje (TCK) ve spolupráci s odborným personálem zadavatele v místě plnění. |
| 2 | Dodávka a implementace bude realizována v souladu s požadavky zadavatele uvedenými v Příloze č 2 zadávací dokumentace a dle schváleného prováděcího projektu. |
| 3 | Rozšíření kapacity garantovaného úložiště bude provedeno v souladu s postupy definovanými výrobcem HCAP 300 při podmínce zachování dat a stávající záruky. |
| 4 | V rámci rozšíření kapacity garantovaného úložiště bude proveden upgrade firmware na aktuální verzi. |
| 5 | Rozšíření kapacity garantovaného úložiště bude provedeno za provozu bez omezení služeb. |
| 6 | Po rozšíření kapacity garantovaného úložiště bude provedena rekonfigurace replikace mezi DC1 a DC2. |
| 7 | V rámci rozšíření kapacity garantovaného úložiště bude provedena relokace stávajících dat s cílem zajistit rovnoměrné balancování přes všechny nody garantovaného úložiště. |
| 8 | Nově přidaný hardware garantovaného úložiště bude začleněn do stávajícího dohledového systému Hi-Track a System Center Operations Manager 2012. |
| 9 | Rozšíření kapacity úložišť Tier 2 a Tier 3 bude provedeno v souladu s postupy definovanými výrobcem při podmínce zachování dat a stávající záruky. |
| 10 | V rámci rozšíření kapacity úložiště Tier 2 a Tier 3 bude proveden upgrade firmware na aktuální verzi. |
| 11 | Rozšíření kapacity úložiště Tier 2 a Tier 3 bude provedeno za provozu bez omezení služeb. |
| 12 | Po rozšíření kapacity úložiště Tier 2 a Tier 3 bude provedena rekonfigurace replikace mezi DC1 a DC2. |
| 13 | Nově přidaný hardware úložiště Tier 2 a Tier 3 bude začleněn do stávajícího dohledového systému System Center Operations Manager 2012. |
| 14 | Nabízené řešení nesmí odesílat žádná data z místní sítě, pokud to není předmětem dodávky. Pokud je předmětem dodávky externí komunikace, bude v rámci prováděcího projektu přesně popsán datový tok, aby bylo možné nastavit bezpečnostní kontroly komunikace. |
| 15 | Nabízené řešení nebude chráněno HW klíčem či jiným mechanismem, který by znemožňoval přenos serverových instancí v rámci virtuálního uzlu, případně změnu HW konfigurace. |
| 16 | Pro dodávané HW komponenty uchazeč v nabídce doloží osvědčení výrobce nebo oficiálního zastoupení pro ČR ze kterého budou zřejmé tyto skutečnosti: dodávané komponenty jsou nové a originální (zadavatel nepřipouští ekvivalentní řešení) dodávané komponenty nebyly doposud používány dodávané komponenty pochází z oficiálního distribučního kanálu pro Český trh |

Požadavky zadavatele na licence:

| Číslo | Požadavek |
| --- | --- |
| 1 | Zadavatel požaduje poskytnutí veškerých nezbytných licencí k řádnému plnění předmětu smlouvy. |
| 2 | Zhotovitel specifikuje název, počet a licenční podmínky ke všem nutným licencím v příloze smlouvy o dílo, a to včetně odůvodnění zvolené licenční nabídky, dále pak uvede licenční politiku, pravidla pro přidělení a případně změny v počtu licencí, typy a verze licencí. |
| 3 | Veškeré dodávané licence budou majetkem zadavatele. |

Požadavky na školení

| Číslo | Požadavek |
| --- | --- |
| 1 | Školení správců na obsluhu a správu systému, v nezbytně nutném rozsahu. |

Požadavky zadavatele na poskytování technické podpory a servisu:

| Číslo | Požadavek |
| --- | --- |
| 1 | Technická podpora a servis budou poskytovány od počátku zkušebního provozu po celou dobu udržitelnosti projektu. Poskytování technické a servisní podpory bude odpovídat nejlepším praxím dle rámce ITIL/ITSM. |
| 2 | Technická podpora a servis zařízení HW a SW budou realizovány zhotovitelem případně prostřednictvím odpovídajícího servisního kanálu výrobce. |
| 3 | Technická podpora a servis budou realizovány v místě zadavatele. |
| 4 | Veškeré požadavky budou evidovány v systému servisní podpory zhotovitele. |
| 5 | Kontaktní místo umožní příjem požadavku na servisní zásah prostřednictvím služby Hot-line a služby HelpDesk. |
| 6 | Hot-Line umožní příjem požadavku na servisní zásah v českém jazyce na telefonním čísle v pracovních dnech v době 7:00 -19:00, příjem požadavku bude zajištěn lidskou obsluhou. |
| 7 | HelpDesk umožní příjem požadavku na servisní zásah v českém jazyce prostřednictvím webového rozhraní v režimu 7x24x365. |
| 8 | HelpDesk umožní objednateli upřesnit nebo doplnit požadavek. |
| 9 | Požadavek na servisní zásah se považuje za nahlášený okamžikem jeho zapsání na HelpDesk, nebo okamžikem jeho telefonického zadání. |
| 10 | Systém servisní podpory musí objednateli poskytovat přehled o aktuálně nahlášených požadavcích, jejich stavu a aktuálním způsobu jejich řešení. Systém bude objednateli zasílat notifikace o změně stavu jeho požadavku (např. zadaný, v řešení, uzavřený, …) a musí objednateli umožnit schvalování uzavření nahlášeného požadavku. |
| 11 | Systém servisní podpory musí poskytovat objednateli přístup i k databázi uzavřených požadavků a způsobu jejich řešení, který bude poskytovat podrobné údaje o historii požadavků od jejich nahlášení, po jejich vyřešení. |
| 12 | Systém servisní podpory musí umožňovat export dat, včetně obsahu požadavku a způsobu vyřešení. Tato funkcionalita bude zhotovitelem poskytována bezúplatně minimálně na vyžádání objednatele ve formátu minimálně *.xls a *.csv. |
| 13 | Garantovaná doba odezvy do 4 hodin od nahlášení požadavku. |
| 14 | Garantovaná doba na odstranění nahlášených vad a obnovení funkce zařízení, případně výměnu vadného hardware nejpozději následující pracovní den, v režimu 7x24 s odezvou do 4 hodin od okamžiku oznámení vady nebo učinění výzvy k výměně vadného hardware. |

Akceptační testy

| Číslo | Požadavek |
| --- | --- |
| 1 | Akceptační testy budou provedeny na konci zkušebního provozu před předáním díla do rutinního provozu. |
| 2 | Testy provede zhotovitel ve spolupráci s pracovníky zadavatele za stejných podmínek, za jakých bude pracovat dílo v rutinním provozu. |
| 3 | Podrobná struktura akceptačních testů bude navržena a vzájemně odsouhlasena v rámci zpracování prováděcího projektu. |
| 4 | Výsledky akceptačních testů (akceptační protokol) budou součástí předávacího protokolu. |