# Název veřejné zakázky:

# Pořízení laboratorního mikroskopu pro OLM v NRK

Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)

Zadavatel požaduje dodávku nového, nepoužitého přístroje a jeho částí. Nepřipouští možnost dodávky repasovaného přístroje nebo jeho částí.

Zadavatel akceptuje dodávku přístroje s tolerancí +/- 10 % od uvedených technických parametrů, pokud uchazeč v nabídce prokáže, že nabízené zařízení je vyhovující pro požadovaný laboratorní účel, tj. diagnostické využití. Technické parametry označené jako minimální nebo maximální musí být dodrženy bez možnosti uplatnit toleranci.

Zadavatel vymezuje níže závazné charakteristiky a požadavky na dodávku laboratorního přístroje.

Technická specifikace

| Specifikace | Požadavky | Splněno parametrem nebo ANO / NE |
| --- | --- | --- |
| Obecné požadavky |
| Mikroskop pro OLM – 1 ks |
| Mikroskop |
| Stativ s nízkým stolkem – pracovní výška stolku 135 mm | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| Display na přední straně stativu zobrazující objektiv v optické dráze | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| Osvětlení LED s funkcí automatického přizpůsobení jasu světla při změně objektivu | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| Zabudovaná čočka fly-eye lens pro osvětlení celého zorného pole | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| Zabudovaný kodenzor připravený pro fázový kotrast | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| Možnost vložení šoupátek fázového kotrastu pro objektiv 10x-100x, temného pole do zvětšení 400x | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| Zabudovaná čočka 0,55 pro kameru C-mount závitem | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| Úhel sklonu 45o | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| Vzdálenost pupil 50-75 mm | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| Výška očního bodu nastavitelná do 2 poloh | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| Okulár s dioptrickou korekcí revolver pro 5 ks objektivů | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| Power Cord | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| Objektiv 20X (celkové zvětšení 200x) | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| Objektiv 40x (celkové zvětšení 400x) | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| Objektiv 60x (celkové zvětšení 600x) | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| Objekti 100X oil-immersion | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| Kamera |
| Barevná, 2-3 palce snímač, sensor 5 MPX | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| Živý náhled ve vysokém rozlišení 4K | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| Připojení přes USB | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| USB kabel délka 3 m | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| Ostatní |
| V rámci dodávky bude: - doprava, instalace, kalibrace, zaškolení | Požadavek je absolutní, musí být splněn) | (doplní dodavatel) |
| Záruka 24 měsíců | Požadavek je absolutní, musí být splněn) | (doplní dodavatel) |

Vyplněná příloha č. 2 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.

Pokud se kdekoliv v zadávacích podmínkách vyskytne požadavek nebo odkaz na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je účastník oprávněn navrhnout i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení, které musí splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách, neboť se jedná pouze o vymezení požadovaného standardu.

V …………………. dne ………………….

………………………………………………

Podpis oprávněné osoby