Vyplněná příloha č. 2_2 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.

# Název veřejné zakázky: Chladící skříně pro laboratoře

# Část veřejné zakázky: 2

Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)

Zadavatel požaduje dodávku nových, nepoužitých přístrojů a jejich částí. Nepřipouští možnost dodávky repasovaných přístrojů nebo jejich částí.

Zadavatel akceptuje dodávku přístroje s tolerancí +/- 10 % od uvedených technických parametrů, pokud uchazeč v nabídce prokáže, že nabízené zařízení je vyhovující pro požadovaný medicínský účel, tj. diagnostické využití. Technické parametry označené jako minimální nebo maximální musí být dodrženy bez možnosti uplatnit toleranci.

| Zadavatelem stanovené parametry | Splnění požadavku ANO/NE | Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce |
| --- | --- | --- |
| Předmět zakázky |  |  |
| Chladící skříň určená pro laboratoře a zdravotnictví ke skladování léků. 4 ks s prosklenými dveřmi 1 ks s plnými dveřmi | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Základní vlastnosti přístroje |  |  |
| certifikace CE, DIN 58345 (nebo návazné) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| verze se samozavíracími prosklenými uzamykatelnými dveřmi s izolačním sklem (4 ks) verze s plnými (neprůhlednými) uzamykatelnými dveřmi (1 ks) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| ventilované (dynamické) chlazení vnitřního prostoru | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| teplotní rozsah +2 až +8 °C | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| dlouhodobě udržitelná teplota +5°C s homogenitou ±3°C | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| chladicí skříň určená pro klimatické třídy SN-ST | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| automatické odmrazování | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| užitný objem min. 278 l | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Vnější rozměry lednice: šířka max. 67 cm; hloubka max. 65 cm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| min. 6 polic (5 variabilních), police plné, nesmí být skleněné či drátěné, nosnost jedné police min. 20 kg | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| směr otevírání dveří vyměnitelný | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| LED osvětlení | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| digitální termostat | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| venkovní ovládací prvky a digitální informační panel | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| připravená průchodka pro externí čidlo | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| akustický a optický alarm – hlídání min. překročení teploty, otevřených dveří, výpadku napájení | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| ukládání teplotních dat do paměti, záložní baterie pro uchování dat | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| hlučnost max. 50dB | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| bezpotenciálový výstup alarmu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| rozhraní RS485 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Příslušenství |  |  |
| min. 3 klíče k integrovanému zámku dveří | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

Doplňující informace:

- v rámci záruky budou BTK prováděny zdarma

- klasifikační třída zdravotnického přístroje (jedná-li se o ZP)	…………… (doplní dodavatel)

- frekvence provádění BTK					…………… (doplní dodavatel)

- uveďte nároky na kalibraci, validaci případně jiná metrologická ověření a jejich četnost (pokud přístroj tyto úkony nevyžaduje, uveďte to také)			…………….. (doplní dodavatel)

Ostatní požadavky (jsou-li nezbytné pro zajištění funkčnosti nabízeného systému):

Zapojení všech prvků do LAN a napojení na NIS (Worklist) a PACS ONN provede dodavatel v součinnosti s techniky útvaru ICT zadavatele. Součinnost s technikem útvaru ICT musí být dodavatelem domluvena s minimálním předstihem 5 pracovních dnů, a to prokazatelným způsobem (email, zápis z jednání).

V případě napojení komponent dodávaného systému na stávající WiFi síť nemocnice je požadováno, aby WiFi zařízení podporovalo bezpečnostní standard ověření WPA2-Enterprise (metoda PEAP, MSCHAPv2). Zadavatel akceptuje též WPA2-Personal (PSK). V takovém případě dodavatel dodá na útvar ICT seznam MAC adres připojovaných zařízení, na základě kterého, k jednotlivým MAC adresám bude vygenerováno unikátní 20-místné heslo a předáno dodavateli ke konfiguraci.

Součástí dodávky bude i přístupová licence MS Device CAL 2019 v celkovém počtu dodaných PC přistupujících k serveru Microsoft Zadavatele. Veškeré dodané SW licence budou registrovány (vyžaduje-li se registrace licence u výrobce) na uživatele, jímž je Oblastní nemocnice Náchod a.s. Kontaktní osobou je vedoucí útvaru ICT.

Kybernetická bezpečnost

Oblastní nemocnice Náchod a.s. (ONN) je dle Zákona č.181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti (ZKB) provozovatelem základní služby: Poskytování zdravotních služeb.

Dodávaný systém musí splňovat požadavky ZKB a navazujících předpisů, zejména vyhlášky č. 82/2018 Sb. o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech.