Vyplněná příloha č. 2_3 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.

# Název veřejné zakázky: Hlubokomrazící box

# Část veřejné zakázky: 3

Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)

Zadavatel požaduje dodávku nových, nepoužitých přístrojů a jejich částí. Nepřipouští možnost dodávky repasovaných přístrojů nebo jejich částí.

Zadavatel akceptuje dodávku přístroje s tolerancí +/- 10 % od uvedených technických parametrů, pokud uchazeč v nabídce prokáže, že nabízené zařízení je vyhovující pro požadovaný medicínský účel, tj. diagnostické využití. Technické parametry označené jako minimální nebo maximální musí být dodrženy bez možnosti uplatnit toleranci.

| Zadavatelem stanovené parametry | Splnění požadavku ANO/NE | Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce |
| --- | --- | --- |
| Předmět zakázky |  |  |
| Hlubokomrazicí box skříňového typu, s možností umístění na stůl a s nízkou hlučností a nízkou spotřebou energie (1 ks). | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Základní vlastnosti přístroje |  |  |
| vnitřní užitný objem min. 35 l / max. 50 l | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| zařízení pro laboratorní/zdravotnický prostor a materiál ke skladování | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| vakuová izolace | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| musí garantovat homogenní rozložení teploty v celém boxu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| celonerezové pouzdro | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| uzamykatelné dveře s dvojitým těsněním | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| mikroprocesorové řízení teploty | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| digitální ukazatel teploty | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| akustické a optické alarmy; alarm v případě vysoké teploty | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| bezpotenciálový kontakt pro přenos alarmů | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| rozsah nastavení teploty min. -50° C až -85° C | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| trvale udržitelná teplota -85° C při práci v klimatické třídě N | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Napájení 230V / 50Hz | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Příslušenství |  |  |
| min. 3 klíče k integrovanému zámku dveří | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| externí teplotní čidlo vč. kabelu o délce min. 2 m pro externí monitoraci teploty uvnitř mrazáku | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

Doplňující informace:

- v rámci záruky budou BTK prováděny zdarma

- klasifikační třída zdravotnického přístroje (jedná-li se o ZP)	…………… (doplní dodavatel)

- frekvence provádění BTK					…………… (doplní dodavatel)

- uveďte nároky na kalibraci, validaci případně jiná metrologická ověření a jejich četnost (pokud přístroj tyto úkony nevyžaduje, uveďte to také)			…………….. (doplní dodavatel)

Ostatní požadavky (jsou-li nezbytné pro zajištění funkčnosti nabízeného systému):

Zapojení všech prvků do LAN a napojení na NIS (Worklist) a PACS ONN provede dodavatel v součinnosti s techniky útvaru ICT zadavatele. Součinnost s technikem útvaru ICT musí být dodavatelem domluvena s minimálním předstihem 5 pracovních dnů, a to prokazatelným způsobem (email, zápis z jednání).

V případě napojení komponent dodávaného systému na stávající WiFi síť nemocnice je požadováno, aby WiFi zařízení podporovalo bezpečnostní standard ověření WPA2-Enterprise (metoda PEAP, MSCHAPv2). Zadavatel akceptuje též WPA2-Personal (PSK). V takovém případě dodavatel dodá na útvar ICT seznam MAC adres připojovaných zařízení, na základě kterého, k jednotlivým MAC adresám bude vygenerováno unikátní 20-místné heslo a předáno dodavateli ke konfiguraci.

Součástí dodávky bude i přístupová licence MS Device CAL 2019 v celkovém počtu dodaných PC přistupujících k serveru Microsoft Zadavatele. Veškeré dodané SW licence budou registrovány (vyžaduje-li se registrace licence u výrobce) na uživatele, jímž je Oblastní nemocnice Náchod a.s. Kontaktní osobou je vedoucí útvaru ICT.

Kybernetická bezpečnost

Oblastní nemocnice Náchod a.s. (ONN) je dle Zákona č.181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti (ZKB) provozovatelem základní služby: Poskytování zdravotních služeb.

Dodávaný systém musí splňovat požadavky ZKB a navazujících předpisů, zejména vyhlášky č. 82/2018 Sb. o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech.