Vyplněná příloha č. 2_4 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.

# Název veřejné zakázky: Mrazící boxy pro transfúzní přípravky /truhlicový box

# Část veřejné zakázky: 4

Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)

Zadavatel požaduje dodávku nových, nepoužitých přístrojů a jejich částí. Nepřipouští možnost dodávky repasovaných přístrojů nebo jejich částí.

Zadavatel akceptuje dodávku přístroje s tolerancí +/- 10 % od uvedených technických parametrů, pokud uchazeč v nabídce prokáže, že nabízené zařízení je vyhovující pro požadovaný medicínský účel. Technické parametry označené jako minimální nebo maximální musí být dodrženy bez možnosti uplatnit toleranci.

| Zadavatelem stanovené parametry | Splnění požadavku ANO/NE | Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce |
| --- | --- | --- |
| Předmět zakázky |  |  |
| Pultový mrazící box pro transfúzní přípravky – 4 ks |
| Základní vlastnosti přístroje |  |  |
| určené pro laboratorní nebo zdravotnické prostory | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| užitný objem min. 425 l | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| rozsah nastavení teploty min. -10°C až -45°C | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| mikroprocesorové řízení | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| digitální ukazatel teploty – nastavení po 0,1 °C | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| vnitřní LED osvětlení | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| plné zamykatelné víko držící v otevřené poloze | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| odvod roztáté vody | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| teplotní senzor s vývodem vč. kabeláže pro externí monitoraci teploty uvnitř mrazáku | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| optický a akustický alarm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| bezpotenciálový kontakt pro přenos alarmů | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Napájení 230V / 50Hz | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Příslušenství |  |  |
| min. 3 klíče k integrovanému zámku víka mrazícího boxu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| kolečka pro snadnou manipulaci | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| koše pro transfúzní přípravky |  |  |

Doplňující informace:

- v rámci záruky budou BTK prováděny zdarma

- klasifikační třída zdravotnického přístroje (jedná-li se o ZP)	…………… (doplní dodavatel)

- frekvence provádění BTK					…………… (doplní dodavatel)

- uveďte nároky na kalibraci, validaci případně jiná metrologická ověření a jejich četnost (pokud přístroj tyto úkony nevyžaduje, uveďte to také)			…………….. (doplní dodavatel)

| Zadavatelem stanovené parametry | Splnění požadavku ANO/NE | Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce |
| --- | --- | --- |
| Předmět zakázky |  |  |
| Mrazící truhlicový box s nízkou hlučností a spotřebou energie – 1 ks |
| Základní vlastnosti přístroje |  |  |
| optický a akustický alarm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| užitný objem min. 425 l | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| určený pro laboratorní nebo zdravotnické prostory | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| mikroprocesové řízení | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| displej teploty – nastavení po 0,1°C | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| statické chlazení | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| plné zamykatelné víko držící v otevřené poloze | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| teplotní senzor s vývodem vč. kabeláže pro externí monitorovací teploty uvnitř mrazáku | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| rozsah nastavení teploty -10°C až -45°C | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| bezpotenciální kontakt pro přenos alarmů | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| odtok roztáté vody | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Napájení 230V / 50Hz |  |  |
| Příslušenství |  |  |
| min. 3 klíče k integrovanému zámku víka mrazícího boxu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| kolečka pro snadnou manipulaci | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

Doplňující informace:

- v rámci záruky budou BTK prováděny zdarma

- klasifikační třída zdravotnického přístroje (jedná-li se o ZP)	…………… (doplní dodavatel)

- frekvence provádění BTK					…………… (doplní dodavatel)

- uveďte nároky na kalibraci, validaci případně jiná metrologická ověření a jejich četnost (pokud přístroj tyto úkony nevyžaduje, uveďte to také)			…………….. (doplní dodavatel)

Ostatní požadavky (jsou-li nezbytné pro zajištění funkčnosti nabízeného systému):

Zapojení všech prvků do LAN a napojení na NIS (Worklist) a PACS ONN provede dodavatel v součinnosti s techniky útvaru ICT zadavatele. Součinnost s technikem útvaru ICT musí být dodavatelem domluvena s minimálním předstihem 5 pracovních dnů, a to prokazatelným způsobem (email, zápis z jednání).

V případě napojení komponent dodávaného systému na stávající WiFi síť nemocnice je požadováno, aby WiFi zařízení podporovalo bezpečnostní standard ověření WPA2-Enterprise (metoda PEAP, MSCHAPv2). Zadavatel akceptuje též WPA2-Personal (PSK). V takovém případě dodavatel dodá na útvar ICT seznam MAC adres připojovaných zařízení, na základě kterého, k jednotlivým MAC adresám bude vygenerováno unikátní 20-místné heslo a předáno dodavateli ke konfiguraci.

Součástí dodávky bude i přístupová licence MS Device CAL 2019 v celkovém počtu dodaných PC přistupujících k serveru Microsoft Zadavatele. Veškeré dodané SW licence budou registrovány (vyžaduje-li se registrace licence u výrobce) na uživatele, jímž je Oblastní nemocnice Náchod a.s. Kontaktní osobou je vedoucí útvaru ICT.

Kybernetická bezpečnost

Oblastní nemocnice Náchod a.s. (ONN) je dle Zákona č.181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti (ZKB) provozovatelem základní služby: Poskytování zdravotních služeb.

Dodávaný systém musí splňovat požadavky ZKB a navazujících předpisů, zejména vyhlášky č. 82/2018 Sb. o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech.