Vyplněná příloha č. 2_7 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.

# Název veřejné zakázky: Sáňkový mikrotom

# Část veřejné zakázky: 7

Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)

Zadavatel požaduje dodávku nových, nepoužitých přístrojů a jejich částí. Nepřipouští možnost dodávky repasovaných přístrojů nebo jejich částí.

Zadavatel akceptuje dodávku přístroje s tolerancí +/- 10 % od uvedených technických parametrů, pokud uchazeč v nabídce prokáže, že nabízené zařízení je vyhovující pro požadovaný medicínský účel, tj. diagnostické využití. Technické parametry označené jako minimální nebo maximální musí být dodrženy bez možnosti uplatnit toleranci.

| Zadavatelem požadované parametry | Splnění požadavku ANO/NE | Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce |
| --- | --- | --- |
| Předmět zakázky |  |  |
| Sáňkový mikrotom (1 ks) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Základní parametry |  |  |
| Přístroj pro řezání měkkých tkání i tvrdších vzorků zalitých do parafínu na oddělení patologie. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Precizní nastavení orientace vzorku. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Orientace vzorku osa x, y ± 8°. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Přístroj musí umožnit přesnou orientaci vzorku předozadní a pravolevou. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Držák na jednu žiletku. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Nastavení úhlu žiletek. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Vkládání žiletek musí být bezdotykové proti pořezání. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Musí být možné použití žiletek od jiných výrobců. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Přístroj musí mít rychloupínací systém držáku kazetek. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Velikost kazetek cca 40x29 mm. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Nastavení tloušťky řezu preparátu v minimálním rozsahu 0.5-40.0 µm a to: 0.5 – 5 µm s krokem 0.5 µm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Volba mezi manuálním a automatickým posuvem vzorku s nastavením rozsahu min. v rozmezí 0.5-30.0 µm. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Vertikální/horizontální posuv min. 40/175 mm. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Aretace sáňkového posuvu. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Hmotnost přístroje do 25 kg. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Součást dodávky |  |  |
| Spotřební materiál a vybavení dle principu přístroje v míře umožňující zprovoznění požadované metody. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Vzorek žiletek k předvedení a odzkoušení přístroje při předání. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Zásobník/vana pro řezný odpad. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Bezpečnostní kryt nože proti pořezání. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Držák kazetek. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

Doplňující informace:

- v rámci záruky budou BTK prováděny zdarma

- klasifikační třída zdravotnického přístroje (jedná-li se o ZP)	…………… (doplní dodavatel)

- frekvence provádění BTK					…………… (doplní dodavatel)

- uveďte nároky na kalibraci, validaci případně jiná metrologická ověření a jejich četnost (pokud přístroj tyto úkony nevyžaduje, uveďte to také)			…………….. (doplní dodavatel)

Ostatní požadavky (jsou-li nezbytné pro zajištění funkčnosti nabízeného systému):

Zapojení všech prvků do LAN a napojení na NIS (Worklist) a PACS ONN provede dodavatel v součinnosti s techniky útvaru ICT zadavatele. Součinnost s technikem útvaru ICT musí být dodavatelem domluvena s minimálním předstihem 5 pracovních dnů, a to prokazatelným způsobem (email, zápis z jednání).

V případě napojení komponent dodávaného systému na stávající WiFi síť nemocnice je požadováno, aby WiFi zařízení podporovalo bezpečnostní standard ověření WPA2-Enterprise (metoda PEAP, MSCHAPv2). Zadavatel akceptuje též WPA2-Personal (PSK). V takovém případě dodavatel dodá na útvar ICT seznam MAC adres připojovaných zařízení, na základě kterého, k jednotlivým MAC adresám bude vygenerováno unikátní 20-místné heslo a předáno dodavateli ke konfiguraci.

Součástí dodávky bude i přístupová licence MS Device CAL 2019 v celkovém počtu dodaných PC přistupujících k serveru Microsoft Zadavatele. Veškeré dodané SW licence budou registrovány (vyžaduje-li se registrace licence u výrobce) na uživatele, jímž je Oblastní nemocnice Náchod a.s. Kontaktní osobou je vedoucí útvaru ICT.

Kybernetická bezpečnost

Oblastní nemocnice Náchod a.s. (ONN) je dle Zákona č.181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti (ZKB) provozovatelem základní služby: Poskytování zdravotních služeb.

Dodávaný systém musí splňovat požadavky ZKB a navazujících předpisů, zejména vyhlášky č. 82/2018 Sb. o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech.