Vyplněná příloha č. 2_8 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.

# Název veřejné zakázky: Zmrazovací mikrotom

# Část veřejné zakázky: 8

Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)

Zadavatel požaduje dodávku nových, nepoužitých přístrojů a jejich částí. Nepřipouští možnost dodávky repasovaných přístrojů nebo jejich částí.

Zadavatel akceptuje dodávku přístroje s tolerancí +/- 10 % od uvedených technických parametrů, pokud uchazeč v nabídce prokáže, že nabízené zařízení je vyhovující pro požadovaný medicínský účel, tj. diagnostické využití. Technické parametry označené jako minimální nebo maximální musí být dodrženy bez možnosti uplatnit toleranci.

| Zadavatelem požadované parametry | Splnění požadavku ANO/NE | Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce |
| --- | --- | --- |
| Předmět zakázky |  |  |
| Zmrazovací mikrotom. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Základní parametry |  |  |
| Počet mrazících pozic min. 12 a min. 4 rychlomrazící pozice (Peltierův článek). | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Nerezová kryokomora o objemu min. 80 l. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Osvětlení pracovní komory LED. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Dezinfekce UVC nebo O3. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Chlazení vzorku až -50°C. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Rozsah nastavení teploty kryokomory 0 až -35°C. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Maximální velikost vzorku 50x80 mm. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Zobrazení min. teploty, času a tloušťky řezu na dobře čitelném LCD displeji. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Brzda ručního kola. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Manuální krájení vzorku s aretací. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Motorový posuv vzorku. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Vertikální/horizontální posuv vzorku min. 59/20 mm. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Krájení min. od 1 do 20 μm po kroku 1 μm. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Hrubé krájení 10-400 μm. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Návrat pozice držáku vzorku. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Orientace vzorku ve třech osách X Y Z + rotace 360°. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Možnost použití mikrotomových žiletek od různých výrobců. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Úsporný režim spánku pro úsporu energie v mezičase používání. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Přístroj musí projít při stěhování dveřmi o šířce max. 90 cm. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Napájení přístroje 220/240 V, 50/60 Hz. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Hmotnost přístroje max 200 kg. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Hlasitost přístroje do 50 dB. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Součást dodávky |  |  |
| Spotřební materiál a vybavení dle principu přístroje v míře umožňující zprovoznění požadované metody. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 2 ks nádob různé velikosti na řezný odpad, které se dají vyjmout. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Přístroj musí mít antirolovací držák vzorku min. 6 ks. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

Doplňující informace:

- v rámci záruky budou BTK prováděny zdarma

- klasifikační třída zdravotnického přístroje (jedná-li se o ZP)	…………… (doplní dodavatel)

- frekvence provádění BTK					…………… (doplní dodavatel)

- uveďte nároky na kalibraci, validaci případně jiná metrologická ověření a jejich četnost (pokud přístroj tyto úkony nevyžaduje, uveďte to také)			…………….. (doplní dodavatel)

Ostatní požadavky (jsou-li nezbytné pro zajištění funkčnosti nabízeného systému):

Zapojení všech prvků do LAN a napojení na NIS (Worklist) a PACS ONN provede dodavatel v součinnosti s techniky útvaru ICT zadavatele. Součinnost s technikem útvaru ICT musí být dodavatelem domluvena s minimálním předstihem 5 pracovních dnů, a to prokazatelným způsobem (email, zápis z jednání).

V případě napojení komponent dodávaného systému na stávající WiFi síť nemocnice je požadováno, aby WiFi zařízení podporovalo bezpečnostní standard ověření WPA2-Enterprise (metoda PEAP, MSCHAPv2). Zadavatel akceptuje též WPA2-Personal (PSK). V takovém případě dodavatel dodá na útvar ICT seznam MAC adres připojovaných zařízení, na základě kterého, k jednotlivým MAC adresám bude vygenerováno unikátní 20-místné heslo a předáno dodavateli ke konfiguraci.

Součástí dodávky bude i přístupová licence MS Device CAL 2019 v celkovém počtu dodaných PC přistupujících k serveru Microsoft Zadavatele. Veškeré dodané SW licence budou registrovány (vyžaduje-li se registrace licence u výrobce) na uživatele, jímž je Oblastní nemocnice Náchod a.s. Kontaktní osobou je vedoucí útvaru ICT.

Kybernetická bezpečnost

Oblastní nemocnice Náchod a.s. (ONN) je dle Zákona č.181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti (ZKB) provozovatelem základní služby: Poskytování zdravotních služeb.

Dodávaný systém musí splňovat požadavky ZKB a navazujících předpisů, zejména vyhlášky č. 82/2018 Sb. o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech.