POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU PLOTU LDN HK

1.

3.

2.

Předmětem popisu je oplocení pozemku na adrese Pospíšilova 351/4, Hradec Králové. Délka oplocení je 203,85m. Objekt se nachází v památkové zóně města Hradec Králové.

Plot je tvořen z cihlové podezdívky, která je překryta pískovcovými deskami a z kovových profilovaných polí. Součástí oplocení jsou i 3 kovové brány – brána č. 1 - z ulice Hradební, brána č. 2 - z ulice Pospíšilova, brána č. 3 - z Kubištových sadů.

Cihlová podezdívka je po celé délce oplocení viditelně opotřebená a poškozená. Na některých místech dochází k tvorbě trhlin a nerovnoměrnému sedání zdiva (obr. č. 1 – 3 a 7 – 8 ulice Pospíšilova a Hradební, obr. č. 4 – Kubištovy sady). V ulici Pospíšilova je oplocení poničeno grafitti (obr. č. 5 a 6).

Obr. č. 1				   Obr. č. 2

Obr. č. 3					         Obr. č. 4

Obr. č. 5						       Obr. č. 6

Obr. č. 7							Obr. č. 8

Na oplocení působí negativně i vzrostlá vegetace, která zasahuje do jeho kce (Kubištovy sady - obr. č. 9 - 10 a ulice Hradební obr. č. 11 - 12).

Obr. č. 9							Obr. 10

Obr. č. 11					Obr. č. 12

Prorůstání kořenů narušuje statiku oplocení v ulici Hradební (obr. č. 13 – 14). Kořeny zvedají a trhají oplocení.

Obr. č.	13					  Obr. č. 14

Pískovcové krycí desky jsou na více místech poškozené. Na mnohých deskách jsou viditelné trhliny nebo chybějící kusy kamene. (obr. č. 15 - 17)

Obr. č. 15					Obr. č. 16

Obr. č. 17

Kovová kce je opatřena několika vrstvami nátěrů, které se odlupují. Pod vrstvami jsou viditelné stopy rzi. (obr. č. 18-20)

Obr. č. 18 				 Obr. č. 19				       Obr. č. 20

Na některých místech jsou kovové prvky poničeny nebo zcela chybí. (obr. č. 21 – 22 ulice Pospíšilova) Chybí i kotevní materiál (obr. č. 23 – 24) a ukotvení k sloupům není řádně provedeno. (obr. č. 25 – 26)

Obr. č. 21						           Obr. č. 22

Obr. č. 23					          Obr. č. 24

Obr. č. 25					  	   Obr. č. 26

V areálu se nacházejí 3 brány (obr. č. 27 – 29) z toho 1 brána(obr. č. 29 - přístup z parku) není využívána. Brány jsou celokovové, mechanické.

Obr. č. 27 – ulice Pospíšilova

Obr. č. 28 - ulice Hradební						Obr. č. 29 – Kubištovy sady

Datum: srpen 2022							Zpracoval: Mgr. Tereza Dobiášová