Technická specifikace – Simulátor zásahu u dopravní nehody osobního automobilu

- Simulátor jako celek bude mobilní, přemístitelné zařízení.

- Mobilita bude splňovat podmínky pro provoz na pozemních komunikacích dle silničního zákona.

- Celkové rozměry celé konstrukce nebudou přesahovat délku 6 metrů, šířku 2,5 metrů a výšku 2,5 metrů.

- Požadavek na hmotnost celé konstrukce není stanoven touto specifikací.

Osobní automobil

- Automobil ukotvený v nosné konstrukci bude osobní, pětidvéřový, dvouprostorový, karoserie typu hatchback s výklopnou zadní částí karoserie.

- Sedadla, palubní deska, přístrojová deska, pásy, volant, řadicí páka, ruční brzda, pedály budou ve standardní konfiguraci. Interiér nebude obsahovat žádné úpravy.

- Osvětlení interiéru bude funkční.

- Airbagy budou deaktivovány nebo nebudou vůbec k dispozici.

- Stahování oken bude funkční: manuální nebo elektrické.

- Centrální zamykání vozu bude funkční.

- Přední zrcátka budou sklopitelná, manuálně nebo elektricky.

- Otočení klíčku v zapalování bude zapínat elektrické obvody vozu, měnit vnější osvětlení vozu.

- Vnější osvětlení přední a zadní bude plně funkční.

- Osobní automobil bude odlehčen o všechny mechanické prvky nepotřebné pro činnost simulátoru

- Pneumatiky budou na všech 4 kolech jako designový prvek.

- Zadavatel nemá specifické požadavky na barvu a typ laku karoserie.

Nosná konstrukce

- Nosná konstrukce bude stabilní, nebude dovolovat převrácení při rotaci vozidla se zátěží pasažérů obsazeného automobilu.

- Nosná konstrukce bude umožňovat rotaci osobního automobilu v podélné ose o 360°, a to minimálně jedním směrem.

- Nosná konstrukce bude kontejnerové řešení.

- Nosná konstrukce bude splňovat požadavky na BOZP a konstrukce podlahy bude dostatečně pevná pro nosnost mobilní konstrukce.

- Na nosné konstrukci bude umístěn automobil – kontejner, včetně kotvení k přípojnému vozidlu.

- Přední a zadní část automobilu bude méně přístupná z důvodu rotačního mechanismu, ovšem v zadní části bude možné otevřít páté dveře v plném rozsahu a přední kapotu.

- Přístup z obou boků automobilu bude přístupný bez překážek a všechny dveře bude možné otevřít.

- Podlaha z boků případně kolem automobilu bude obsahovat protiskluzové prvky (prevence uklouznutí a pádu).

- Homologované přípojné vozidlo bez nutnosti dalších zvláštních povolení bude součástí nosné konstrukce.

- Otočný simulátor je možné transportovat na přípojném vozidle.

- Přístup na přípojné vozidlo bude z boku automobilu určený pro nástup a výstup ze simulátoru.

- Automobil bude možné z přípojného vozidla složit jako kontejner a pracovat v minimální výšce nad zemí tak, jako by automobil ve skutečnosti stál na pneumatikách, které se ale nebudou dotýkat země.

- Kotvící prvky kontejnerové konstrukce zajišťují neoddělitelnost během přepravy v silničním provozu.

Rotační mechanismus

- Pohonná jednotka bude umožňovat rotaci vozidla o 360°, přičemž zadavatel požaduje minimálně jednosměrnou rotaci.

- Ovládání bude elektronické, bezdrátové, uživatelské rozhraní, administrátor.

- Rozhraní administrátora umožňuje měnit parametry uživatele, např. rychlost, směr rotace, počet otočení, poloha zastavení.

- Minimální ovládání: start, stop.

- Rotační mechanismus umožní zastavení v libovolní poloze.

- Bude zahrnovat:

  - Aktivní prvky pohonné jednotky k zabránění prokluzu.

  - K prokluzu nesmí dojít i v případě obsazeného simulátoru

  - Zabránění prokluzu v případě výpadku elektrické energie

  - Návrat do výchozí pozice v případě výpadku zdroje elektrické energie pouze uživatelem

  - Tlačítko STOP – bezpečnostní vypnutí a zastavení

  - Tlačítko s mechanickým jištěním SAFE – pomalá, plynulá rotace do výchozí polohy

Ilustrační fotografie: pouze automobil s rotačním mechanismem na nosné konstrukci bez speciálního přepravního přípojného vozidla.