| Poř. č. | Minimální požadované technické parametry | Počet ks | Technické parametry specifikované dodavatelem |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PC VARIANTA A Procesor schopnost zpracovávat najednou 4 procesy (= 4 fyzická jádra) výkon dle www.cpubenchmark.net minimálně 8000 (PassMark – CPU Mark) aby bylo možno prokázat výkon procesoru, udělejte v den vytvoření nabídky screenshot jeho aktuálního skóre ve výše uvedené webové stránce. Přiložte ho k nabídce. 64 bit, podpora instrukcí SSE 4.1, SSE 4.2, AES, AVX 2.0, NX bit HW podpora virtualizace CPU, I/O, SLAT (EPT) Maximálně předposlední generace výrobce procesoru Základní deska podpora externí PCIE 3.0 gr. karty poslední generace chipsetu pro danou patici 4 sloty DIMM DDR4 HW podpora virtualizace CPU a I/O UEFI Záložní čip UEFI BIOSu 1x USB 3.1 gen1 4x SATA 6Gb/s 1x M.2 socket 32gbit/s Gigabit LAN USB-RS232 konverter Možno řešit pomocí COM portu na základní desce Délka kabelu min. 1,5m USB type A – D-SUB/RS232 (male) USB 2.0 prodlužovací kabel Konektor typu A Délka 2 m 1 ks USB čtečka MicroSD karet RAM 8GB dvoukanálově (DDR4 , 2x4GB) SSD konektor M.2 NVMe minimální kapacita 240 GB MLC nebo TLC, 256 MB RAM cache IOPS (4 KB, náhodné, čtení/zápis) – 170 000/180 000 Sekvenční čtení/zápis 3000/1500 MB/s TBW >= 100TB TRIM, SMART Grafická karta integrovaná v CPU podpora DirectX 12 a OpenGL 4.5 HDMI výstup LCD monitor 22“ širokoúhlý (či 21.5“) IPS Full HD doba odezvy: <=5 ms zobrazovací úhly (horizontální./vertikální) větší než 120° DVI, včetně kabelu ke grafické kartě o délce minimálně 1,5m HDMI přepínač Vstup 2x HDMI A (F) Výstup 1x HDMI A (M) Přepínatelné za chodu Včetně 2 ks HDMI kabel HDMI A (M) o délce minimálně 1,5m a HDMI kabelu do monitoru CASE bez displejů s vyvedenými USB porty na přední straně zdroj minimálně 400W. podpora všech úsporných módů procesoru USB klávesnice nemultimediální, klasické uspořádání INSERT, HOME, DELETE (2 řady) bez tlačítek uspávání, power, … USB optická myš Kabel o délce minimálně 1,5m operační systém použitelný jako podkladová licence pro MS SELECT sestava může být montována Záruka na sestavu 2 roky, v místě u zákazníka | 20 |  |
| 3 | PC VARIANTA B Procesor schopnost zpracovávat najednou 4 procesy (= 4 fyzická jádra) výkon dle www.cpubenchmark.net minimálně 8000 (PassMark – CPU Mark) aby bylo možno prokázat výkon procesoru, udělejte v den vytvoření nabídky screenshot jeho aktuálního skóre ve výše uvedené webové stránce. Přiložte ho k nabídce. 64 bit, podpora instrukcí SSE 4.1, SSE 4.2, AES, AVX 2.0, NX bit HW podpora virtualizace CPU, I/O, SLAT (EPT) Maximálně předposlední generace výrobce procesoru Základní deska podpora externí PCIE 3.0 gr. karty poslední generace chipsetu pro danou patici 4 sloty DIMM DDR4 HW podpora virtualizace CPU a I/O UEFI Záložní čip UEFI BIOSu 1x USB 3.1 gen1 4x SATA 6Gb/s 1x M.2 socket 32gbit/s Gigabit LAN RAM 8GB dvoukanálově (DDR4 , 2x4GB) SSD konektor M.2 NVMe minimální kapacita 240 GB MLC nebo TLC, 256 MB RAM cache IOPS (4 KB, náhodné, čtení/zápis) – 170 000/180 000 Sekvenční čtení/zápis 3000/1500 MB/s TBW >= 100TB TRIM, SMART grafická karta 2 GB RAM podpora DX 12, OpenGL 4.5 výstup DVI nebo HDMI ovladače pro Windows 10 32/64bit, ne legacy, staré maximálně půl roku v dané kategorii (multimediální/herní) poslední generace chipu výrobce LCD monitor 22“ širokoúhlý (či 21.5“) Full HD IPS doba odezvy: <=5 ms zobrazovací úhly (horizontální./vertikální) větší než 120° DVI nebo HDMI, včetně kabelu ke grafické kartě o délce minimálně 1,5m CASE bez displejů s vyvedenými USB porty na přední straně zdroj minimálně 400W. podpora všech úsporných módů procesoru USB klávesnice nemultimediální, klasické uspořádání INSERT, HOME, DELETE (2 řady) bez tlačítek uspávání, power, … USB optická myš Kabel o délce minimálně 1,5m operační systém použitelný jako podkladová licence pro MS SELECT sestava může být montována Záruka na sestavu 2 roky, v místě u zákazníka | 20 |  |
| 4 | PC VARIANTA C Procesor schopnost zpracovávat najednou 4 procesy (= 4 fyzická jádra) výkon dle www.cpubenchmark.net minimálně 8000 (PassMark – CPU Mark) aby bylo možno prokázat výkon procesoru, udělejte v den vytvoření nabídky screenshot jeho aktuálního skóre ve výše uvedené webové stránce. Přiložte ho k nabídce. 64 bit, podpora instrukcí SSE 4.1, SSE 4.2, AES, AVX 2.0, NX bit HW podpora virtualizace CPU, I/O, SLAT (EPT) Maximálně předposlední generace výrobce procesoru Základní deska podpora externí PCIE 3.0 gr. karty poslední generace chipsetu pro danou patici 4 sloty DIMM DDR4 HW podpora virtualizace CPU a I/O UEFI Záložní čip UEFI BIOSu 1x USB 3.1 gen1 4x SATA 6Gb/s 1x M.2 socket 32gbit/s Gigabit LAN RAM 8GB dvoukanálově (DDR4 , 2x4GB) SSD konektor M.2 NVMe minimální kapacita 240 GB MLC nebo TLC, 256 MB RAM cache IOPS (4 KB, náhodné, čtení/zápis) – 170 000/180 000 Sekvenční čtení/zápis 3000/1500 MB/s TBW >= 100TB TRIM, SMART grafická karta 2 GB RAM podpora DX 12, OpenGL 4.5 výstupy: - DVI nebo HDMI pro monitor V1 - HDMI do rozbočovače HDMI ovladače pro Windows 10 32/64bit, ne legacy, staré maximálně půl roku v dané kategorii (multimediální/herní) poslední generace chipu výrobce LCD monitor – V1 22“ širokoúhlý (či 21.5“) Full HD IPS doba odezvy: <=5 ms zobrazovací úhly (horizontální./vertikální) větší než 120° DVI nebo HDMI, včetně kabelu ke grafické kartě o délce minimálně 1,5m LCD monitor - V2 22“ širokoúhlý (či 21.5“) Full HD IPS doba odezvy: <=5 ms zobrazovací úhly (horizontální./vertikální) větší než 120° HDMI , včetně kabelu do rozbočovače o délce minimálně 1,5m Rozbočovač HDMI 1x HDMI F vstup 2x HDMI F výstup Podpora rozlišení 1080i a 1080p, HDMI 1.4 HDMI přepínač Vstup 2x HDMI A (F) Výstup 1x HDMI A (M) Přepínatelné za chodu Včetně 2 ks HDMI kabel HDMI A (M) o délce minimálně 1,5m a HDMI kabelu do rozbočovače USB-RS232 konverter Možno řešit pomocí COM portu na základní desce Délka kabelu min. 1,5m USB type A – D-SUB/RS232 (male) 1 ks USB čtečka MicroSD karet USB 2.0 prodlužovací kabel Konektor typu A Délka 2 m CASE bez displejů s vyvedenými USB porty na přední straně zdroj minimálně 400W. podpora všech úsporných módů procesoru USB klávesnice nemultimediální, klasické uspořádání INSERT, HOME, DELETE (2 řady) bez tlačítek uspávání, power, … USB optická myš Kabel o délce minimálně 1,5m operační systém použitelný jako podkladová licence pro MS SELECT sestava může být montována Záruka na sestavu 2 roky, v místě u zákazníka Doplňující vysvětlení: Grafická karta má dva výstupy. Do prvního je připojen monitor V1, do druhého bude připojen HDMI switch, do něj HDMI rozbočovač a do něj monitor V2 s HDMI projektorem | 2 |  |
| 5 | Projektor DLP rozlišení nativně FullHD 1920x1080 jas 3400 ANSI lm kontrast 10000:1 vstup HDMI možnost montáže na stropní držák | 2 |  |