| Konfigurace – PC | Minimální požadované hodnoty |
| --- | --- |
| Kategorie | Stolní PC |
| Konstrukce | Skřín SFF „Small Form Factor“ |
| Procesor | Intel Core i5-8500 (9M Cache, up to 4.10 GHz) nebo odpovídající včetně minimálního hodnocení dle testu cpubenchmark.net Average CPU Mark 11892 bodů |
| RAM | 8GB (1x8GB) 2666MHz DDR4 |
| HDD | Minimálně 128GB SSD SATA M.2 |
| Optická mechanika | Ano |
| Grafika | Integrovaná grafická karta |
| Grafický výstup | Min. 1x HDMI , 1x DP |
| Síťová karta | Integrovaná 10/100/1000Mbps Ethernet, RJ-45 port |
| Rozšiřující Sloty | - |
| Audio | Integrovaná zvuková karta |
| Rozhraní | 4 xUSB 3.1, 4 x USB 2.0 |
| Klávesnice | - |
| Myš | - |
| Zdroj | max. 200 W s účinností alespoň 85 % (s certifikací 80 PLUS Bronze) |
| Zabezpečení | - |
| Operační systém | Windows 10 x64 Pro česká verze |
| Instalační média | - |
| Diagnostika | Partition na HDD s diagnostikou HW nebo odpovídající řešení. |
| Záruka | Mezinárodní, min. 36 měsíců. Ukončený servisní zásah technikem nejpozději následující pracovní den po nahlášení závady v místě instalace. Při nesplnění záručních podmínek vyžadujeme smluvní pokutu ve výši 0,5% pořizovací ceny dodané počítačové sestavy za každý započatý pracovní den po stanoveného termínu k ukončení servisního zásahu. V případě nahlášení požadavku na servisní zásah po 17:00 hodině se považuje za nahlášení požadavku následující pracovní den |
| Způsob provádění záručního servisu | Technikem přímo u zákazníka. Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch v celé ČR, možnost nahlášení minimálně prostřednictvím telefonní linky nebo emailem. Komunikace v českém jazyce |
| Doprava | Doprava do sídla kupujícího zdarma |
| Zásah odborným personálem zákazníka | Možnost zásahu do HW konfigurace PC odborným personálem zákazníka bez vlivu na záruku. |
| Normy energetické účinnosti | - |

| Konfigurace – Notebook | Minimální požadované hodnoty |
| --- | --- |
| Kategorie | Notebook |
| Konstrukce | Odolná, vč. rámu displaye z odolného materiálu (kov, uhlíková vlákna) Splňující odolnost min. podle mezinárodního testu MIL-STD 810G |
| Procesor | Intel Core i5-8250U (4-jádrový, 1,6/3.4GHz, cache 6MB, 64bitový; s podporou technologie Intel VT) nebo odpovídající včetně minimálního hodnocení dle testu cpubenchmark.net Average CPU Mark 7.600 bodů |
| RAM | Min. 8.0GB |
| HDD | SSD minimálně 128 GB |
| Optická mechanika externí přes USB | Není požadována |
| Grafika | Integrovaná grafická karta |
| Displej | Matný, velikost min. 15,6" |
| Grafický výstup | Min. 1x HDMI 1.4 , 1x VGA |
| Síťová karta | Integrovaná 10/100/1000Mbps Ethernet, RJ-45 |
| Bezdrátové technologie | Wireless 802.11AC podpora šifrování WEP, WPA, WPA2 |
| Integrovaná zařízení | zvuková karta s interními stereo reproduktory a mikrofonem |
| Rozhraní | Min. 3x USB 3.1 typu A, 1 x USB 3.1 Typ C(podpora napájení nootebooku přes napájecí stanici), čtečka SD karet, čtečka otisků prstů a čtečka čipových karet(Možné extérní řešení). Možnost a příprava pro LTE modem |
| Dokování - replikátor | Dokovací konektor USB-C(Musí podporovat napájení notebooku) |
| Klávesnice | Integrovaná podsvícená CZ QWERTZ / QWERTY layout, odolná proti polití. |
| Myš | - |
| Polohovací prvek | Touchpad |
| Baterie | Min. 56WHr, s výdrží min. 15 hodin (doložitelných dle Mobile Mark 2014 battery life benchmark test) 3 letá záruka. |
| Zabezpečení | - |
| Max. hmotnost samotného NTB včetně baterie | - |
| Operační systém | Windows 10 x64 Pro česká verze |
| Příslušenství | Zdroj min. 65W vyhovující českým normám 240V/50Hz, včetně napájecího kabelu |
| Příslušenství Instalační média | brašna ergonomická odpovídající NTB. |
|  | - |
| Diagnostika | Partition na HDD s diagnostikou HW nebo odpovídající řešení. |
| Záruka | Mezinárodní, min. 36 měsíců na všechny dodané komponenty. Servisní zásah v místě instalace, s garancí ukončení nejpozději následující pracovní den od termínu nahlášení závady. Na baterie buď záruka 36 měsíců, s garancí výměny pokud kapacita klesne pod 80% při minimálně 1000 nabíjecích cyklech baterie (ověřitelný aktuální stav bez dalších finančních nákladů), nebo dodání nové baterie ke každému notebooku na základě požadavku v době 36 měsíců. |
| Způsob provádění záručního servisu | U zákazníka. Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch v celé ČR, možnost nahlášení minimálně prostřednictvím telefonní linky nebo emailem. Komunikace v českém jazyce |
| Doprava | Doprava do sídla kupujícího zdarma |
| Zásah odborným personálem zákazníka | Možnost zásahu do HW konfigurace NTB odborným personálem zákazníka bez vlivu na záruku. |
| Normy energetické účinnosti | - |
| Dokovací stanice | Minimální požadované hodnoty |
| Propojení s NTB | dokovací konektor, případně jeden kabel USB-C pro přímé napojení s dodaným notebookem, Plug and Play technologie (možnost připojení a vyjmutí z doku za provozu) |
| Síťové připojení | integrovaný RJ-45 Gigabit 10/100/1000Mbit/s, |
| Grafický výstup | Podpora dvou externích monitorů ( 1xDP, nebo miniDP, 1xHDMI) |
| Dostupné rozlišení pro externí monitor | - |
| Rozhraní integrovaná | 2x USB 2.0, 3x USB 3.0 (z toho 1 x PowerShare), |
| Audio | Stereo konektory pro Audio a Mikrofon |
| Příslušenství | Zdroj odpovídající českým normám min. 130W, 240V/50Hz, včetně napájecího kabelu |
|  | - |
|  | - |
| Provozní podmínky | Teplota okolí 0-35°C, relativní vlhkost 10 – 85 % |
| Záruka | Mezinárodní, min. 36 měsíců na všechny dodané komponenty. Servisní zásah v místě instalace, s garancí ukončení nejpozději následující pracovní den od termínu nahlášení závady. |
| Způsob provádění záručního servisu | Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch v celé ČR. Komunikace v českém jazyce. |

| Monitor | Minimální požadované hodnoty |
| --- | --- |
| Velikost displeje | 24" |
| Rozlišení | 1920x1080 |
| Rozhraní | HDMI, DP |
| Výškově nastavitelný | Ano |
| Periferie | Minimální požadované hodnoty |
| Klávesnice | Bezdrátová, česká lokalizace, numerická klávesnice |
| myš | Bezdrátová, laserová |
| Flashdisk | 50MB/s zápis, 100MB/s čtení, kovové provedení |
| Tiskárna | Minimální požadované hodnoty |
| Technologie tisku | Laserová |
| Typ tiskového zařízení | Multifunkce |
| Barevný tisk: | Ne |
| Formát papíru | A4 |
| Síťové připojení | LAN |
| Konektor | USB |
| Oboustranný tisk | Ano |
| Skener | Ano |
| Automatický podavač | Ano |
| Kapacita podavače | 250 |
| Rozlišení | 1200 DPI |
| Rychlost tisku | Min. 39 str/minutu |
| Paměť | Min. 256 MB |
| Rozhraní | Ethernet, Hi-Speed USB 2.0 |
| Kapacita startovacího toneru | Min. 1900 str. |
| Hlučnost | Do 55dB při tisku |
| Podpora OS | Windows XP/7/10 |

Upozornění!

Pokud je uveden název výrobku, je to z důvodu obecné povědomosti o tomto produktu ke srovnání požadovaných vlastností a užitné hodnoty . Dle čl. 4, odst. 3 Směrnice č. 3 Rady Královéhradeckého kraje zadavatel připouští jiné obdobné řešení vyhovující požadavkům na plnění s dodržením zásady nediskriminace.