Mostní list mostu pozemní komunikace

Ev.č. mostu: 3049-2

Název mostu: CESKA SKALICE

Místní název: most přes přivaděč

Předmět přemostění: Nezadaný / Úpský přivaděč

Převáděná komunikace: 3. třída / 3049

Název převáděné komunikace:

Staničení liniové: 7.020 km Staničení na úseku: 0.098 km

Rok postavení: 1969

Rok poslední rekonstrukce: ....

Kraj: Královéhradecký kraj

Okres: Náchod

Katastrální území: CESKA SKALICE

Správce mostu: Náchod 2

Zatížitelnost v době uvedení do provozu, způsob a rok stanovení

Způsob stanovení: Nezjištěno Rok: 1988

Vn = 54.0 t Vr = 60.0 t Ve = 100.0 t Vaj (Va) = ... t

Zatížitelnost současná, způsob a rok stanovení

Způsob stanovení: Rok: 2016-10-01

Vn = 54.0 t Vr = 60.0 t Ve = 100.0 t Vaj (Va) = ... t

Dl. přemostění: 12.00 m Dl. nosné konst. : ... m Šikmost : Levá / 77 °

Volná šířka : 11.85 m Celková šířka mostu : .... m Plocha mostu : 138.00 m2

Nosná konstrukce

celk.počet polí: 1

Podrobný popis nosné konstrukce: 12 ks PF-PB nosníků KA 61/13,75m

Popis skupin polí

Počet polí: ; Světlost šikmá m ; Kolmá m ; Konstr.výška m ; Rozpětí m ; Druh stat.působení ; . 1 ; 10,1 ; 9,9 ; 0,6 ; .... ; Deska prostá ; .

Stavební výška : 0.90 m Úložná výška : .... m

Způsob uložení NK

Pozice: Způsob uložení: Typ: Výrobce: Označení:

Mostní závěry

Pozice: Typ: Výrobce: Označení:

Izolace desky mostovky

Typ: Výrobce: Materiál:

Spodní stavba

Podrobný popis spodní stavby:

Opěry Počet : 2 Délka: _ m Tloušťka: _ m Výška: _ m Materiál: Prostý beton Základy: Masivní opěra

Přechodová oblast:

Mezilehlé podpěry Počet : . Délka: _ m Tloušťka: _ m Výška: _ m Materiál: Nezadaný Základy: Nezadaný

Vozovka/chodníky:

Povrch komunikace: Živice Šířka mezi obrubami: 8.30 m Plocha vozovky: 99.60 m2

Konstrukce vozovky:

Povrch chodníku: Nezadaný Šířka chodníku: L: 1.60 P: 1.60 m Plocha chodníku: 38.40 m2

Konstrukce chodníku: Nezadaný

Odvodnění mostu:

Druh: Typ odvodňovačů: Výrobce: Svody (dn/mat).:

Záchytná zařízení: ocelové

Zábradlí (typ/délka):

Zábradelní svodidla (typ/délka):

Svodidla (typ/délka):

Jiné vybavení:

Ostatní údaje

Výška mostu nad terénem: 6.00 m Výška NK nad hladinou vody: .... m

Q100: .... m3/sec. Hladina Q100: ... Normální hl. vody: .... m

Souřadnice mostu

WGS-84 N: ............ E: ............

Cizí zařízení

Typ: Správce: Popis: chr.pod lev.římsou,na opěře na ZM, v chodn.

Správní údaje

Archivace projektu: Neznámá

Klasifikační stupeň stavu mostu nosná konst.: III - Dobrý spodní stavba: III - Dobrý použitelnost: I - Použitelné

Rok provedení poslední HPM (MPM): 2016-10-01

Reprodukční pořizovací hodnota (RPH): Cena: 641 714,00 Kč ke dni: 07.04.2010

Technické zhodnocení: Vyřazovací hodnota: -118 Kč ke dni 12.12.2013 Poznámka: Pravidelné odpočty Vyřazovací hodnota: -11 Kč ke dni 12.12.2014 Poznámka: Pravidelné odpočty

Nová RPH: Cena: 512 461,67 Kč ke dni 12.12.2014 Poznámka: Pravidelné odpočty

Datum tisku ML: 5.02.2019 Vypracoval: tisk z MostařNet - Blažek Roman

## Hlavní prohlídka 01.10.2016            3049-2

Datum prohlídky: 01.10.2016

Provedl: Ing. Petr Jedlinský č.oprávnění k provádění hlavních a mimořádných prohlídek: 083/2003

Přítomni:

Směr popisu: ZLEVA DOPRAVA VE SMĚRU STANIČENÍ

Způsob zpřístupnění mostu:

Počasí při provádění prohlídky: jasno

Teplota vzduchu: 14.0 °C     nosné konstrukce: 12.0 °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: CESKA SKALICE      most přes přivaděč

Okres: Náchod

Rok postavení: 1969

Liniové staničení [km]: 7.020   Číslo úseku: 0433A092 -0433A102   Úsekové staničení [km]: 0.098

### B. DIAGNOSTICKÉ ZJIŠTĚNÍ

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso -

Založení opěr betonové, masivní plošné - základový pas š.1,8m, v.1,5m z betonu B 105.

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi

Opěry betonové (beton B 135) se železobetonovými úložnými prahy (B 170).

Křídla betonová, rovnoběžná s osou komunikace (v oblouku).

Ložiska, klouby, mostní závěry

Ložiska, klouby, hydroizolace, dilatační závěry

Uložení nosníků na lepence.

Dilatační závěry vozovkové části mostu nebyly zřízeny (hydroizolace zatažena za rub opěry mostu). Hydroizolace plošná do zvýšených betonových říms.

Betonové římsy jsou odděleny dilatační sparou.

Nosná konstrukce -

1 mostní pole. V příčném řezu 12 ks PB prefa nosníků typu KA 61/12 (dl.13,60m).

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek

Vozovka se živičným povrchem š. 8,30m mezi obrubami.

Oboustranné zvýšené chodníky š.1,60m s povrchem ze živice.

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu -

Zábradlí z ocelových profilů se svislou výplní z trubek.

Cizí zařízení na mostě

Na povodní straně (vlevo) pod římsou podvěšeno izolované potrubí 2x.

Na opěře na začátku mostu je zavěšena ocelová chránička s kabelem.

### C. ZÁVADY:

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi

Povrch betonu opěr a křídel je omšelý s odpadávající úpravou pačok.

Trhliny v pracovních sparách na spodní úrovni úložných prahů.

Trhliny v napojení opěr a křídel - místy s vydroleným betonem hran.

Plošné průsaky betonem křídel s vápennými výluhy.

Degradace betonu úložného prahu na začátkua na konci mostu vpravo.

Vodorovné trhliny křídel v úrovni úložných prahů - pracovní spáry.

Ložiska, klouby, mostní závěry -

Netěsné dilatační závěry - poteklé úložné prahy.

Izolační systém -

Protéká spára u opěry na začátku mostu:

- mezi 9.-10.nosníkem v dl.1,5m

- mezi 10.-11.nosníkem v dl.3m silně zvodnělá spára s inkrustacemi

- mezi 11.-12.nosníkem po celé délce.

Nosná konstrukce

Uražená hrana nosníku s obnaženou výztuží na začátku mostu vpravo.

Na podhledu prorýsované korodující třmínky.

Trhlina v hraně nosníku na začátku mostu vpravo.

Hloubková degradace dobetonávky na začátku vpravo.

Obnažené třmínky na bocích NK.

Proteklé spáry s krápníky na začátku vpravo.

Koroze kotvy výztuže na konci vpravo.

Nosná konstrukce

Prosakující voda z otvorů odvodnění nosníků.

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek

Otevřená pracovní spára krytu komunikace.

Nečistoty na krajnicích.

Odfouklá omítka horní plochy říms.

Místy odpadlá hrana říms.

Uchycený mech na bočních plochách říms.

Koroze výztuže v okapničce říms.

Příčné trhliny na začátku a na konci mostu

Příčná trhlina uprostřed mostu vlevo.

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu

Od poslední HMP proveden nátěr zábradlí.

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Zábradlí

Prokorodované prvky zábradlí

Cizí zařízení na mostě

Od poslední HMP odstraněn krycí plech chráničky.

Cizí zařízení na mostě

Ocelová chránička podél opěry na začátku mostu napadena korozí a částečně odpadlá.

Koroze úchytů chráničky vlevo.

### D. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

Běžné prohlídky a běžná údržba prováděny.

### E. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

Provést sanaci korodující výztuže na bocích a na podhledu NK.

Skupina: drobné speciální práce      Termín splnění: do další hlavní prohlídky

Hloubkově sanovat trhliny v krytu vozovky.

Skupina: drobné opravy komunikace      Termín splnění: do 1 roku

Provést sanaci betonu říms.

Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: do další hlavní prohlídky

Provést sanaci boků úložných prahů.

Skupina: běžná stav.-méně nutné      Termín splnění: do další hlavní prohlídky

### F. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

Uvedená opatření byla projednána s mostmistrem SÚS Náchod p.Blažkem.

### G. ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ ZATÍŽITELNOSTI A STAVEBNÍHO STAVU MOSTU:

Stavebně-technické stavy:

Spodní stavba:          III - Dobrý

Nosná konstrukce:   III - Dobrý

Mostní vybavení:      III - Dobrý

Koeficient stavebního stavu   1.0

Použitelnost   I - Použitelné

Zatížitelnost mostu [t]:    Vn: 54.0   Vr: 60.0   Ve: 100.0

Rok příští hlavní prohlídky: 2022

### Fotodokumentace

| začátek mostu | konec mostu |
| --- | --- |
| pravá strana | levá strana |
| poruchy krytu na konci vlevo | příčná trhlina na konci mostu |

### Fotodokumentace

| podélné trhliny vlevo | příčná trhlina na začátku mostu |
| --- | --- |
| trhliny uprostřed mostu | dilatace na začátku mostu vlevo |
| římsa vlevo | výsprava chodníku na začátku vlevo |

### Fotodokumentace

| detail | prokorodované zábradlí |
| --- | --- |
| křídlo na konci vlevo | uložení NK na konci vlevo |
| podhled NK na konci vlevo | podhled NK |

### Fotodokumentace

| křídlo na začátku vlevo | uložení NK na začátku vlevo |
| --- | --- |
| podhled na začátku vlevo | opěra na konci mostu |
| opěra na začátku mostu | křídlo na začátku vpravo |

### Fotodokumentace

| římsa na začátku vpravo | křídlo na konci vpravo |
| --- | --- |