| Poř. č. | Minimální požadované technické parametry | Počet ks | Technické parametry specifikované dodavatelem (nutno uvést konkrétně typ komponenty, dohledatelně) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PC Varianta A Procesor schopnost zpracovávat najednou 8 procesů (z toho minimálně 4 fyzická jádra) výkon dle www.cpubenchmark.net minimálně 8900 (PassMark – CPU Mark) aby bylo možno prokázat výkon procesoru, udělejte v den vytvoření nabídky screenshot jeho aktuálního skóre ve výše uvedené webové stránce. Přiložte ho k nabídce. 64 bit, podpora instrukcí SSE 4.1, SSE 4.2, AES, AVX 2.0, NX bit HW podpora virtualizace CPU, I/O, SLAT (EPT) poslední desktopová generace výrobce procesoru Základní deska podpora externí PCIE 3.0 gr. karty poslední generace chipsetu pro danou patici 4 sloty DIMM DDR4 HW podpora virtualizace CPU a I/O UEFI Záložní čip UEFI BIOSu 2x USB 3.2 gen1 4x SATA 6Gb/s 1x M.2 socket 32gbit/s Gigabit LAN COM port RAM 16 GB dvoukanálově (DDR4 , 2x4GB) Minimálně 2400 MHz SSD konektor M.2 NVMe 1.3 minimální kapacita 480 GB MLC nebo TLC, 256 MB RAM cache IOPS (4 KB, náhodné, čtení/zápis) – 200 000/300 000 Sekvenční čtení/zápis 3000/2000 MB/s TBW >= 320TB TRIM, SMART grafická karta integrovaná v CPU podpora DX 12, OpenGL 4.5 výstup DVI výstup HDMI ovladače pro Windows 10 32/64bit, ne legacy, staré maximálně půl roku LCD monitor 24“ širokoúhlý (či 23.8“) Full HD IPS doba odezvy: <=5 ms zobrazovací úhly (horizontální./vertikální) větší než 120° HDMI kabel k monitoru: - min. 1,8 m HDMI CASE Micro/Mini ATX max. 1 externí pozice 5.25" (nemusí mít) max. výška/šířka 400 mm/180 mm preferována co nejmenší velikost bez displejů s vyvedenými USB porty na přední/vrchní straně Sériový COM port Vyveden ze základní desky na zadní stranu CASE Možno i pomocí interní PCIe karty Druhá síťová karta PCIe x1 Gigabit Ovladače funkční v poslední verzi Windows 10 2004 Zdroj minimálně 400 W. podpora všech úsporných módů procesoru USB klávesnice nemultimediální, klasické uspořádání INSERT, HOME, DELETE (2 řady) bez tlačítek uspávání, power, … USB optická myš Kabel o délce minimálně 1,5m Velikost M (desktopová) operační systém použitelný jako podkladová licence pro MS SELECT sestava může být montována Záruka na sestavu 2 roky, v místě u zákazníka | 15 |  |
| 2 | PC Varianta A2 Specifikace PC stejná jako u varianty A Navíc je druhý LCD monitor Stejný monitor jako u varianty A Včetně kabelu a příslušné redukce (dle základní desky např. DP-HDMI, DVI-HDMI) | 1 |  |
| 3 | PC Varianta B Procesor schopnost zpracovávat najednou 8 procesů (z toho minimálně 4 fyzická jádra) výkon dle www.cpubenchmark.net minimálně 8900 (PassMark – CPU Mark) aby bylo možno prokázat výkon procesoru, udělejte v den vytvoření nabídky screenshot jeho aktuálního skóre ve výše uvedené webové stránce. Přiložte ho k nabídce. 64 bit, podpora instrukcí SSE 4.1, SSE 4.2, AES, AVX 2.0, NX bit HW podpora virtualizace CPU, I/O, SLAT (EPT) poslední desktopová generace výrobce procesoru Základní deska podpora externí PCIE 3.0 gr. karty poslední generace chipsetu pro danou patici 4 sloty DIMM DDR4 HW podpora virtualizace CPU a I/O UEFI Záložní čip UEFI BIOSu 2x USB 3.2 gen1 4x SATA 6Gb/s 1x M.2 socket 32gbit/s Gigabit LAN RAM 8 GB dvoukanálově (DDR4 , 2x4GB) Minimálně 2400 MHz SSD konektor M.2 NVMe 1.3 minimální kapacita 480 GB MLC nebo TLC, 256 MB RAM cache IOPS (4 KB, náhodné, čtení/zápis) – 200 000/300 000 Sekvenční čtení/zápis 3000/2000 MB/s TBW >= 320TB TRIM, SMART Grafická karta integrovaná v CPU podpora DX 12, OpenGL 4.5 výstup DVI výstup HDMI ovladače pro Windows 10 32/64bit, ne legacy, staré maximálně půl roku LCD monitor 27“ širokoúhlý (či 23.8“) Full HD IPS doba odezvy: <=5 ms zobrazovací úhly (horizontální./vertikální) větší než 120° HDMI kabel k monitoru: - min. 1,8 m HDMI CASE Micro/Mini ATX max. 1 externí pozice 5.25" (nemusí mít) max. výška/šířka 400 mm/180 mm preferována co nejmenší velikost bez displejů s vyvedenými USB porty na přední/vrchní straně Zdroj minimálně 400 W. podpora všech úsporných módů procesoru USB klávesnice nemultimediální, klasické uspořádání INSERT, HOME, DELETE (2 řady) bez tlačítek uspávání, power, … USB optická myš Kabel o délce minimálně 1,5m Velikost M (desktopová) operační systém použitelný jako podkladová licence pro MS SELECT sestava může být montována Záruka na sestavu 2 roky, v místě u zákazníka | 1 |  |
| 4 | PC Varianta C Procesor schopnost zpracovávat najednou 8 procesů (z toho minimálně 4 fyzická jádra) výkon dle www.cpubenchmark.net minimálně 8900 (PassMark – CPU Mark) aby bylo možno prokázat výkon procesoru, udělejte v den vytvoření nabídky screenshot jeho aktuálního skóre ve výše uvedené webové stránce. Přiložte ho k nabídce. 64 bit, podpora instrukcí SSE 4.1, SSE 4.2, AES, AVX 2.0, NX bit HW podpora virtualizace CPU, I/O, SLAT (EPT) poslední desktopová generace výrobce procesoru Základní deska podpora externí PCIE 3.0 gr. karty poslední generace chipsetu pro danou patici 4 sloty DIMM DDR4 HW podpora virtualizace CPU a I/O UEFI Záložní čip UEFI BIOSu 2x USB 3.2 gen1 4x SATA 6Gb/s 1x M.2 socket 32gbit/s Gigabit LAN RAM 8 GB dvoukanálově (DDR4 , 2x4GB) Minimálně 2400 MHz SSD konektor M.2 NVMe 1.3 minimální kapacita 480 GB MLC nebo TLC, 256 MB RAM cache IOPS (4 KB, náhodné, čtení/zápis) – 200 000/300 000 Sekvenční čtení/zápis 3000/2000 MB/s TBW >= 320TB TRIM, SMART grafická karta 2 GB RAM podpora DX 12, OpenGL 4.5 výstup HDMI ovladače pro Windows 10 32/64bit, ne legacy, staré maximálně půl roku v dané kategorii (multimediální/herní) poslední generace chipu výrobce LCD monitor 24“ širokoúhlý (či 23.8“) Full HD IPS doba odezvy: <=5 ms zobrazovací úhly (horizontální./vertikální) větší než 120° HDMI kabel k monitoru: - min. 1,8 m HDMI CASE Micro/Mini ATX max. 1 externí pozice 5.25" (nemusí mít) max. výška/šířka 400 mm/180 mm preferována co nejmenší velikost bez displejů s vyvedenými USB porty na přední/vrchní straně Zdroj minimálně 400 W. podpora všech úsporných módů procesoru USB klávesnice nemultimediální, klasické uspořádání INSERT, HOME, DELETE (2 řady) bez tlačítek uspávání, power, … USB optická myš Kabel o délce minimálně 1,5m Velikost M (desktopová) operační systém použitelný jako podkladová licence pro MS SELECT sestava může být montována Záruka na sestavu 2 roky, v místě u zákazníka | 3 |  |
| 5 | PC Varianta D Procesor schopnost zpracovávat najednou 8 procesů (z toho minimálně 4 fyzická jádra) výkon dle www.cpubenchmark.net minimálně 8900 (PassMark – CPU Mark) aby bylo možno prokázat výkon procesoru, udělejte v den vytvoření nabídky screenshot jeho aktuálního skóre ve výše uvedené webové stránce. Přiložte ho k nabídce. 64 bit, podpora instrukcí SSE 4.1, SSE 4.2, AES, AVX 2.0, NX bit HW podpora virtualizace CPU, I/O, SLAT (EPT) poslední desktopová generace výrobce procesoru Základní deska podpora externí PCIE 3.0 gr. karty poslední generace chipsetu pro danou patici 4 sloty DIMM DDR4 HW podpora virtualizace CPU a I/O UEFI Záložní čip UEFI BIOSu 2x USB 3.2 gen1 4x SATA 6Gb/s 1x M.2 socket 32gbit/s Gigabit LAN RAM 8 GB dvoukanálově (DDR4 , 2x4GB) Minimálně 2400 MHz SSD konektor M.2 NVMe 1.3 minimální kapacita 480 GB MLC nebo TLC, 256 MB RAM cache IOPS (4 KB, náhodné, čtení/zápis) – 200 000/300 000 Sekvenční čtení/zápis 3000/2000 MB/s TBW >= 320TB TRIM, SMART Grafická karta integrovaná v CPU podpora DX 12, OpenGL 4.5 výstup DVI výstup HDMI ovladače pro Windows 10 32/64bit, ne legacy, staré maximálně půl roku LCD monitor 24“ širokoúhlý (či 23.8“) Full HD IPS doba odezvy: <=5 ms zobrazovací úhly (horizontální./vertikální) větší než 120° HDMI kabel k monitoru: - min. 1,8 m HDMI Sériový COM port Vyveden ze základní desky na zadní stranu CASE Možno i pomocí interní PCIe karty CASE Micro/Mini ATX max. 1 externí pozice 5.25" (nemusí mít) max. výška/šířka 400 mm/180 mm preferována co nejmenší velikost bez displejů s vyvedenými USB porty na přední/vrchní straně Zdroj minimálně 400 W. podpora všech úsporných módů procesoru USB klávesnice nemultimediální, klasické uspořádání INSERT, HOME, DELETE (2 řady) bez tlačítek uspávání, power, … USB optická myš Kabel o délce minimálně 1,5m Velikost M (desktopová) operační systém použitelný jako podkladová licence pro MS SELECT sestava může být montována Záruka na sestavu 2 roky, v místě u zákazníka | 4 |  |
| 6 | Notebook Procesor schopnost zpracovávat najednou 6 procesů (= 6 fyzických jader, nebo 4 fyzická jádra s HT) výkon dle www.cpubenchmark.net minimálně 11000 (PassMark – CPU Mark) aby bylo možno prokázat výkon procesoru, udělejte v den vytvoření nabídky screenshot jeho aktuálního skóre ve výše uvedené webové stránce. Přiložte ho k nabídce. 64 bit, podpora instrukcí SSE 4.1, SSE 4.2, AES, AVX 2.0, NX bit HW podpora virtualizace CPU, I/O Poslední generace výrobce procesoru RAM 8 GB DDR4 SSD minimální kapacita 480 GB PCIe NVMe Grafická karta možno integrovaná ovladače pro Windows 10 64bit LCD Minimálně 15,6“, IPS Full HD Rozhraní/porty WIFI 802.11ax Lan gigabit Bluetooth 5.0 HDMI A 1x USB 2.0 nebo 3.1 gen1 1x USB 3.2 gen1 nebo 3.2 gen2 Čtečka paměťových karet Webkamera 720p Klávesnice včetně numerického bloku Brašna na notebook Operační systém použitelný jako podkladová licence pro MS SELECT USB myš Záruka 2 roky, v místě u zákazníka | 10 |  |
| 7 | Multifunkční tiskárna A4, laserová Černobílá Funkce: tisk, kopírování, skenování Automatický oboustranný tisk Připojení: LAN, USB Skenování: 600 x 600 DPI Jednostranný automatický podavač Rychlost 10 str./min. Tisk: 600 x 600 DPI Rychlost 20 str./min. Zásobník na 150 listů Minimální doporučené vytížení 2 000 str./měsíc Možnost kompatibilních tonerů Cena tisku A4 max. 0,35 Kč/strana (kompat. toner) Ovladače pro Windows 10 | 1 |  |
| 8 | Projektor DLP rozlišení nativně FullHD 1920x1080 jas 3500 ANSI lm kontrast 10000:1 vstup HDMI reproduktory dálkové ovládání možnost montáže na stropní držák | 1 |  |
| 9 | RACK rozvaděč Nástěnný rozvaděč 19" 9U Rozměry: šířka 600 mm, hloubka minimálně 550 mm Skleněné dveře se zámkem Osazené 2ks patch panelem 24p, CAT 5e, 1U Včetně 1ks balení montážní sady M6 (50 ks šroubek, podložka, matička) pro 19“ racky Dodán v celku, smontovaný | 1 |  |
| 10 | UPS 600VA 3x zásuvka FR Max rozměry 10cm x 20cm x 30cm | 1 |  |
| 11 | Náhradní baterie do UPS Pro UPS APC Smart UPS 1500 Možno neoriginální (náhrada) (RBC7) Komplet určený přímo k montáži | 2 |  |
| 12 | Reproduktory 2.0 Aktivní Typ soustavy: 2.0 Celkový výkon RMS: 20 W (2x10 W) Připojení 3,5 mm Jack Ovládání na satelitu Dřevěné | 2 |  |
| 13 | Reproduktory 2.0 Aktivní Typ soustavy: 2.0 Celkový výkon RMS: 6 W Připojeni 3,5 mm Jack Ovládání na satelitu | 1 |  |
| 14 | Náhradní lampa Pro projektor Acer P1206 Včetně modulu Možno originál i kompatibilní/generická | 1 |  |
| 15 | PC Zdroj 500 W, účinnost 80 plus Aktivní PFC 140 mm ventilátor Konektory CPU 8pin, PCI-e 8pin, PCI-e 6/2, SATA Ochrana proti: přepětí, podpětí, zkratu | 2 |  |