## Hlavní prohlídka 16.11.2015            299-004

Datum prohlídky: 16.11.2015

Provedl: Ing. Petr Jedlinský č.oprávnění k provádění hlavních a mimořádných prohlídek: 083/2003

Přítomni: p.Novotná,ŘSD PU; p.

Směr popisu: ZLEVA DOPRAVA VE SMĚRU STANIČENÍ

Způsob zpřístupnění mostu:

Počasí při provádění prohlídky:

Teplota vzduchu: _ °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Jaroměř      p. Labe v Josefově

Okres: Náchod

Rok postavení: 1925

Liniové staničení [km]: 19.809   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 0.086

### B. DIAGNOSTICKÉ ZJIŠTĚNÍ

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso -

Založení pravděpodobně masivní plošné.

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi -

Opěry i střední podpěra plné z lomového kamene s kamenným kvádrovým obkladem a se železobetonovým úložným prahem výšky 85cm. Jádro opěr je ze staršího mostu se zářezy pro zadržení vody (původní pevnostní systém).

Při opravě v roce 1996 byly čelní plochy opěr očistěny nízkotlakým vodním paprskem.

Ložiska, klouby, mostní závěry -

Ložiska, klouby, hydroizolace, dilatační závěry

Nad středním pilířem je uložení pevné (pravděpodobně železobetonový kloub). Na obou opěrách ocelolitinová kluzná ložiska.

Hydroizolace celoplošná ukončená pod římsami s přesahem. Pod izolací je mostovka provedená střechovitě s protispádem od říms. Nejnižší místa v oblasti krajnic jsou odvodněna.

Skladba izolace:

- penetrační nátěr Indever;

- 1 x natavovací pásy Proteaduo;

- ochranná cementová vrstva, do které je položena dlažba.

Podpovrchové dilatační závěry.

Nosná konstrukce -

2 mostní pole. Železobetonová spojitá roštová konstrukce tvořená 8-mi železobetonovými trámy o průřezu (š. x v.) 35 x 80cm s náběhy k opěrám. Konstrukce je vyztužena v každém poli 4 ks příčných ztužidel. Na trámy je nabetonovaná železobetonová deska mostovky.

Při opravě v roce 1996 byla na původní nosnou konstrukci očištěnou nízkotlakým vodním paprskem nabetonovaná spřažená železobetonová deska tl. 5 - 15cm (spřahující trny byly do původní konstrukce po navrtání lepeny). Trámy byly opraveny sanačními hmotami PCI (ochrana výztuže - Legaran, adhezní můstek Pecihaft, reprofilace Peciment 50 a Peciment 5, ochranný nátěr Polyflex).

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek -

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek

Vozovka s krytem z drobné dlažby šířky 750cm. Oboustranné zvýšené chodníky s povrchem z drobné dlažby šířky 150cm. Volná šířka mostu je 1050cm.

Monolitické železobetonové římsy betonované do bočních pohledových prefabrikátů. Ochraný nátěr říms je proveden hmotou PCI Betonfinish.

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu -

Oboustranné ocelové trubkové zábradlí se svislou výplní. Zábradlí je bez metalizace, opatřeno dvojnásobným syntetickým nátěrem.

V obou mostních polích jsou u obou krajnic odvodňovače. V nejnižších místech hydroizolace je pod vozovkou odvodnění plastovými trubkami (u každé krajnice 10 ks).

Cizí zařízení na mostě -

V obou chodníkách jsou chráničky kabelů cizího zařízení:

- vpravo 3 ks chrániček průměru 10cm, z toho 1 obsazená kabelem VO;

- vlevo 3 ks chrániček, z toho 2 obsazeny kabely VČE (1x vysoké napěti 10kV).

Pod pravou římsou je nízkotlaké plynové potrubí.

Mezi 1. - 2. trámem je původní (nyní nefunkční) chránička vodovodního potrubí. Nová chránička je umístěná pod levou římsou na konzoly přišroubované k podhledu nosné konstrukce.

Podél pravého boku mostu je na nezávislé samonosné konstrukci kolektor s kabely Telecom.

### C. ZÁVADY:

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi -

Na čelní ploše opěry na začátku mostu je místy vypadané zaspárování.

Na čelních plochách úložného prahu obou opěr prosakuje voda přes provedenou opravu - na začátku mostu pod 5.-8. a na konci mostu pod 1.-4.trámem. Voda prosakuje i pod odvodňovací trubičkou pod 3. trámem u opěry na konci mostu.

Ložiska, klouby, mostní závěry -

Dle proteklých map na čelní ploše úložného prahu opěry na začátku mostu je možné protékání dilatačního závěru.

Izolační systém -

Na podhledu levé římsy jsou v obou mostních polích v místech šroubů pro uchycení římsy průsaky s vápenými výluhy a inkrustacemi (více u střední podpěry). Na začátku a konci 1.mostního pole jsou na podhledu římsy průsaky i mimo šrouby.

Nosná konstrukce -

V obou mostních polích se na většině příčníků opět prorýsovaly příčné trhliny (šířka trhlin odhadem do 0.5mm).

1. mostní pole:

Na bočních plochách 2. a 5. trámu nad střední podpěrou jsou opět prorýsované korodující třmínky výztuže.

2. mostní pole:

Na podhledu 1. trámu je ve třetině světlosti otvoru v délce 30cm trhlina.

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek -

Nad dilatací na začátku mostu částečně chybí zaspárování dlažby.

Místy nejsou dospárované obrubníky.

Na horních plochách mostních říms je zcela odprýsknutý nátěr; beton horních ploch říms je značně degradovaný.

Na bočních plochách mostních říms začíná ojediněle odprýskávat nátěr.

Čelní plochy říms na předmostí na začátku mostu mají odprýskávající povrchovou úpravu.

Odvodňovací zařízení -

Odvodňovací trubičky nejnižších míst hydroizolace u levé krajnice ústí na vodovodní potrubí.

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu -

Přes nátěr zábradlí prorýsovává koroze.

Chybí tabulky s evidenčními čísly na začátku a na konci mostu.

Cizí zařízení na mostě -

Původní chránička vodovodního potrubí je neodstraněná - ve velmi špatném technickém stavu.

### D. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

Běžné prohlídky a běžná údržba prováděny.

### E. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

### Provést zjištění těsnosti dilatačního závěru na začátku mostu zátopovou zkoušku. V případě zjištěné netěsnosti závěr opravit.

### Sanovat římsy a poškozený podhled NK od zatékání

### Pomocí sond, zjistit stav izolace na mostě. V případě viditelných závad vyměnit izolaci.

### Odstranit naplaveniny zachycené o středovou podpěru

### Vyměnit odvodňovací vpusti za typ s větší kapacitou

### Doplnit chybějící dlažbu ve vozovce a vhodně zatěsnit.

### Obnovit nátěr zábradlí

### F. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

Navrhovaná opatření byla konzultována při HMP se všemi přítomnými.

### G. ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ ZATÍŽITELNOSTI A STAVEBNÍHO STAVU MOSTU:

Stavebně-technické stavy:

Spodní stavba:          III - Dobrý

Nosná konstrukce:   III - Dobrý

Mostní vybavení:      III - Dobrý

Koeficient stavebního stavu   1.0

Použitelnost

Zatížitelnost mostu [t]:    Vn: 30.0   Vr: 71.0   Ve: 148.0   Fe: 10.5

Rok příští hlavní prohlídky: 2015

Poznámka:

Mostní prohlídka byla provedena s použitím mostní prohlížečky MOOG (SÚS Prostějov).

### Fotodokumentace

| Začátek mostu | Pravá strana |
| --- | --- |
| Pravá strana | Levá strana |
| Levá strana | PKO zábradlí |

### Fotodokumentace

| zanesené odvodnění mostu | lokální poruchy dlažby |
| --- | --- |
| Koroze krytu chrániček vlevo |  |