| Poř. č. | Minimální požadované technické parametry | Počet ks | Technické parametry specifikované dodavatelem (nutno uvést konkrétně typ komponenty, dohledatelně) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PC Varianta A Procesor schopnost zpracovávat najednou 8 procesů (z toho minimálně 4 fyzická jádra) výkon dle www.cpubenchmark.net minimálně 8800 (PassMark – CPU Mark) aby bylo možno prokázat výkon procesoru, udělejte v den vytvoření nabídky screenshot jeho aktuálního skóre ve výše uvedené webové stránce. Přiložte ho k nabídce. 64 bit, podpora instrukcí SSE 4.1, SSE 4.2, AES, AVX 2.0, NX bit HW podpora virtualizace CPU, I/O, SLAT (EPT) Nejhůře předposlední desktopová generace výrobce procesoru Základní deska podpora externí PCIE 4.0 gr. karty poslední generace chipsetu pro danou patici 4 sloty DIMM DDR4 HW podpora virtualizace CPU a I/O UEFI 2x USB 3.2 gen1 4x SATA 6Gb/s 2x M.2 socket 32gbit/s Gigabit LAN COM port TPM 2.0 čip Přímo na desce, nebo osazený modul v bracketu na desce RAM 16 GB dvoukanálově (DDR4 , 2x8GB) Minimálně 2400 MHz SSD konektor M.2 NVMe 1.3, PCIE 4.0 (funkční na PCIE 3.0) minimální kapacita 480 GB MLC nebo TLC, 256 MB RAM cache IOPS (4 KB, náhodné, čtení/zápis) – 400 000/500 000 Sekvenční čtení/zápis 4500/2200 MB/s TBW >= 700TB TRIM, SMART grafická karta 2 GB RAM podpora DX 12, OpenGL 4.5 PCIE 3.0 výstup HDMI ovladače pro Windows 10 32/64bit, ne legacy, staré maximálně půl roku v dané kategorii (multimediální/herní) poslední generace chipu výrobce LCD monitor 24“ širokoúhlý (či 23.8“) Full HD IPS doba odezvy: <=5 ms zobrazovací úhly (horizontální./vertikální) větší než 120° HDMI kabel k monitoru: - min. 1,8 m HDMI CASE Micro/Mini ATX max. 1 externí pozice 5.25" (nemusí mít) max. výška/šířka 400 mm/180 mm preferována co nejmenší velikost bez displejů s vyvedenými USB porty na přední/vrchní straně Zdroj minimálně 400 W. podpora všech úsporných módů procesoru USB klávesnice nemultimediální, klasické uspořádání INSERT, HOME, DELETE (2 řady) bez tlačítek uspávání, power, … USB optická myš Kabel o délce minimálně 1,5m Velikost M (desktopová) Operační systém Nový, nepoužitý OS. Operační systém použitelný jako podkladová licence pro licenční program EES. sestava může být montována Záruka na sestavu 2 roky, v místě u zákazníka | 18 |  |
| 2 | PC Varianta A2 Specifikace PC stejná jako u varianty A, s těmito dodatky/změnami Navíc je druhý LCD monitor Stejný monitor jako u varianty A Včetně kabelu a případně příslušné redukce HDMI switch 2:2 Výběr jednoho ze dvou HDMI vstupů, vybraný vstup bude zobrazen na obou výstupech zároveň Včetně dálkového ovladače Včetně HDMI kabelu na propojení switch – grafická karta 1,8m Zapojení monitorů Grafická karta 1. výstup -> 1. monitor Grafická karta 2. výstup -> 1. HDMI vstup switche 1. HDMI výstup switche do 2. monitoru = 2. vstup HDMI switche nezapojen (rezervován pro notebook), 2. výstup HDMI switche nezapojen (bude připojen projektor) Vše včetně potřebné kabeláže na připojení obou monitorů včetně switche. V případě nutnosti možno libovolný kabel pro připojení prvního monitoru do grafické karty (například DP-HDMI, DVI–HDMI, …) | 1 |  |
| 3 | PC Varianta B Procesor schopnost zpracovávat najednou 8 procesů (z toho minimálně 4 fyzická jádra) výkon dle www.cpubenchmark.net minimálně 8800 (PassMark – CPU Mark) aby bylo možno prokázat výkon procesoru, udělejte v den vytvoření nabídky screenshot jeho aktuálního skóre ve výše uvedené webové stránce. Přiložte ho k nabídce. 64 bit, podpora instrukcí SSE 4.1, SSE 4.2, AES, AVX 2.0, NX bit HW podpora virtualizace CPU, I/O, SLAT (EPT) Nejhůře předposlední desktopová generace výrobce procesoru Základní deska podpora externí PCIE 4.0 gr. karty poslední generace chipsetu pro danou patici 4 sloty DIMM DDR4 HW podpora virtualizace CPU a I/O UEFI 2x USB 3.2 gen1 4x SATA 6Gb/s 2x M.2 socket 32gbit/s Gigabit LAN COM port Sériový COM port Vyveden ze základní desky na zadní stranu CASE Možno i pomocí interní PCIe karty Druhá síťová karta PCIe x1 Gigabit Ovladače funkční v poslední verzi Windows 10 20H2 TPM 2.0 čip Osazený na desce, nebo osazený modul v bracketu na desce RAM 16 GB dvoukanálově (DDR4 , 2x8GB) Minimálně 2400 MHz SSD konektor M.2 NVMe 1.3, PCIE 4.0 (funkční na PCIE 3.0) minimální kapacita 480 GB MLC nebo TLC, 256 MB RAM cache IOPS (4 KB, náhodné, čtení/zápis) – 400 000/500 000 Sekvenční čtení/zápis 4500/2200 MB/s TBW >= 700TB TRIM, SMART grafická karta 2 GB RAM podpora DX 12, OpenGL 4.5 PCIE 3.0 výstup HDMI ovladače pro Windows 10 32/64bit, ne legacy, staré maximálně půl roku v dané kategorii (multimediální/herní) poslední generace chipu výrobce LCD monitor 24“ širokoúhlý (či 23.8“) Full HD IPS doba odezvy: <=5 ms zobrazovací úhly (horizontální./vertikální) větší než 120° HDMI kabel k monitoru: - min. 1,8 m HDMI CASE Micro/Mini ATX max. 1 externí pozice 5.25" (nemusí mít) max. výška/šířka 400 mm/180 mm preferována co nejmenší velikost bez displejů s vyvedenými USB porty na přední/vrchní straně Zdroj minimálně 400 W. podpora všech úsporných módů procesoru USB klávesnice nemultimediální, klasické uspořádání INSERT, HOME, DELETE (2 řady) bez tlačítek uspávání, power, … USB optická myš Kabel o délce minimálně 1,5m Velikost M (desktopová) Operační systém Nový, nepoužitý OS. Operační systém použitelný jako podkladová licence pro licenční program EES. sestava může být montována Záruka na sestavu 2 roky, v místě u zákazníka | 1 |  |
| 4 | Projektor DLP rozlišení nativně FullHD 1920x1080 jas 3500 ANSI lm kontrast 10000:1 vstup HDMI 2x, VGA 1x reproduktory dálkové ovládání možnost montáže na stropní držák | 1 |  |
| 6 | HDMI kabel propojovací Délka 15m, stíněný HDMI 1,4 Konektory MALE typ A (standard) | 6 |  |
| 7 | HDMI rozbočovač 1 vstup na 2 výstupy HDMI 1,4 Konektory FEMALE typ A (standard) Včetně aktivního zesilovače signálu Včetně napájecího adaptéru | 2 |  |
| 8 | UPS 1000VA Line-interactive Informační LCD displej Komunikace s PC přes USB výstupní zásuvky (na baterii) 4x schuko (nebo FR) výstupní zásuvky (pouze přepěťová ochrana) 4x výdrž při 50% zátěži min. 6 min | 1 |  |
| 9 | Multifunkční tiskárna A4, laserová Černobílá Funkce: tisk, kopírování, skenování Automatický oboustranný tisk (duplex) Připojení: LAN, USB Skenování: 600 x 600 DPI Jednostranný automatický podavač Rychlost 10 str./min. Tisk: 1200 x 1200 DPI Rychlost 25 str./min. Zásobník na 200 listů Minimální doporučené vytížení 2 500 str./měsíc Možnost kompatibilních tonerů Cena tisku A4 max. 0,35 Kč/strana (kompat. toner) Včetně USB kabelu pro připojení k počítači Ovladače pro Windows 10 | 2 |  |
| 10 | Monitor Samsung s27f350fhu Nutno přesně tento typ | 1 |  |
| 11 | Switch 5 x gigabit LAN Možnost montáže na stěnu | 2 |  |
| 12 | SSD konektor M.2 NVMe 1.3, PCIE 4.0 (funkční na PCIE 3.0) minimální kapacita 480 GB MLC nebo TLC, 256 MB RAM cache IOPS (4 KB, náhodné, čtení/zápis) – 400 000/500 000 Sekvenční čtení/zápis 4500/2200 MB/s TBW >= 700TB | 2 |  |
| 13 | Procesor schopnost zpracovávat najednou 8 procesů (z toho minimálně 4 fyzická jádra) výkon dle www.cpubenchmark.net minimálně 8800 (PassMark – CPU Mark) aby bylo možno prokázat výkon procesoru, udělejte v den vytvoření nabídky screenshot jeho aktuálního skóre ve výše uvedené webové stránce. Přiložte ho k nabídce. 64 bit, podpora instrukcí SSE 4.1, SSE 4.2, AES, AVX 2.0, NX bit HW podpora virtualizace CPU, I/O, SLAT (EPT) Nejhůře předposlední desktopová generace výrobce procesoru | 2 |  |
| 14 | Základní deska podpora externí PCIE 4.0 gr. karty poslední generace chipsetu pro danou patici 4 sloty DIMM DDR4 HW podpora virtualizace CPU a I/O UEFI 2x USB 3.2 gen1 4x SATA 6Gb/s 2x M.2 socket 32gbit/s Gigabit LAN COM port TPM 2.0 čip Osazený na desce, nebo osazený modul v bracketu na desce | 2 |  |
| 15 | RAM 8 GB dvoukanálově (DDR4 , 2x4GB) Minimálně 2400 MHz | 2 |  |