Technická specifikace veřejné zakázky na dodávky: Vybavení do centra digi a robotiky – ruční nářadí

Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek nebo technologie, má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou nebo lepších parametrů. Zadavatel ve vztahu k zadávací dokumentaci a všem jejím součástem uvádí, že pokud se kdekoliv objevují odkazy na obchodní firmy, názvy, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, jedná se pouze o příkladný popis řemeslného zpracování, vizuálního, kvalitativního a technologického standardu a zadavatel jednoznačně připouští použití i jiných kvalitativně a technicky obdobných řešení.

- Otočný svěrák

| Specifikace | Požadovaná specifikace | Splňuje nabízené plnění požadavek? (ANO/NE) | Poznámka dodavatele (konkrétní specifikace/hodnota) |
| --- | --- | --- | --- |
| Název výrobce |  |  | [vyplní dodavatel] |
| Název výrobku |  |  | [vyplní dodavatel] |
| Cena vč. DPH za 1 ks | max. 1 500,00 Kč | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
| Počet | 8 ks | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
| Popis | Litinové těleso s ocelovým vřetenem. Otočný o 360° s aretací. Šířka čelistí min. 100 mm. Rozevření čelistí svěráku: 0 – min. 100 mm. Otvory pro možnost připevnění k podložce, včetně min. 3 šroubů na připevnění. Hmotnost: max. 7 kg. Výška svěráku: 130 – 150 mm, kovadlina: min. 70 x 60 mm. | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
| Způsob provádění záručního servisu | U zákazníka. Zákazník nahlásí poruchu prostřednictvím telefonní linky nebo e-mailem. Termín vyřešení závady další pracovní den od nahlášení. | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
| Nabídková cena | Zahrnuje náklady na pořízení, dopravu a osazení a montáž u zákazníka. | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |

- Stojanová vrtačka

| Specifikace | Požadovaná specifikace | Splňuje nabízené plnění požadavek? (ANO/NE) | Poznámka dodavatele (konkrétní specifikace/hodnota) |
| --- | --- | --- | --- |
| Název výrobce |  |  | [vyplní dodavatel] |
| Název výrobku |  |  | [vyplní dodavatel] |
| Cena vč. DPH za 1 ks | max. 10 000,00 Kč | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
| Počet | 1 ks | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
| Popis | Plynule nastavitelná hloubka vrtání – včetně stupnice. Na přesné vrtání do dřeva, kovu a umělé hmoty. Dvojitý řemenový pohon s min. 9 volitelnými rychlostmi vrtání. | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
| Parametry | • Vrtací stůl: min. 170 x 160 mm. • Stojan: min. 310 x 200 mm. • Výška: min. 620 mm. • Příkon: min.500 W (S2 15 min.). • Rychlost: 500–2500/min. (9 stupňů). • Vrtací zdvih: 0 – min. 50 mm. • Sklíčidlo: B16 (1,5–16 mm). • Úhel sklonu vrtacího stolu: -45° až +45°. • Max. průměr vrtání: 25 mm do dřeva, 10 mm do oceli. | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
| Způsob provádění záručního servisu | U zákazníka. Zákazník nahlásí poruchu prostřednictvím telefonní linky nebo e-mailem. Termín vyřešení závady další pracovní den od nahlášení. | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
| Nabídková cena | Zahrnuje náklady na pořízení a dopravu. | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |

- Elektrický hoblík

| Specifikace | Požadovaná specifikace | Splňuje nabízené plnění požadavek? (ANO/NE) | Poznámka dodavatele (konkrétní specifikace/hodnota) |
| --- | --- | --- | --- |
| Název výrobce |  |  | [vyplní dodavatel] |
| Název výrobku |  |  | [vyplní dodavatel] |
| Cena vč. DPH za 1 ks | max. 6 000,00 Kč | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
| Počet | 1 ks | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
| Popis | Šířka hoblování min. 82 mm, úroveň vibrací 3m/s2. Oboustranné vodítko pro přesné hoblování, signalizace, pokud je nářadí pod napětím, min. výkon 750 W, kufr. Hloubka hoblování min. 2 mm, 3 fazety (0.5; 1; 1.5 mm) v základní desce pro vyšší přesnost. Zabudovaný systém prachové technologie pro efektivní odsávání prachu. | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
| Způsob provádění záručního servisu | U zákazníka. Zákazník nahlásí poruchu prostřednictvím telefonní linky nebo e-mailem. Termín vyřešení závady další pracovní den od nahlášení. | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
| Nabídková cena | Zahrnuje náklady na pořízení a dopravu. | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |

- Elektrická bruska úhlová

| Specifikace | Požadovaná specifikace | Splňuje nabízené plnění požadavek? (ANO/NE) | Poznámka dodavatele (konkrétní specifikace/hodnota) |
| --- | --- | --- | --- |
| Název výrobce |  |  | [vyplní dodavatel] |
| Název výrobku |  |  | [vyplní dodavatel] |
| Cena vč. DPH za 1 ks | max. 2 000,00 Kč | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
| Počet | 1 ks | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
| Popis | Min. příkon 1200 W s převodovkou s vysokým krouticím momentem. Regulace otáček od 3 000 - 12 000 ot./min. Aretace vřetena a beznástrojově nastavitelný kryt pro snadnou výměnu kotouče a příslušenství. Třípolohová přední držadla zajišťují maximální univerzálnost. Spínač proti náhodnému spuštění po zapojení do síťové zásuvky výchozím nastavením do polohy. Kufr. Typ motoru: 230 V / 50 Hz, vřeteno 14 mm. | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
| Způsob provádění záručního servisu | U zákazníka. Zákazník nahlásí poruchu prostřednictvím telefonní linky nebo e-mailem. Termín vyřešení závady další pracovní den od nahlášení. | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
| Nabídková cena | Zahrnuje náklady na pořízení a dopravu. | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |

- Elektrická přímočará kotoučová pila

| Specifikace | Požadovaná specifikace | Splňuje nabízené plnění požadavek? (ANO/NE) | Poznámka dodavatele (konkrétní specifikace/hodnota) |
| --- | --- | --- | --- |
| Název výrobce |  |  | [vyplní dodavatel] |
| Název výrobku |  |  | [vyplní dodavatel] |
| Cena vč. DPH za 1 ks | max. 2 000,00 Kč | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
| Počet | 1 ks | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
| Popis | Příkon: min 800 W. Počet zdvihů: až 3 100 min-1. Max. kapacita (řezání dřevo): 105 mm. Max kapacita (řezání ocel): 12 mm. Funkce osvětlení LED a ofuku pro odstranění dřevěného prachu. Možnost šikmého řezu min. 0°, 22,5° a 45°. Hloubka řezu: max. 80 mm do dřeva, 12 mm do hliníku, 8 mm do kovu. Hmotnost: max. 2,4 kg. Kufr. | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
| Způsob provádění záručního servisu | U zákazníka. Zákazník nahlásí poruchu prostřednictvím telefonní linky nebo e-mailem. Termín vyřešení závady další pracovní den od nahlášení. | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
| Nabídková cena | Zahrnuje náklady na pořízení a dopravu. | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |

- Elektrická vibrační bruska

| Specifikace | Požadovaná specifikace | Splňuje nabízené plnění požadavek? (ANO/NE) | Poznámka dodavatele (konkrétní specifikace/hodnota) |
| --- | --- | --- | --- |
| Název výrobce |  |  | [vyplní dodavatel] |
| Název výrobku |  |  | [vyplní dodavatel] |
| Cena vč. DPH za 1 ks | max. 2 500,00 Kč | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
| Počet | 1 ks | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
| Popis | Bruska na kov, dřevo a plast. Příkon min. 240 W. Průměr brusného kotouče: min. 150 mm. Šířka brusného pásu: min. 50 mm. Rychlost otáčení kotouče: min. 23 m/s. Rychlost otáčení pásu: min. 15 m/s. Ochranné kryty. Možnost připevnění ke stolu. | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
| Způsob provádění záručního servisu | U zákazníka. Zákazník nahlásí poruchu prostřednictvím telefonní linky nebo e-mailem. Termín vyřešení závady další pracovní den od nahlášení. | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
| Nabídková cena | Zahrnuje náklady na pořízení a dopravu. | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |

- Elektrické nůžky na plech

| Specifikace | Požadovaná specifikace | Splňuje nabízené plnění požadavek? (ANO/NE) | Poznámka dodavatele (konkrétní specifikace/hodnota) |
| --- | --- | --- | --- |
| Název výrobce |  |  | [vyplní dodavatel] |
| Název výrobku |  |  | [vyplní dodavatel] |
| Cena vč. DPH za 1 ks | max. 5 500,00 Kč | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
| Počet | 1 ks | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
| Popis | Elektrické nůžky jsou určené k rychlému beztřískovému stříhání a vystřihávání plných i děrovaných ocelových plechů a plechů z neželezných kovů. - napětí/frekvence: 230V/50Hz - příkon: min. 500 W - kroutící moment: min. 6 Nm - počet zdvihů: až 1 200/min - hmotnost: max. 2,5 kg - max. tloušťka plechu ocel (min. 400N/mm²):2,5mm - max. tloušťka plechu ocel (min. 600N/mm²):2mm - max. tloušťka plechu ocel (min. 800N/mm²):1,6mm - max. tloušťka plechu hliník (min. 250N/mm²):2,5mm - min. poloměr zakřivení: 40 mm. | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
| Způsob provádění záručního servisu | U zákazníka. Zákazník nahlásí poruchu prostřednictvím telefonní linky nebo e-mailem. Termín vyřešení závady další pracovní den od nahlášení. | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
| Nabídková cena | Zahrnuje náklady na pořízení a dopravu. | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |

- Elektrická vrtačka a příklepem

| Specifikace | Požadovaná specifikace | Splňuje nabízené plnění požadavek? (ANO/NE) | Poznámka dodavatele (konkrétní specifikace/hodnota) |
| --- | --- | --- | --- |
| Název výrobce |  |  | [vyplní dodavatel] |
| Název výrobku |  |  | [vyplní dodavatel] |
| Cena vč. DPH za 1 soupravu | max. 3 000 Kč | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
| Počet | 1 souprava | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
| Popis | Motor (příkon): min. 1 100 W. Dvoustupňová převodovka. Oboustranný chod. Odsávací adaptér. Polohovatelné přední držadlo. Rychloupínací sklíčidlo a automatická aretace. Počet otáček: až 3 000 otáček/min. Počet příklepů: až 51 000 příklepů/min. Váha do 3 kg. Kufr. | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
| Způsob provádění záručního servisu | U zákazníka. Zákazník nahlásí poruchu prostřednictvím telefonní linky nebo e-mailem. Termín vyřešení závady další pracovní den od nahlášení. | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
| Nabídková cena | Zahrnuje náklady na pořízení a dopravu. | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |

- Sada aku-vrtačka, šroubovák s momentovým klíčem

| Specifikace | Požadovaná specifikace | Splňuje nabízené plnění požadavek? (ANO/NE) | Poznámka dodavatele (konkrétní specifikace/hodnota) |
| --- | --- | --- | --- |
| Název výrobce |  |  | [vyplní dodavatel] |
| Název výrobku |  |  | [vyplní dodavatel] |
| Cena vč. DPH za 1 sadu | max. 2 500,00 Kč | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
| Počet | 8 sad | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
| Popis | • Výkonný 12V Li-Ion akumulátor (min. 2,0 Ah). • 60minutová rychlonabíječka s automatickým vypnutím nabíjení. • Rychlá, beznástrojová výměna mezi funkcí vrtání a šroubování. • Odnímatelné kovové rychloupínací sklíčidlo s rychlouvolňovacím systémem. • Integrovaný magnetický držák bitů ve vřetenu. • 2stupňová převodovka s plynule nastavitelnými otáčkami a rychlým zastavením, min. 18polohové nastavení točivého momentu pro šroubování různých velikostí šroubů do různých materiálů a dodatečné nastavení vrtání. • Automatická aretace vřetena typu SPINDLE LOCK. • Integrované pracovní LED světlo, protiskluzové držadlo s měkkým povrchem. • Rozsah upnutí ozubeného sklíčidla: 0,8–10 mm. • Max. průměr vrtání: 19 mm do dřeva / 10 mm do oceli. • Počet otáček: až 1 400 otáček/min. | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
| Způsob provádění záručního servisu | U zákazníka. Zákazník nahlásí poruchu prostřednictvím telefonní linky nebo e-mailem. Termín vyřešení závady další pracovní den od nahlášení. | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
| Nabídková cena | Zahrnuje náklady na pořízení a dopravu. | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |

- Sada aku-bruska pro úpravu dřeva

| Specifikace | Požadovaná specifikace | Splňuje nabízené plnění požadavek? (ANO/NE) | Poznámka dodavatele (konkrétní specifikace/hodnota) |
| --- | --- | --- | --- |
| Název výrobce |  |  | [vyplní dodavatel] |
| Název výrobku |  |  | [vyplní dodavatel] |
| Cena vč. DPH za 1 sadu | max. 5 000,00 Kč | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
| Počet | 8 sad | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
| Popis | Univerzálně použitelný nástroj na řezání, dělení, škrábání a broušení. Odnímatelný adaptér pro externí odsávání prachu. 3stupňový ukazatel stavu nabití akumulátoru. Plynule nastavitelný počet kmitů s plynulým náběhem. Snadná výměna nástavců bez použití nářadí. Ergonomicky tvarované měkké držadlo a robustní kovová hlava. LED osvětlení. Kompatibilní 12V Li-Ion akumulátor (kapacita min. 2,0 Ah). Včetně kompatibilní rychlonabíječky s automatickým vypnutím nabíjení. Jmenovitý příkon: 50 W Nabíjecí proud: 2,4 A Doba nabíjení (při 12 V / 2 Ah): cca 60 min. Univerzální upnutí. Ponorný pilový list HCS. Diamantový pilový list. Škrabka. Delta brusná deska. Adaptér pro externí odsávání prachu. 6 brusných listů (dřevo 60 / 80 / 120, kov 60 / 80 / 120). Kufr. | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
| Způsob provádění záručního servisu | U zákazníka. Zákazník nahlásí poruchu prostřednictvím telefonní linky nebo e-mailem. Termín vyřešení závady další pracovní den od nahlášení. | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
| Nabídková cena | Zahrnuje náklady na pořízení a dopravu. | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |

- Elektrická řezačka polystyrenu

| Specifikace | Požadovaná specifikace | Splňuje nabízené plnění požadavek? (ANO/NE) | Poznámka dodavatele (konkrétní specifikace/hodnota) |
| --- | --- | --- | --- |
| Název výrobce |  |  | [vyplní dodavatel] |
| Název výrobku |  |  | [vyplní dodavatel] |
| Cena vč. DPH za 1 ks | max. 4 500,00 Kč | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
| Počet | 8 ks | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
| Popis | Pracovní plocha: min. 390 x 280 mm. Rozpětí: min. 350 mm. Izolace třídy 2. Světlá výška: min. 140 mm. Teplota řezání regulovatelná až do 200°C. Trafo sekundární: max. 10 V při 1,0 A. Doba nažhavení kratší než 1 s. Regulovatelná teplota řezání drátu. Dvojitý doraz s upevněním vodicí lišty. Nastavitelná pracovní teplota. Povrch, po kterém řezaný materiál snadno klouže. Potisk s rastrem a úhly pro usnadnění práce. Masivní hliníkové držadlo. Po posunutí rámu řezačky lze řezat na pokos. S LED osvětlením, součástí je i cívka s min. 30 m drátu o Ø 0,2 mm. | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
| Způsob provádění záručního servisu | U zákazníka. Zákazník nahlásí poruchu prostřednictvím telefonní linky nebo e-mailem. Termín vyřešení závady další pracovní den od nahlášení. | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
| Nabídková cena | Zahrnuje náklady na pořízení a dopravu. | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |

- Sada na zpracování a úpravu dřeva

| Specifikace | Požadovaná specifikace | Splňuje nabízené plnění požadavek? (ANO/NE) | Poznámka dodavatele (konkrétní specifikace/hodnota) |
| --- | --- | --- | --- |
| Název výrobce |  |  | [vyplní dodavatel] |
| Název výrobku |  |  | [vyplní dodavatel] |
| Cena vč. DPH za 1 ks | max. 22 000,00 Kč | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
| Počet | 8 ks | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
| Popis | Kufr s nářadím pro truhláře - ruční nářadí pro práci se dřevem. Systainer s vyjímatelným nosičem obsahujícím profesionální nářadí pro práci se dřevem. Minimální obsah sady: Hoblík klopkař 45 mm, hoblík římsovník 27 mm, rejsek dvojitý, úhelník 90° 150 mm, pokosník hybný 200 mm, palička ⌀ 70 mm, pila čepovka 250 mm, svěrka 200 mm 2ks, ploché dláto 6 mm, 12 mm, 16 mm, 26 mm, šroubovák 3x75 mm, 4x100 mm, 6,5x150 mm, PZ1x80 mm, PZ2x100 mm. Pilník kulatý 200 mm, pilník plochý 200 mm, rašple kulatá 200 mm, rašple plochá 200 mm, kladivo zámečnické 500 g, vodováha 300 mm, kleště kombinované, kleště pro jemnou mechaniku, kleště přestavitelné siko, kleště štípací boční, kleště štípací čelní, metr tesařský 2 m, ulamovací nůž, tesařská tužka. | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
| Způsob provádění záručního servisu | U zákazníka. Zákazník nahlásí poruchu prostřednictvím telefonní linky nebo e-mailem. Termín vyřešení závady další pracovní den od nahlášení. | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
| Nabídková cena | Zahrnuje náklady na pořízení a dopravu. | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |

- Sada na zpracování a úpravu kovu, plastu a plechu (vybavení pro žáky/studenty/pedagogy)

| Specifikace | Požadovaná specifikace | Splňuje nabízené plnění požadavek? (ANO/NE) | Poznámka dodavatele (konkrétní specifikace/hodnota) |
| --- | --- | --- | --- |
| Název výrobce |  |  | [vyplní dodavatel] |
| Název výrobku |  |  | [vyplní dodavatel] |
| Cena vč. DPH za 1 ks | max. 4 000 Kč | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
| Počet | 8 ks | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
| Popis | Sada nářadí v kufru. Minimální obsah: 8x klíč očkoplochý, rozměry: 8 – 9 – 10 – 11 – 13 – 14 – 17 – 19 mm. 8x klíč imbus: 2 – 10 mm (uloženy v plastové krabičce). 3x vysouvací ulamovací nůž, tzv. ulamovák, se 2 čepelemi. 10x náhradní čepele pro ulamovací nože v krabičce. 5x šroubovák: 1.2 × 6.5 × 150 mm, PH2 × 150 mm, PH1 × 75 mm, 0.8 × 4.0 × 75 mm, PH2 × 38 mm, 0.8 × 4.0 × 75 mm, PH2 × 38 mm. 1x držák bitů. 1x zkoušečka napětí. 1x ruční pilka se 4 náhradními listy. 1x SIKO kleště, tzv. sikovky. 1x kleště štípací čelní, tzv. štípačky, délka 180 mm, norma DIN 5241. 1x kleště kombinované, tzv. kombinačky, délka 180 mm, norma DIN5239-B. 1x kleště na jemnou mechaniku, tzv. telefonní kleště, délka 160 mm, norma DIN5236-A. 1x kleště štípací boční, tzv. štípačky, délka 160 mm, norma DIN 5244. 1x ráčna 3/8''. 1x kladivo zámečnické. 1x svinovací metr, délka 5 m. 1x nástavec k ráčně 3/8''. 1x kardanový kloub 3/8''. 12x nástrčná hlavice 3/8“, rozměry: 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 17 – 19 mm. 1x 34dílná sada bitů s magnetickým držákem v plastové krabičce. 20x mikrobit ve stojanu. 2x držák mikrobitů. 1x šroubovák na bity. | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
| Způsob provádění záručního servisu | U zákazníka. Zákazník nahlásí poruchu prostřednictvím telefonní linky nebo e-mailem. Termín vyřešení závady další pracovní den od nahlášení. | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
| Nabídková cena | Zahrnuje náklady na pořízení a dopravu. | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |

- Sada vrtáků do dřeva, kovu a betonu (vybavení pro žáky/studenty)

| Specifikace | Požadovaná specifikace | Splňuje nabízené plnění požadavek? (ANO/NE) | Poznámka dodavatele (konkrétní specifikace/hodnota) |
| --- | --- | --- | --- |
| Název výrobce |  |  | [vyplní dodavatel] |
| Název výrobku |  |  | [vyplní dodavatel] |
| Cena vč. DPH za 1 ks | max. 1 200,00 | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
| Počet | 8 ks | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
| Popis | Sada bitů a vrtáků do dřeva, kovu a plastu. Minimální obsah balení: 12 x Ø 1 mm. 12 x Ø 1,5 mm. 12 x Ø 2 mm. 12 x Ø 2,5 mm. 10 x Ø 3 mm. 10 x Ø 3,5 mm. 10 x Ø 4 mm. 5 x Ø 4,5 mm. 5 x Ø 5 mm. 5 x Ø 5,5 mm. 5 x Ø 6 mm. 5 x Ø 6,5 mm. 2 x Ø 8 mm. 2 x Ø 10 mm. Z rychlořezné oceli (HSS). Kufr. | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
| Způsob provádění záručního servisu | U zákazníka. Zákazník nahlásí poruchu prostřednictvím telefonní linky nebo e-mailem. Termín vyřešení závady další pracovní den od nahlášení. | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
| Nabídková cena | Zahrnuje náklady na pořízení a dopravu. | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |

- Stavebnice - cihly

| Specifikace | Požadovaná specifikace | Splňuje nabízené plnění požadavek? (ANO/NE) | Poznámka dodavatele (konkrétní specifikace/hodnota) |
| --- | --- | --- | --- |
| Název výrobce |  |  | [vyplní dodavatel] |
| Název výrobku |  |  | [vyplní dodavatel] |
| Cena vč. DPH za 1 ks | max. 2 500,00 Kč | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
| Počet | 10 ks | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
| Popis | Kreativní stavebnice v praktickém balení. Sada obsahuje pracovní materiál min. pro 8 dětí. Stavebnice je vyrobena z přírodních materiálů a je zdravotně nezávadná. Cihly z přírodní pálené hlíny. Spojovací organická hmota zdravotně nezávadná a vodou odplavitelná. | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
| Způsob provádění záručního servisu | U zákazníka. Zákazník nahlásí poruchu prostřednictvím telefonní linky nebo e-mailem. Termín vyřešení závady další pracovní den od nahlášení. | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
| Nabídková cena | Zahrnuje náklady na pořízení a dopravu. | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |