Vyplněná příloha č. 2_1 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.

# Název části veřejné zakázky: Dovybavení endoskopického pracoviště

# Část veřejné zakázky „Pořízení movitého majetku“: 1

Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)

Zadavatel požaduje dodávku nových, nepoužitých přístrojů a jejich částí. Nepřipouští možnost dodávky repasovaných přístrojů nebo jejich částí.

Zadavatel akceptuje dodávku přístroje s tolerancí +/- 10 % od uvedených technických parametrů, pokud uchazeč v nabídce prokáže, že nabízené zařízení je vyhovující pro požadovaný medicínský účel, tj. diagnostické využití. Technické parametry označené jako minimální nebo maximální musí být dodrženy bez možnosti uplatnit toleranci.

Předmětem požadavku zadavatele je dovybavení pracoviště endoskopy a dalším specifikovaným příslušenstvím, které musí splňovat minimální technické parametry, zvláště pak požadavek na kompatibilitu.*

*Kompatibilita bude považována za splněnou dodáním videoendoskopů, které budou plně kompatibilní s již používanými videosystémy na pracovišti a to bez nutnosti adaptace (Olympus Exera III CV-190 a CLV-190), dle uvedené specifikace. To znamená, pokud zájemce neníschopen kompatibilitu zajistit přímo, je možno splnit tento požadavek dodáním dalších videosestav pro pracoviště Oblastní nemocnice Náchod a.s. (stejných technických parametrů nebo lepších technických parametrů jako jsou nyní používané, tzn Exera III, CV a CLV-190) a současně nahradit v rámci dodávky novými endoskopy nyní používané a to ve stejném počtu a na stejné technologické úrovni, tak aby byla zajištěna stejná nebo lepší kvalita léčené péče. (ultrazvukové gastroskopy 1x GF-UCT180, videogastroskopy 1x ks Olympus GIF H180, 5x GIF H190, 1x GIF 1TQ160, 1x GIF 1TQ190, videokolonoskopy 3x ks CF HQ190, 3x CF H190, 2x CF H180, videoduodenoskopy 1x ks TJF 160VR, 2x TJF Q180V). Kompatibilita musí být také zajištěna směrem k používaným příslušenstvím videosestav, odsávacím a oplachovým pumpám, elektrochirurgickým jednotkám, zvláště pak k automatickým dezinfektorům ETD 3 a ETD4 Plus, kterými je zadavatel vybaven.

POKUD TATO TECHNICKÁ SPECIFIKACE OBSAHUJE POŽADAVKY NEBO PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ ODKAZY NA URČITÉ DODAVATELE NEBO VÝROBKY, NEBO PATENTY NA VYNÁLEZY, UŽITNÉ VZORY, PRŮMYSLOVÉ VZORY, OCHRANNÉ ZNÁMKY NEBO OZNAČENÍ PŮVODU, PAK JE V SOULADU S § 89 ODST. 6 ZÁKONA MOŽNÉ NABÍDNOUT I JINÉ, ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ. ZADAVATEL ROVNĚŽ UVÁDÍ, ŽE V PŘÍPADĚ, ŽE SE V DOKUMENTACI OBJEVUJÍ ODKAZY NA NORMY NEBO TECHNICKÉ DOKUMENTY UMOŽŇUJE ZADAVATEL MOŽNOST NABÍDNOU ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ DLE § 90 ODST. 3 ZÁKONA.

Zadavatel vymezuje níže závazné charakteristiky a požadavky na dodávku zdravotnické techniky.

Technická specifikace

| specifikace | požadavky | Splněno parametrem nebo ANO / NE |
| --- | --- | --- |
| Obecné požadavky |
| 1 ks ultrazvukový lineární gastroskop |
| Základní vlastnosti přístroje |
| Plně kompatibilní s ultrazvukovým endoskopickým centrem používaným na endoskopickém pracovišti s možností provádění FNA a dalších terapeutických zákroků; možnost ovládání základních funkcí z těla endoskopu. Plná kompatibilita s ultrazvukovými centry Hitachy Aloka (Alpha 7) a Olympus (EU ME1) | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| Optický systém: | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| zorné pole – min. 100° | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| směr pohledu – min. 55° šikmý pohled | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| hloubka pole – min. 3 – 100 mm | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| min. pozorovací vzdálenost – 6 mm | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| Zaváděcí tubus: | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| zevní průměr distálního konce – max. 14,6 mm | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| zevní průměr tubusu – max. 12,6 mm | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| pracovní délka – min. 1250 mm | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| Pracovní kanál – vnitřní průměr – min. 3,7 mm | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| Ohybová část – min. rozsah angulace | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| nahoru 130° | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| dolů 90° | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| doprava 90° | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| doleva 90° | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| Ultrazvukový propojovací kabel | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| Požadavek na ultrazvukové funkce: | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| režim zobrazení – B, M, D mód (Flow mód, PowerFlow mód) | Požadavek je absolutní (musí být splněn) | (doplní dodavatel) |
| bod ostření – k dispozici min. 4 body ostření (F1-F16) | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| metoda snímání – elektronická lineární | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| zobrazovací techniky – Color Doppler a Power Doppler | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| směr snímání – paralelně se směrem zavádění | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| frekvence – 5/6/7,5/10 a 12 MHz | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| velikost pole – rozsah snímání – min. 180° | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| možnost kontaktní metody ve vodním prostředí | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |

Doplňující informace:

v rámci záruky budou BTK prováděny zdarma

cena BTK v Kč bez DPH (včetně souvisejících nákladů)			…………… (doplní dodavatel)

frekvence provádění BTK						…………… (doplní dodavatel)

hodinová sazba práce technika (cena v Kč bez DPH)			…………… (doplní dodavatel)

cestovné – cena v Kč bez DPH za 1 km nebo paušální sazba		…………… (doplní dodavatel)

| specifikace | požadavky | Splněno parametrem nebo ANO / NE |
| --- | --- | --- |
| Obecné požadavky |
| 1 ks motorizovaný spirální enteroskop s řídící jednotkou |
| Základní vlastnosti přístroje |
| Videoenteroskop vybavení odnímatelnou motorizovanou spirální overtubou, která umožňuje rychlejší a snazší výkon eneteroskopie tenkého střeva, případně kolonoskopie. | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| Rychlost a směr otáčení spirály je monitorován připojeným panelem, zobrazujícím aktuální rychlost a směr otáčení. Jednotka je ovládána pomocí pedálů a řídící jednotky motoru. | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| Enteroskop musí umožňovat využití úzkopásmového zobrazení, kde k osvětlení pozorované oblasti jsou využita úzká pásma vlnových délek centrovaná kolem 415 nm (modré světlo) a 540 nm (zelené světlo). Vybraná pásma vlnových délek korelují s maximy křivky absorpce světla hemoglobinem, což je podstatou lepšího zobrazení struktur obsahující molekulu krevního barviva, v tomto případě vlásečnic a drobných cév. Tato zobrazovací metoda má význam pro přesnou a včasnou diagnostiku onkologických pacientů a detekci iniciálních stádií karcinomů v oblasti trávicí trubice. | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |

| zobrazovací systém endoskopu - barevný CCD čip s rozlišením HDTV 1080/50i. | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| --- | --- | --- |
| Optický systém: | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| zorné pole – min. 140° | Požadavek je absolutní (musí být splněn) | (doplní dodavatel) |
| směr pohledu – přímý pohled | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| hloubka ostrosti min. 2 - 100 mm | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| min. rozlišovací vzdálenost – 3 mm | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| Zaváděcí tubus: | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| zevní průměr distálního konce – max. 11,3 mm | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| zevní průměr tubusu k rotační části – max. 11,5 mm | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| zevní průměr tubusu proximální rotační části – max. 12,8 mm | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| pracovní délka – min.1680 mm | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| celková délka - max. 2035 mm | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| Technologie tubusu a propojení s endoskopickou věží: | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| endoskop musí umožňovat vysoce účinný přenos rotace tubusu kolem jeho radiální osy | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| možnost připojení endoskopu k videoendoskopické věži pouze prostřednictvím zdroje světla, konektor musí být vodotěsný bez použití standardních krytů | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| Pracovní kanál – vnitřní průměr 3,2 mm | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| Ohybová část – rozsah angulace: | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| nahoru 180° | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| dolů 180° | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| doprava 160° | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| doleva 160° | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| přídavný oplachový kanál – pro připojení perestaltické pumpy, tzv. Water Jet | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| kompatibilita – se systémem EVIS EXERA III Olympus (videoprocesor CV-190 Plus a zdroj světla CLV-190) | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| Jednorázová spirála: | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| zevní průměr tubusu spirály – 18,1 mm | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| délka spirály – max. 240 mm | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| maximální zevní průměr spirály – 31,1 mm | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| maximální otáčky spirály – 30 ot./minutu | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| Kontrolní jednotka spirály: | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| jednotka umožňující kontrolu chodu spirály | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| zobrazovací modul/panel s aktuálním vyobrazení směru pohybu vpřed a vzad | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| zobrazení rychlosti rotace spirály | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| funkce umožňující automatické zastavení spirály v případě překročení bezpečnostních nastavení | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| dodávka včetně všech potřebných propojovacích kabelů a součástí pro zprovoznění systému | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| malé rozměry - max. 375 x 75 x 480 mm | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |

Doplňující informace:

v rámci záruky budou BTK prováděny zdarma

cena BTK v Kč bez DPH (včetně souvisejících nákladů)			…………… (doplní dodavatel)

frekvence provádění BTK						…………… (doplní dodavatel)

hodinová sazba práce technika (cena v Kč bez DPH)			…………… (doplní dodavatel)

cestovné – cena v Kč bez DPH za 1 km nebo paušální sazba		…………… (doplní dodavatel)

| specifikace | požadavky | Splněno parametrem nebo ANO / NE |
| --- | --- | --- |
| Obecné požadavky |
| 1 ks UZ diagnostický přístroj prémiové třídy |
| Základní vlastnosti přístroje |
| Přístroj prémiové třídy, který pokryje celé spektrum požadavků endosonografických vyšetření (vyšetření s pomocí lineárního i radiálního UZ gastrovideoskopu včetně cílených punkcí uzlin, jater a pankreatu), kompletní abdominální diagnostika, dopplerovské vyšetření cév apod. | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| Přístroj musí umožnit vyšetřování orgánů metodou Shear wave elastografie, strain elastografie a vyšetřování orgánů s pomocí UZ kontrastní látky, a to i na lieárním UZ gastrovideoskopu. | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| Přístroj musí umožnit vyšetření s kompatibilními ultrazvukovými videoendoskopy | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |

| Poloha monitoru je nastavitelná ve všech směrech, současně zcela nezávisle musí být výškově a stranově stavitelná poloha obslužného pultu | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| --- | --- | --- |
| Obslužný pult musí umožňovat výběr či změnu přiřazení funkcí ovládacích prvků obslužného panelu | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| Printer a záznamová zařízení budou ovládány z ovládacího panelu přístroje | Požadavek je absolutní (musí být splněn) | (doplní dodavatel) |
| Minimálně 10“ barevný dotykový ovládací panel pro úpravu jednotlivých zobrazovacích módů, kalkulace, měření apod., plně programovatelný | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| Přístroj musí mít současně jak klasickou výsuvnou alfanumerickou klávesnici, tak i virtuální klávesnici na dotykovém panelu. | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| Vícekanálový plně digitální přístroj se širokopásmovým zpracováním (tzv. broadband) signálu pro 2D zobrazení | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| Dynamický rozsah systému min. 320 dB | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| Frekvenční rozsah přístroje v rozsahu min. 1–22 MHz | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| Přístroj musí mít novou technologii vysílán a přijímání UZ paprsků, která umožňuje získání vysoce ostrého obrazu již od blízkého až do vzdáleného pole bez dalšího manuálního zaostřování (fokusace) | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| Držák kabelů sond na obou stranách přístroje, aby nedocházelo k prověšování kabelů sond na zem | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| Držáky hlavic sond musí být po obou stranách přístroje | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| Minimálně 4 aktivní elektronické konektorové vstupy pro 2D zobrazovací sondy + 2 pasivní parkovací slepé konektory | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| Hmotnost přístroje kvůli dobré manévrovatelnosti nejlépe do 150 kg | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| Rychlá startovací doba přístroje do 100 sekund | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| Monitor s úhlopříčkou min. 22“ | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| Nabízený přístroj musí být kompatibilní s endoskopickým systémem výrobce Olympus pro modalitu endosonografie | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| Požadovaná zobrazení (minimum): B-mode na základních frekvencích B-mode na harmonických frekvencích PW – pulzní doppler a panoramatické zobrazení na všech nabídnutých sondách simultánní zobrazení 2 dopplerovských spekter /PW Doppler/ v reálném čase v režimech PW/PW, (TDI/TDI, PW/TDI) barevné dopplerovské zobrazení (CFM) včetně zobrazení energie krevního toku (powerdoppler, angio doppler) trapezoidní zobrazení na lineární sondě alespoň 30° úhlové (compound) zobrazení na všech požadovaných sondách zajišťující nejvyšší kvalitu zobrazení, zobrazení musí být aktivní v harmonickém režimu, duplexním i triplexním barevném dopplerovském zobrazení úhlové (compound) zobrazení musí být aktivní a funkční i při současném zapnutí trapezoideálního zobrazení na lineární sondě simultánní duální zobrazení - B – mode a B-mode + CFM v reálném čase rychlé simultánní duplexní i živé triplexní zobrazení v reálném čase zobrazení s použitím kontrastních látek s možností provedení kvantitativní analýzy - požadováno u konvexní abdominální sondy a lineární sondy, možnost současného zobrazení kontrast/fundamentální zobrazení přístroj musí umožňovat zobrazení, mapování a hodnocení elasticity tkáně (Strain elastografie) včetně Strain Histogramu a možnosti kvantifikace barevné mapy, umožňující přesný staging jaterní fibrózy přístroj musí umožňovat Shear Wave elastografii včetně zobrazení indexu kvality vyšetření (poměr úspěšných a neúspěšných měření), hloubky měření, musí umožňovat měření jak v kPa, tak v m/s automatické měření parametru Atenuace (pro zpřesnění hepatální diagnostiky) současné měření Shearwave, Strain histogramu a Atenuace pomocí jediného tlačítka a následné zobrazení všech výsledků v jednom reportu Shearwave elastografie musí být dostupná min. na konvexní sondě a ultrazvukovém videogastroskopu přístroj musí mít možnost budoucího dovybavení o reálnou virtuální sonografii (fúzi - inteligentní fúze ultrazvukového a CT/MRI obrazu) přístroj musí mít možnost rozšíření o modul kontinuálního (CW) Dopplera a kontinuální Doppler pak musí být plně funkční jak na konvexní sondě, tak min. na jedné z lineárních sond přístroj musí v případě dokoupení umožnit současné použití fúze a elastografie v reálném čase přístroj musí umožňovat měření průtoku v cévě (zejména objemu) bez použití dopplerovské křivky (pouze z B-obrazu a Flow) přístroj musí být vybaven SW pro automatické měření intimy další způsob barevného nedopplerovského mapování velice jemných krevních toků | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| Modul HW a SW s protokolem DICOM min. pro kategorie: DICOM Verification/Service DICOM Print DICOM Storage DICOM Worklist | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| Připojení do PACS pomocí LAN konektoru součástí dodávky | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| Programové vybavení pro provádění všech typů měření používaných v sonografické diagnostice | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| Možnost měření v živém i ve zmrazeném obraze | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| Zobrazení s optimalizací parametrů pro různé typy tkání | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| Automatizované měření parametrů dopplerovského spektra (PI, RI, Vmax, Vmin, Vmean) | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| na LCD displeji se musí přehledně zobrazovat počet již provedených měření pro každý použitý parametr - pro lepší přehlednost a orientaci lékaře | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| Zvětšování a zmenšování zobrazovacího pole s kontinuálním posunem zvětšeného obrazu, možnost plynulého zvětšování zobrazovaného pole ve zmrazeném režimu | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| Uspořádání B obrazu a dopplerovského spektra na monitoru vedle sebe a nad sebou a přepínání mezi těmito mody jedním tlačítkem na pomocném LCD displeji | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| Rozsáhlá paměťová smyčka pro uložení 2D snímků i pro uložení dopplerovského záznamu, v případě vyšetření pomocí kontrastních látek nastavitelná délka smyčky min. 5 minut | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| Jednotlačítková optimalizace nastavení akvizičních parametrů pro různé typy tkání i typy podmínek vyšetřovaného objektu (pro dvourozměrné a dopplerovském zobrazení) | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| Přístroj musí umožňovat záznam na interním HDD. Systém musí umožnit archivaci snímků v PC i DICOM formátu. | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| Min. 6 USB portů na hlavní jednotce | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| Monochromatická tiskárna | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| Ultrazvukové sondy: Elektronická konvexní sonda s technologií např. lepených vrstev, monokrystalu, matrix apod. pro abdominální vyšetření, frekvenční rozsah min. 1-6 MHz, pozorovací úhel min. 70 stupňů, musí umožňovat zobrazení s pomocí UZ kontrastních látek, dále kompresní /strain/ elastografii i shear wave elastografii Elektronická lineární sonda frekvenčního rozsahu min. 2 – 12 MHz, velikost zobrazovací plochy 38 mm k vyšetření GIT, malých částí a cévního systému, Steering barevné výseče min. +30 až – 30 stupňů | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |

Doplňující informace:

v rámci záruky budou BTK prováděny zdarma

cena BTK v Kč bez DPH (včetně souvisejících nákladů)			…………… (doplní dodavatel)

frekvence provádění BTK						…………… (doplní dodavatel)

hodinová sazba práce technika (cena v Kč bez DPH)			…………… (doplní dodavatel)

cestovné – cena v Kč bez DPH za 1 km nebo paušální sazba		…………… (doplní dodavatel)

Ostatní požadavky:

Zapojení všech prvků do LAN a napojení na NIS (Worklist) a PACS ONN provede dodavatel v součinnosti s techniky útvaru ICT zadavatele. Součinnost s technikem útvaru ICT musí být dodavatelem domluvena s minimálním předstihem 5 pracovních dnů, a to prokazatelným způsobem (email, zápis z jednání).

V případě napojení komponent dodávaného systému na stávající WiFi síť nemocnice je požadováno, aby WiFi zařízení podporovalo bezpečnostní standard ověření WPA2-Enterprise (metoda PEAP, MSCHAPv2). Zadavatel akceptuje též WPA2-Personal (PSK). V takovém případě dodavatel dodá na útvar ICT seznam MAC adres připojovaných zařízení, na základě kterého, k jednotlivým MAC adresám bude vygenerováno unikátní 20-místné heslo a předáno dodavateli ke konfiguraci.

Součástí dodávky bude i přístupová licence MS Device CAL 2019 v celkovém počtu dodaných PC přistupujících k serveru Microsoft Zadavatele. Veškeré dodané SW licence budou registrovány (vyžaduje-li se registrace licence u výrobce) na uživatele, jímž je Oblastní nemocnice Náchod a.s. Kontaktní osobou je vedoucí útvaru ICT.

Kybernetická bezpečnost

Oblastní nemocnice Náchod a.s. (ONN) je dle Zákona č.181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti (ZKB) provozovatelem základní služby: Poskytování zdravotních služeb.

Dodávaný systém musí splňovat požadavky ZKB a navazujících předpisů, zejména vyhlášky č. 82/2018 Sb. o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech.