Vyplněná příloha č. 2_3 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.

# Název části veřejné zakázky: Odsávačka pro thoraxové sání

# Část veřejné zakázky „Pořízení movitého majetku“: 3

Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)

Zadavatel požaduje dodávku nových, nepoužitých přístrojů a jejich částí. Nepřipouští možnost dodávky repasovaných přístrojů nebo jejich částí.

Zadavatel akceptuje dodávku přístroje s tolerancí +/- 10 % od uvedených technických parametrů, pokud uchazeč v nabídce prokáže, že nabízené zařízení je vyhovující pro požadovaný medicínský účel, tj. diagnostické využití. Technické parametry označené jako minimální nebo maximální musí být dodrženy bez možnosti uplatnit toleranci.

Zadavatel vymezuje níže závazné charakteristiky a požadavky na dodávku zdravotnické techniky.

Technická specifikace

| číslo | specifikace | požadavky | Splněno parametrem nebo ANO / NE |
| --- | --- | --- | --- |
| Obecné požadavky |
| 1 ks odsávačka bateriová digitální přenosná pro thoraxové sání |
| Základní vlastnosti přístroje |
| 1.1 | Odsávačka přenosná digitální pro thoraxové sání | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| 1.2 | Provoz na síťový adaptér i vestavěnou baterii | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| 1.3 | Odsávání do jednorázového kontejneru | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| 1.4 | Provoz na baterii minimálně 3 hodiny | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| 1.5 | Dlouhodobé bezpečné nepřetržité sání | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| 1.6 | Elektronicky řízený systém bez nutnosti použití vody, tzv. suchý systém | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| 1.7 | Průtok max. do 5 l/min. | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| 1.8 | Podtlak max. do -10 kPa | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| 1.9 | Rozsah tlaku -1 až -100 cm H2O | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| 1.10 | Přetlakový ventil | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| 1.11 | Regulace tlaku hrudníkem pacienta | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| 1.12 | Průběžné monitorování úniku vzduchu, podtlaku a množství kapaliny | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| 1.13 | Hlučnost max. 44 dB | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| 1.14 | Přesnost měření a monitorování úniku vzduchu: +/- 10% | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| 1.15 | Historie měření a monitorování sání tekutin po dobu 72 hodin | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| 1.16 | Alarmové a oznamovací funkce | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| 1.17 | Grafický displej zobrazující průtok vzduchu a množství odsáté tekutiny při nastaveném podtlaku | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| 1.18 | Automatické stmívání displeje | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| 1.19 | Dvojitá ochrana proti přesátí | Požadavek je absolutní (musí být splněn) | (doplní dodavatel) |
| 1.20 | Digitální dokumentace elektronického měření a monitorovacích funkcí | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| 1.21 | Uložení záznamu křivek do počítače | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| 1.22 | Připojení k počítači konektorem USB | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| 1.23 | Zavěšení přístroje i nad úroveň pacienta (nevzniká sifónový efekt) | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| 1.24 | Hmotnost max. 1 kg | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| 1.25 | Madlo pro snadný přenos odsávačky pacientem při chůzi | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| 1.26 | Veškeré příslušenství a díly potřebné pro instalaci a provoz přístroje součástí dodávky | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| 1.27 | Součástí dodávky musí být jednorázové příslušenství: 2 ks sběrné láhve 0,8 l s 1 konektor. hadicí pro každou láhev 1 ks nabíjecí dokovací stanice | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |

Doplňující informace:

- v rámci záruky budou BTK prováděny zdarma

- klasifikační třída zdravotnického přístroje			…………… (doplní dodavatel)

- cena BTK v Kč bez DPH (včetně souvisejících nákladů)		…………… (doplní dodavatel)

- frekvence provádění BTK					…………… (doplní dodavatel)

- hodinová sazba práce technika (cena v Kč bez DPH)		…………… (doplní dodavatel)

- cestovné – cena v Kč bez DPH za 1 km nebo paušální sazba	…………… (doplní dodavatel)

- uveďte nároky na kalibraci, validaci případně jiná metrologická ověření a jejich četnost (pokud přístroj tyto úkony nevyžaduje, uveďte to také)				…………….. (doplní dodavatel)