Vyplněná příloha č. 2_4 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.

# Název části veřejné zakázky: Robotický asistenční systém

# Část veřejné zakázky „Pořízení movitého majetku“: 4

Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)

Zadavatel požaduje dodávku nových, nepoužitých přístrojů a jejich částí. Nepřipouští možnost dodávky repasovaných přístrojů nebo jejich částí.

Zadavatel akceptuje dodávku přístroje s tolerancí +/- 10 % od uvedených technických parametrů, pokud uchazeč v nabídce prokáže, že nabízené zařízení je vyhovující pro požadovaný medicínský účel, tj. diagnostické využití. Technické parametry označené jako minimální nebo maximální musí být dodrženy bez možnosti uplatnit toleranci.

Zadavatel vymezuje níže závazné charakteristiky a požadavky na dodávku zdravotnické techniky.

Technická specifikace

| číslo | specifikace | požadavky | Splněno parametrem nebo ANO / NE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 ks inteligentní asistenční systém pro miniinvazivní operace |
| Základní vlastnosti přístroje |
| 1.1 | Robotický asistent endoskopické kamery, jehož hlavním účelem je stabilizace obrazového výstupu při pohybech endoskopické optiky při laparoskopických operacích | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| 1.2 | Propracovaný systém mechanizovaných a volných kloubů zaručující maximální flexibilitu | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| 1.3 | Systém zajišťující stabilní zorné pole | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| 1.4 | Systém plně mobilní s možností využití na jakémkoli operačním sále | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| 1.5 | Plně kompatibilní se všemi běžně používanými endoskopickými optikami o průměru 5 mm a 10 mm | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| 1.6 | Stabilní systém zajišťující dostatečnou přesnost | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| 1.7 | Systém s min. 3 aktivními a min. 3 pasivními klouby | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| 1.8 | Rozsah pohybu endoskopické kamery pomocí ramene 360° | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| 1.9 | Rozsah pohybu ramene v prostoru operačního pole mi. 270° | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| 1.10 | Kompatibilita se všemi běžnými typy operačních stolů | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| 1.11 | Ovládání celého systému dostupné přímo z laparoskopického nástroje (joystick) | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| 1.12 | Joystick fungující se všemi běžně používanými nástroji od různých výrobců | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| 1.13 | Možnost připevnění joysticku na levý i pravý nástroj (dle požadavku operatéra) | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| 1.14 | Možnost ovládání pomocí samostatného joysticku sekundárním lékařem či sestrou instrumentářkou | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| 1.15 | Možnost ovládání hlasem (modul pro hlasové ovládání musí být součástí dodávky) | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| 1.16 | Odblokování všech kloubů jedním tlačítkem | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| 1.17 | Systém musí být vybaven tlačítkem pro urgentní zastavení celého systému (emergency stop) | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| 1.18 | Světelná signalizace dosažení krajního bodu v manipulačním poli | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| 1.19 | Světelná signalizace chybových stavů | Požadavek je absolutní (musí být splněn) | (doplní dodavatel) |
| 1.20 | Hmotnost ramene max. 14 kg | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| 1.21 | Systém lze ovládat hlasem a joystickem zároveň | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| 1.22 | Napájení ze sítě 50Hz 230V | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| 1.23 | Snadné uchycení na operační stůl pomocí jednoho aretačního šroubu | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| 1.24 | Konstrukce systému musí být pevná a masivní, odolná vůči otřesům a náklonům operačního stolu ve všech směrech | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| 1.25 | Minimální náklady na spotřební materiál | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| 1.26 | Možnost sterilizace veškerého příslušenství, které se nachází v blízkosti operačního pole | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| Příslušenství nutné k provozu |
| 1.27 | Transportní vozík | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| 1.28 | Joystick pro levou ruku – 2 ks | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| 1.29 | Sterilizační síto – 2 ks | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| 1.30 | Adaptér pro uchycení joysticku na operační nástroj – 4 ks | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| 1.31 | Držák endoskopu – 2 ks | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| 1.32 | Napájecí adaptér typu „medical grade“ | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |
| 1.33 | Sterilní jednorázové návleky pro samotné rameno | Požadavek je absolutní, musí být splněn | (doplní dodavatel) |

Doplňující informace:

- v rámci záruky budou BTK prováděny zdarma

- klasifikační třída zdravotnického přístroje			…………… (doplní dodavatel)

- cena BTK v Kč bez DPH (včetně souvisejících nákladů)		…………… (doplní dodavatel)

- frekvence provádění BTK					…………… (doplní dodavatel)

- hodinová sazba práce technika (cena v Kč bez DPH)		…………… (doplní dodavatel)

- cestovné – cena v Kč bez DPH za 1 km nebo paušální sazba	…………… (doplní dodavatel)

- uveďte nároky na kalibraci, validaci případně jiná metrologická ověření a jejich četnost (pokud přístroj tyto úkony nevyžaduje, uveďte to také)				…………….. (doplní dodavatel)

Ostatní požadavky (jsou-li nezbytné pro zajištění funkčnosti nabízeného systému):

Zapojení všech prvků do LAN a napojení na NIS (Worklist) a PACS ONN provede dodavatel v součinnosti s techniky útvaru ICT zadavatele. Součinnost s technikem útvaru ICT musí být dodavatelem domluvena s minimálním předstihem 5 pracovních dnů, a to prokazatelným způsobem (email, zápis z jednání).

V případě napojení komponent dodávaného systému na stávající WiFi síť nemocnice je požadováno, aby WiFi zařízení podporovalo bezpečnostní standard ověření WPA2-Enterprise (metoda PEAP, MSCHAPv2). Zadavatel akceptuje též WPA2-Personal (PSK). V takovém případě dodavatel dodá na útvar ICT seznam MAC adres připojovaných zařízení, na základě kterého, k jednotlivým MAC adresám bude vygenerováno unikátní 20-místné heslo a předáno dodavateli ke konfiguraci.

Součástí dodávky bude i přístupová licence MS Device CAL 2019 v celkovém počtu dodaných PC přistupujících k serveru Microsoft Zadavatele. Veškeré dodané SW licence budou registrovány (vyžaduje-li se registrace licence u výrobce) na uživatele, jímž je Oblastní nemocnice Náchod a.s. Kontaktní osobou je vedoucí útvaru ICT.

Kybernetická bezpečnost

Oblastní nemocnice Náchod a.s. (ONN) je dle Zákona č.181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti (ZKB) provozovatelem základní služby: Poskytování zdravotních služeb.

Dodávaný systém musí splňovat požadavky ZKB a navazujících předpisů, zejména vyhlášky č. 82/2018 Sb. o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech.