| Název zakázky: |  |
| --- | --- |

TECHNICKÉ PODMÍNKY

Já (my) níže podepsaný(í) čestně prohlašuji(eme), že nabídka na dodávku dodavatele:

| Obchodní název, jméno: |  |
| --- | --- |
| Sídlo: |  |
| IČO: |  |

Splňuje

níže uvedené minimální technické parametry:

| název/parametr/funkce | požadavek | nabídka /parametr (číselný údaj) /ANO/NE/ |
| --- | --- | --- |
| ………………………….. – 1 ks (výrobce a typové označení): ………………………………………………………………………………… Jedná se o továrně nové zařízení. |
| Základní parametry výtahu: |
| Typ/druh výtahu: | Osobní/hydraulický | ANOxNE |
| Nosnost výtahu: | min. 1000 kg / 13 osob. | číselný údaj |
| Počet stanic/nástupišť: | 6/6, neprůchozí kabina | ANOxNE |
| Dopravní zdvih: | cca 12 m | číselný údaj |
| Nouzový sjezd: | ANO | ANOxNE |
| Řízení: | Sběrné | ANOxNE |
| Dopravní rychlost: | 0,5 m/s | číselný údaj |
| Rozměr šachty: | min. 1,9 x 2,31 m | číselný údaj |
| Prohlubeň: | min. 1,2 m | číselný údaj |
| Hlava šachty: | min. 3,4 m | číselný údaj |
| Základní parametry kabiny: |
| Kovová kabina | vnitřní rozměry 1,5 x 1,5 m, průchozí přes roh | ANOxNE |
| Provedení interiéru: | práškový nástřik dle vzorníku RAL (barva bude odsouhlasena na KD), nerezové okopové plechy, rohové lišty, nerezové madlo, zrcadlo, sklopné sedátko – leštěný chrom, tlačítka antivandal provedení – nerezový štít, značení včetně Brailova písma, osvětlení – bodové svítilny v nerezových rámečcích, krytina – altro dle vzorníku (barva bude odsouhlasena na KD). | ANOxNE |
| Kabinové dveře: | (2x průchozí přes roh) budou jednostranné automatické, rozměry 0,9 x 2 m, povrch upraven práškovým nástřikem dle vzorníku RAL (barva bude odsouhlasena na KD). | ANOxNE |
| Šachetní dveře: | budou jednostraně automatické rozměrů 0,9 x 2 m s rámem rozměrů 1,14 x 2,21 m, povrch bude upraven práškovým nástřikem dle vzorníku RAL (barva bude odsouhlasena na KD). Požární odolnost šachetních dveří dle PBŘ. | ANOxNE |
| Řízení kabiny: | tlačítkové | ANOxNE |
| Výtahová šachta: |
|  | Zhotovitel vypracuje vlastní provádění dokumentaci díla vč. ocelové konstrukce a její statický posudek včetně dimenzí jednotlivých prvků. | ANOxNE |
| Ocelová konstrukce: | bude chemicky očištěna a opatřena antikorozním syntetickým základovým nátěrem 2x. Vrchní lak bude syntetický dle ČSN EN ISO 12944-2. Odstín vrchního laku bude dle vzorníku RAL. | ANOxNE |
| Opláštění: | ocelové konstrukce bude tvořeno cementovláknitými deskami s kontaktním zateplovacím systémem z MW (tl. 80 mm). | ANOxNE |
| Střecha výtahové šachty: |
|  | Střecha výtahové šachty bude pultová, vyspádovaná na střechu objektu. Střechu bude tvořit plechová kazeta, cementovláknitá deska, spádový klín (EPS tl. cca 100 mm), OSB deska a pojistná hydroizolační vrstva. Střešní krytinu bude tvořit pozinkovaný plech. | ANOxNE |
| Dveře výtahové šachty: |
|  | Dveře výtahové šachty do prostoru stávajících chodeb s požární odolností. Pro patra 1.PP až 3.NP je požární odolnost dveří výtahové šachty stanovena na EW 30 DP3-C3 a pro 4.NP je požární odolnost dveří výtahové šachty stanovena na EW 15 DP3-C3. | ANOxNE |
| Záruka: | 60 měsíců | číselný údaj |
| Servis: | Účastník předloží návrh servisní smlouvy | ANOxNE |
| Zkoušky, atest, certifikace |  | ANOxNE |

Pozn.:

Název/parametr/funkce: zadavatelem požadovaná funkce, parametr

Požadavek: rozsah požadovaného parametru, funkce pokud je možno číselně vyjádřit, pokud ne tak ANO, tzn, že daný parametr či funkci musí dodávka splňovat.

Požadované parametry a požadavky na funkci jsou zvolené na základě průzkumu trhu, neměnné.

Nabídka /parametr (číselný údaj) /ANO/NE/ - dodavatel doplní hodnotu nabízeného stroje

Součástí nabídky je i splnění těchto ostatních požadavků zadavatel, jejichž plnění je již zahrnuto v nabídkové ceně:

- dopravu do místa plnění

- řádné uvedení do provozu

- dodání návodu k obsluze stroje v českém jazyce

- zaškolení obsluhy v místě provozu

- předání záručních listů a technické dokumentace

Jiné požadavky zadavatele, které je dodavatel povinen akceptovat:

- Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit a prověřit údaje uvedené jednotlivými účastníky v nabídkách, k čemuž mu dodavatel poskytne součinnost před podpisem smlouvy.

- Zadavatel vyloučí účastníka ze soutěže v případě, že účastník uvede ve své nabídce nepravdivé údaje.

| Osoba(-y) oprávněná(-é) jednat za účastníka: |
| --- |
| Titul, jméno a příjmení | Funkce | Podpis, razítko | Datum |