| Poř. č. | Minimální požadované technické parametry | Počet ks | Technické parametry specifikované dodavatelem (nutno uvést konkrétně typ komponenty, dohledatelně) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Notebook Varianta A Procesor schopnost zpracovávat najednou 16 procesů výkon dle www.cpubenchmark.net - Intel minimálně 13000 (PassMark – CPU Mark) - AMD minimálně 18000 (PassMark – CPU Mark) aby bylo možno prokázat výkon procesoru, udělejte v den vytvoření nabídky screenshot jeho aktuálního skóre ve výše uvedené webové stránce. Přiložte ho k nabídce. 64 bit, podpora instrukcí SSE 4.1, SSE 4.2, AES, AVX 2.0, NX bit HW podpora virtualizace CPU, I/O Minimální generace výrobce procesoru (Intel 13. gen., AMD Zen 3) RAM 16 GB SSD minimální kapacita 1000 GB PCIe NVMe Grafická karta Možno integrovaná Ovladače pro Windows 11 64bit LCD Minimálně 15,6“ Full HD, IPS antireflexní Rozhraní/porty WIFI 6 Lan gigabit (možno i pomocí USB redukce) Bluetooth 5 HDMI (v případě HDMI micro nutno dodat redukci HDMI micro – VGA) 1x USB 2.0 nebo 3.1 gen1 1x USB 3.2 gen1 nebo 3.2 gen2 Webkamera 720p Klávesnice Včetně numerického bloku Podsvícená Brašna na notebook Operační systém Nový, nepoužitý OS, trvalá licence. Operační systém použitelný jako podkladová licence pro licenční program EES. Seznam akceptovatelných OS Windows naleznete v odkazu PŘEHLED KVALIFIKOVANÝCH PODKLADOVÝCH OPERAČNÍCH SYSTÉMŮ na: https://www.microsoft.com/cs-cz/education/jak-nakoupit/licencovani Česká lokalizace OS. USB myš Záruka 2 roky, v místě u zákazníka | 2 |  |
| 2 | Notebook Varianta B Procesor schopnost zpracovávat najednou 12 procesů výkon dle www.cpubenchmark.net - Intel minimálně 17000 (PassMark – CPU Mark) - AMD minimálně 16000 (PassMark – CPU Mark) aby bylo možno prokázat výkon procesoru, udělejte v den vytvoření nabídky screenshot jeho aktuálního skóre ve výše uvedené webové stránce. Přiložte ho k nabídce. 64 bit, podpora instrukcí SSE 4.1, SSE 4.2, AES, AVX 2.0, NX bit HW podpora virtualizace CPU, I/O Minimální generace výrobce procesoru (Intel core series1 14 gen.), AMD Zen 3) RAM 16 GB SSD minimální kapacita 500 GB PCIe NVMe Grafická karta Možno integrovaná LCD Minimálně 17“ Full HD, IPS antireflexní Rozhraní/porty WIFI 6 (nebo 6e) Bluetooth 5 HDMI (v případě HDMI micro nutno dodat redukci HDMI micro – VGA) 1x USB 2.0 nebo 3.1 gen1 1x USB 3.2 gen1 nebo 3.2 gen2 Webkamera 1080p Klávesnice Včetně numerického bloku Podsvícená Brašna na notebook Operační systém Nový, nepoužitý OS, trvalá licence. Operační systém použitelný jako podkladová licence pro licenční program EES. Seznam akceptovatelných OS Windows naleznete v odkazu PŘEHLED KVALIFIKOVANÝCH PODKLADOVÝCH OPERAČNÍCH SYSTÉMŮ na: https://www.microsoft.com/cs-cz/education/jak-nakoupit/licencovani Česká lokalizace OS. USB myš Záruka 2 roky, v místě u zákazníka | 1 |  |
| 3 | PC Varianta A Procesor schopnost zpracovávat najednou 8 procesů (z toho minimálně 4 fyzická jádra) výkon dle www.cpubenchmark.net minimálně 14500 (PassMark – CPU Mark) aby bylo možno prokázat výkon procesoru, udělejte v den vytvoření nabídky screenshot jeho aktuálního skóre ve výše uvedené webové stránce. Přiložte ho k nabídce. 64 bit, podpora instrukcí SSE 4.1, SSE 4.2, AES, AVX 2.0, NX bit HW podpora virtualizace CPU, I/O, SLAT (EPT) Minimální generace výrobce procesoru (Intel 14. gen., AMD Zen 4) Základní deska podpora externí PCIE 4.0 gr. karty poslední generace chipsetu pro danou patici 4 sloty DIMM DDR4 HW podpora virtualizace CPU a I/O UEFI 2x USB 3.2 gen1 2x M.2 socket (PCIe 4.0 x4) 2,5 Gb LAN TPM 2.0 čip Osazený na desce, nebo osazený modul v bracketu na desce HW modul lze nahradit integrovaným řešením (fTPM, PTT), splňujícím specifikace TPM 2.0 RAM 16 GB dvoukanálově (DDR4, 2x8GB) Minimálně 3200 MHz SSD konektor M.2 NVMe 1.4, PCIE 4.0 (funkční na PCIE 3.0) minimální kapacita 480 GB MLC nebo TLC IOPS (4 KB, náhodné, čtení/zápis) – 450 000/900 000 Sekvenční čtení/zápis 7000/4000 MB/s TBW >= 500TB TRIM, SMART Grafická karta 2 GB RAM podpora DX 12, OpenGL 4.5 PCIE 3.0 výstup HDMI ovladače pro Windows 10/11 64bit, ne legacy, staré maximálně půl roku v dané kategorii (multimediální/herní) poslední generace chipu výrobce LCD monitor 24“ širokoúhlý (či 23.8“) Full HD IPS doba odezvy: <=5 ms zobrazovací úhly (horizontální./vertikální) větší než 120° HDMI kabel k monitoru min. 1,8 m HDMI CASE formát podle zvolené desky (ATX nebo MicroATX) max. 1 externí pozice 5.25" (nemusí mít) max. výška/šířka/hloubka (mm) 430/210/430 preferována co nejmenší velikost bez displejů s vyvedenými USB porty na přední/vrchní straně (jeden z nich musí být USB 3.2 gen1) Zdroj minimálně 400 W. podpora všech úsporných módů procesoru USB klávesnice nemultimediální, klasické uspořádání INSERT, HOME, DELETE (2 řady) bez tlačítek uspávání, power, … USB optická myš Kabel o délce minimálně 1,5m Velikost M (desktopová) Operační systém Nový, nepoužitý OS, trvalá licence. Operační systém použitelný jako podkladová licence pro licenční program EES. Seznam akceptovatelných OS Windows naleznete v odkazu PŘEHLED KVALIFIKOVANÝCH PODKLADOVÝCH OPERAČNÍCH SYSTÉMŮ na: https://www.microsoft.com/cs-cz/education/jak-nakoupit/licencovani Česká, případně US (Sk) lokalizace OS. sestava může být montována Záruka na sestavu 2 roky, v místě u zákazníka | 14 |  |
| 4 | PC Varianta A2 Specifikace stejná jako Varianta A, s těmito rozdíly: 2 ks monitoru (oba stejné!) Monitory: 4K, IPS, matný (nebo antireflexní), 27“ (28“) - doba odezvy: <=5 ms - zobrazovací úhly (horizontální./vertikální) větší než 120° Dodány kabely a případné redukce tak, aby bylo možné tyto dva monitory provozovat současně na dodané grafické kartě (dle konektorů na dodané graf. kartě) | 1 |  |
| 5 | MiniPC Maximální šířka a hloubka 200mm Procesor schopnost zpracovávat najednou 12 procesů výkon dle www.cpubenchmark.net minimálně 13000 (PassMark – CPU Mark) aby bylo možno prokázat výkon procesoru, udělejte v den vytvoření nabídky screenshot jeho aktuálního skóre ve výše uvedené webové stránce. Přiložte ho k nabídce. 64 bit, podpora instrukcí SSE 4.1, SSE 4.2, AES, AVX 2.0, NX bit HW podpora virtualizace CPU, I/O, SLAT (EPT) Minimální generace výrobce procesoru (Intel 12. gen., AMD Zen 3) Základní deska 1x USB 3.2 gen1 1x USB 2.0 (či vyšší) Gb LAN Grafické konektory: HDMI, DP TPM 2.0 čip Osazený na desce HW modul lze nahradit integrovaným řešením (fTPM, PTT), splňujícím specifikace TPM 2.0 RAM 8 GB DDR4 SSD konektor M.2 NVMe minimální kapacita 250 GB Grafická karta integrovaná podpora DX 12, OpenGL 4.5 CASE Maximální šířka a hloubka 200 mm Se 2 vyvedenými USB porty (jeden z nich musí být USB 3.2 gen1) Bezdrátová klávesnice a myš (možno set) Záruka na pc 2 roky, v místě u zákazníka HW splňující minimální požadavky: HP Pro 260 G9 | 1 |  |
| 6 | Projektor DLP, normal throw rozlišení nativně FullHD 1920x1080 jas 3800 ANSI lm konektor HDMI, dálkový ovladač | 5 |  |
| 7 | Switch - sw1 Velikost 1U do racku 19“ Celkový počet portů: min. 48 portů RJ-45 100/1000 Mb/s Počet uplinků: SFP+ porty min. 2x (s podporou 10 Gbps modulů) Fanless - tiché zařízení bez aktivních větráků Podpora Omada SDN Kapacita přepínání min. 176 Gbps Podpora správy přes IPv4 a IPv6 rozhraní Správa přes webové rozhraní Podpora Spanning Tree Protocol: STP, RSTP, and MSTP Quality of Service (QoS) 802.1P Podpora IEEE 802.1x Podpora 802.3ad LACP IGMP snooping VLAN 802.1Q HW splňující minimální požadavky: SG3452X | 2 |  |
| 8 | Switch – sw2 Velikost 1U do racku 19“ Celkový počet portů: min. 16 portů SFP+ 10 Gb/s Podpora Omada SDN Kapacita přepínání min. 320 Gbps Podpora správy přes IPv4 a IPv6 rozhraní Správa přes webové rozhraní Podpora Spanning Tree Protocol: STP, RSTP, and MSTP Quality of Service (QoS) 802.1P Podpora IEEE 802.1x Podpora 802.3ad LACP IGMP snooping VLAN 802.1Q HW splňující minimální požadavky: SX3016F | 1 |  |
| 9 | SFP+ modul Rychlost 10 Gbit/s Konektor RJ45 Kompatibilní se switchi v poř.č. 7 a 8 | 4 |  |
| 10 | Kabel na propojení sw1 a sw2 Včetně modulů s 10Gbit SFP+ Délka 1m Kompatibilní se switchi v poř.č. 7 a 8 HW splňující minimální požadavky: TL-SM5220-1M | 1 |  |
| 11 | Poe injektor 48v Přenosová rychlost RJ45 portů 1 Gbit/s Výstupní výkon 30 W Výstupní napětí 48 V PoE standard 802.3af | 2 |  |
| 12 | Switch Velikost 1U do racku 19“ Celkový počet portů: min. 24 portů RJ-45 100/1000 Mb/s Počet uplinků: SFP+ porty min. 2x (s podporou 10 Gbps modulů) PoE portů 24, standard 802.3af/at Podpora Omada SDN Kapacita přepínání min. 128 Gbps Podpora správy přes IPv4 a IPv6 rozhraní Správa přes webové rozhraní Podpora Spanning Tree Protocol: STP, RSTP, and MSTP Quality of Service (QoS) 802.1P Podpora IEEE 802.1x Podpora 802.3ad LACP IGMP snooping VLAN 802.1Q HW splňující minimální požadavky: SG3428XMP | 1 |  |
| 13 | SFP+ modul propoj 1 Rychlost 10 Gbit/s Modul SFP +, kompatibilní se switchi s poř.č. 7 a 8 WDM Single mode 1270nm TX/ 1330nm RX HW splňující minimální požadavky: https://www.alternetivo.cz/sfp-wdm-transceiver-10gbase-bx-multirate-sm-10km-tx1270-rx1330nm-lc-simplex-dmi-diagnostika-cisco-kompatibilni_d21245.html | 1 |  |
| 14 | SFP+ modul propoj 2 Rychlost 10 Gbit/s Modul SFP +, kompatibilní se switchi s poř.č. 7 a 8 WDM Single mode 1330nm TX/ 1270nm RX HW splňující minimální požadavky: https://www.alternetivo.cz/sfp-wdm-transceiver-10gbase-bx-multirate-sm-10km-tx1330-rx1270nm-lc-simplex-dmi-diagnostika-cisco-kompatibilni_d21246.html | 1 |  |
| 15 | SFP+ modul kopírka server lvt Rychlost 10 Gbit/s Single mode, konektor LC Kompatibilní se switchi v poř.č. 7 a 8 HW splňující minimální požadavky: TL-SM5110-LR | 8 |  |
| 16 | Switch Velikost 1U do racku 19“ Celkový počet portů: min. 24 portů RJ-45 1000 Mbit/s/2,5 Gb/s Počet uplinků: SFP+ porty min. 2x (s podporou 10 Gbps modulů) Podpora Omada SDN Kapacita přepínání min. 200 Gbps Podpora správy přes IPv4 a IPv6 rozhraní Správa přes webové rozhraní Podpora Spanning Tree Protocol: STP, RSTP, and MSTP Quality of Service (QoS) 802.1P Podpora IEEE 802.1x Podpora 802.3ad LACP IGMP snooping VLAN 802.1Q HW splňující minimální požadavky: SG3428X-M2 | 1 |  |
| 17 | RAM 32 GB Kit 2x16 GB DDR5 4800 CL40 Funkční s používanými paměťmi KF548c38-8 | 21 |  |
| 18 | LCD monitor Minimálně 27“ širokoúhlý 4K IPS, flicker-free doba odezvy: <=5 ms zobrazovací úhly (horizontální./vertikální) větší než 120° minimální rámečky na 3 stranách, aby bylo možno používat monitory vedle sebe VESA uchycení 100x100 2x HDMI 2.0, 1x DP 1.2 kabel k monitoru HDMI min. 1,8 m | 1 |  |
| 19 | Nabíjecí stanice Možnost nabíjet až 15 zařízení najednou Výstupní výkon min 100W Ochrana proti přetížení zařízení HW splňující minimální požadavky: https://www.applemix.cz/nabijeci-stanice-nabijecka-s-usb-a-porty-15x-usb-a-100w-cerna-p102438/ | 1 |  |
| 20 | Kabel USB USB-A na USB-C Délka 0,25m Podpora rychlonabíjení, min proud 3 A | 15 |  |
| 21 | RAM 64 GB Kit 2x32 GB DDR5 5600 CL40 Funkční s používanými paměťmi KF556c40-16 | 1 |  |
| 22 | Powerbanka Kapacita 20000 mAh Výstupní výkon na jednom portu minimálně 30 W | 3 |  |