Příloha č. 1 zadávacích podmínek:

Specifikace předmětu části 1 veřejné zakázky - Bezdrátová síť

Dodavatel je povinen ve své nabídce předložit vyplněnou níže uvedenou tabulku mandatorních požadavků pro centrální prvek bezdrátové sítě (tabulka č. 1), bezdrátový přístupový bod (tabulka č. 2) a software pro správu bezdrátové sítě (tabulka č. 3)

| Požadavek na funkcionalitu | Minimální požadavky | Splňuje ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| Samostatně provozované zařízení pevně instalovatelné do standardního 19” datového rozvaděče, které ke své činnosti nepotřebuje další součásti (šasi, rozšiřující karty rozhraní, atd.) popř. jsou součástí dodávky v rozsahu dle specifikace. | ano |  |
| Forma instalace – specializovaná HW appliance. Dodávka virtualizovaného WLC na generických CPU platformách není přípustná. | ano |  |
| WLC pracující v režimu vysoké dostupnosti (HA) v režimech Active/Active, nebo Active/Standby. Je vyžadováno sdílení AP licencí mezi více WLC. | ano |  |
| Dostatečný HW výkon a SW podpora pro alespoň 32 ks souběžně připojených AP a alespoň 2.000 koncových zařízení. | ano |  |
| Podpora pro přenos uživatelských dat mezi AP a WLC v režimech tunelovaní provozu skrz WLC, lokální propojení do VLAN přímo na AP nebo kombinovaně dle přednastavené politiky. | ano |  |
| Podpora pro AP standardu 802.11ac a zpětná kompatibilita s 802.11a/b/g/n. | ano |  |
| Z hlediska fyzického připojení podporuje WLC: | 12x 1000BASE-T PoE+ port |  |
|  | 4x 1000BASE-T port |  |
|  | 2x 1000BASE-SFP port |  |
|  | management sériový port v provedení RS-232 |  |
|  | USB host pro zálohování/obnovení konfigurace WLC a upgrade OS WLC. |  |
|  | Podpora standardů 802.1Q, 802.1AX (dříve 802.3ad), 802.1x |  |
|  | Úplná podpora pro protokol IPv6 v oblasti správy, konfigurace (SSH, SNMP, Syslog, DHCPv6) a systémové komunikace mezi AP a WLC, tak i v přenosu uživatelských dat. Kompatibilita s RFC 2460, RFC 3162, RFC 3736, RFC 6106. |  |
| Funkce řízení a ochrany radiového spektra s automatickou optimalizací sítě (přidělováni kanálů, fast roaming, rozdělení klientů na jednotlivá AP). | ano |  |
| Funkce klasifikace klientských zařízení do třid na základě typu zařízení nebo operačního systému zařízení a následné uplatnění definovaných politik pro danou třidu. | ano |  |
| Typy autentizace: | WPA/WPA2-PSK |  |
|  | WPA/WPA2-Enterprise, |  |
|  | 802.1X |  |
|  | 802.1X s následným ověřením MAC |  |
|  | dle MAC adresy |  |
|  | “captive portál” |  |
| Webové rozhraní “captive portál” a rozhraní pro vytváření dočasných přístupových účtů implementované jako oddělená aplikace nebo interní součást WLC. | ano |  |
| Podpora pro IPv6. | ano |  |
| Podpora pro autentizační/autorizační servery RADIUS, LDAP, Active Directory, RFC 3576 Change of Authorization. | ano |  |
| Úrovně uživatelských oprávnění v administračním rozhraní (minimálně Administrator, read-only). | Administrator, read-only |  |
| VLAN pooling. | ano |  |
| Terminace vzdálených VPN klientů (podpora SSL i IPSec VPN). | ano |  |
| Podpora XML API pro přístup ke kontroléru (např. pro možnost přidáváni guest users do captive portálu). | ano |  |
| Automatické dynamické rozpoznaní hlasových protokolů jako SIP, SCCP, VOCERA a SVP skrze DPI systém a jejich automatická prioritizace a hlídaní SLA. | ano |  |
| Automatizovaná migrace klientů na optimální frekvenci, AP či rádio za využití těchto parametrů: | kategorie daného klienta, SNR, schopnosti klienta, kvalita signálu |  |
| Podpora pro 802.11u, 802.11v a 802.11k. | ano |  |
| Podpora překladu adres NAT/PAT. | ano |  |
| Grafický uživatelský dashboard zobrazující náhledy na hlasové hovory provedené přes WIFI síť a zobrazující informace o MOS (mean opinion score) právě aktivních hovorů. Možnost realtime analýzy kvality prováděných hovorů. | ano |  |
| Podpora bonjour services gateway. | ano |  |
| Podpora tvorby bezpečnostních politik na základě časových pravidel. | ano |  |
| Podpora bezpečnostní funkce interního firewallu v rámci WLC. | ano |  |
| Podpora rozpoznávaní aplikaci na 7. vrstvě ISO/OSI modelu (aplikace typu youtube.com, facebook.com, dropbox apod.). Možnost povolovaní, zakazovaní nebo omezovaní těchto aplikaci s možností vytvořit minimálně 20 souběžných aplikačních pravidel k omezení provozu. | ano |  |
| Podpora filtrace webových kategorii na 7. vrstvě ISO/OSI modelu. Možnost povolovaní, zakazování nebo omezování těchto web kategorii. Web kategorie musí být rozděleny do několika skupin dle zaměření daného webu (např. gambling, streaming, a pod.) a nebo dle důvěryhodnosti webových stránek v kategorii umístěných. Databáze webových stránek musí mít z hlediska zaměřeni webů řádově desítky kategorii a řadově tisíce záznamů. Záznamy se musí dynamicky aktualizovat. | Ano |  |
| Možnost rozšíření kontroléru o pokročilou detekci a prevenci bezdrátových průniků (WIDS, WIPS). | Ano |  |

Tabulka č. 1 - Mandatorní požadavky pro centrální prvek bezdrátové sítě

| Požadavek na funkcionalitu | Minimální požadavky | Splňuje ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| AP s integrovanými anténami kompatibilní s dodávaným kontrolérem (WLC). | ano |  |
| Kompatibilita se standardem IEEE 802.11ac, zpětná kompatibilita s IEEE 802.11a/b/g/n. | Ano |  |
| Dvě nezávislé rádiové části pro souběžný provoz v kmitočtových pásmech 2,4 a 5GHz. | Ano |  |
| Technologie MIMO 3x3:3, tři prostorové streamy na obou rádiích. | Ano |  |
| 16 vysílaných BSSID na jednu radiovou část. | Ano |  |
| Napájení max. dle standardu IEEE 802.3af-2003. | Ano |  |
| Možnost napájení externím AC/DC adaptérem (ten nemusí být součástí dodávky), které je využitelné i jako záloha napájení. | Ano |  |
| Konektivita: | 1x Ethernet 10/100/1000BASE-T (RJ45) s Auto sensing link speed |  |
| Podpora pro rámce větší než 1.500 B (Jumbo Frame) na ethernetovém portu/portech. | Ano |  |
| Hardwarový TPM modul pro uložení certifikátu zajišťujícího ověření identity APOD. | Ano |  |
| Možnost provozovat AP s WLC bez potřeby externi aplikace nebo služby. | Ano |  |
| Možnost přenastavit režim činnosti AP do režimů: uživatelský přístup, monitor nebo spektrální analýza. | Ano |  |
| Otvor pro zabezpečení AP, který je kompatibilní se zámky Kensington. | Ano |  |
| Možnost vypnuti LED indikátorů na jednotlivých AP. | Ano |  |
| Management sériový port v provedeni RS-232. | Ano |  |
| Prioritizace jednotlivých SSID na základě vysílacího času. | Ano |  |
| Podpora airtime fairness. | Ano |  |
| HW filtry pro filtraci intermodulačního rušeni z mobilních sítí. | Ano |  |
| 802.11w ochrana management rámců. | Ano |  |
| Jednotlivá AP musí mít plnohodnotnou WIFI-Alliance certifikaci. | Ano |  |
| Podpora MESH funkcionality s protokolem pro optimální výběr cesty v rámci MESH Stromu | Ano |  |
| Kit pro montáž na zeď součástí dodávky. | Ano |  |

Tabulka č. 2 - Mandatorní požadavky pro bezdrátový přístupový bod

| Požadavek na funkcionalitu | Splňuje ANO/NE |
| --- | --- |
| Software pro správu hostů |  |
| SW pro evidenci a přiřazování dočasných účtů pro přístup k Wifi pro hosty. |  |
| Řízení přístupu hostů k WLAN a drátové síti. |  |
| Správa hostovských účtů. |  |
| Statistika přihlašování hostů. |  |
| Integrovaný RadiusServer. |  |
| Ověřování uživatelů na externím LDAP serveru, např. ActiveDirectory. |  |
| Spolupráce se zařízeními podporujícími Radius a 802.1x. |  |
| Web portálové ověřování. |  |
| Ověření portálových hostů proti LDAP nebo Active Directory. |  |
| Software pro správu BYOD |  |
| SW pro evidenci a přiřazování dočasných účtů pro BYOD zařízení. |  |
| Uživatel (tj. nemusí mít správcovské oprávnění) s příslušným přístupovým právem může sám přidělovat svým zařízením nebo hostům přístup do sítě prostřednictví webového prohlížeče |  |
| Uživatel si vygeneruje jedinečné jméno a heslo pro svoje zařízení, které je spárováno s účtem majitelem zařízení. |  |
| Při připojení zařízení k SSID si zařízení automaticky řekne o vygenerované jméno a heslo. |  |
| Systém automaticky provádí kontroly LDAP, zda uživatelé vlastnící zařízení existují/nemají uzamčený účet. Pokud má vlastník zařízení v LDAP zamknutý/smazaný/deaktivovaný účet je následně automaticky provedena deaktivace/smazání jeho přiřazených zařízení. |  |
| Při vytvoření nového BYOD zařízení je možné poslat na email vlastníka informace o tom, jak zařízení připojit do sítě. Email vlastníka je automaticky přečten z LDAP. |  |
| Při zasílání/tisknutí informačních textů je možné vybrat jazyk v kterém budou zaslány/vytisknuty. Na výběr musí být minimálně z českého a anglického jazyka. |  |
| Platnost BYOD zařízení je možné buď pevně definovat, nebo zvolit automatické prodlužování času expirace (jakmile se zařízení připojí do sítě, je mu automaticky prodloužen čas expirace). |  |
| Expirovaná zařízení jsou viditelná a je možné jejich účet vlastníkem obnovit. Po definovatelném čase se zařízení ze systému automaticky odmazávají. |  |
| Při prvním připojení BYOD zařízení systém automaticky uzamkne uživatelský účet pro konkrétní zařízení (tj. není možné jej využít pro jiné zařízení). |  |
| Uživatel systému vidí pouze své hostovské a BYOD zařízení. Správce systému vidí všechny účty a jim přiřazená zařízení. |  |
| Správce systému může přiřazovat zařízení ostatním uživatelům. |  |
| Na SSID pro BYOD bude využito ověřování 802.1x. |  |
| Šifrovací klíč pro komunikaci mezi AP a klientskými zařízeními je generován dynamicky protokolem 802.1x. |  |
| Systém umožnuje editovat formát informací zasílaný uživatelům při vytvoření hostovského/byod účtu. |  |
| Systém umožnujě nastavit upozornění na expirace certifikátů. Před expirací certifikátu (https) automaticky odešle správci informaci o nutné výměně certifikátů. |  |
| Systém automaticky eviduje všechny uživatelské a správcovské akce (úpravy, mazání, vytváření, změny nastavení atd.) |  |
| BYOD zařízení je možné přidělovat do vice VLAN, oprávnění uživatelů dovoluje nastavit pro které konkrétní VLAN má skupina uživatelů oprávnění k přidávání nových zařízení. |  |
| Administrátor má k dispozici seznam zařízení: Unikátní číslo zařízení Jméno uživatele IP adresa zařízení. Log připojení a odpojení zařízení k síti. Jméno uživatele, kterému zařízení patří. |  |
| Obecné parametry obou částí software |  |
| Vysoká dostupnost (podpora clusteru). |  |
| Systém bude nainstalován v režimu HA. |  |
| SW nesmí být licenčně omezen na počty uživatelů a funckionalitu. Pokud tomu tak je, požadujeme licenci minimálně na 10000 zařízení. |  |
| Uživatelské i správcovské rozhraní kompletně v českém jazyce, včetně chybových hlášení pro uživatele |  |
| SW je instalován formou appliance do virtuálního prostředí zadavatele. |  |
| Podpora mobilních platforem Android, BlackBerry, iOS, Windows. |  |
| Podpora výrobce dodaného bezdrátového kontroléru |  |
| Software, včetně instalace, lze bezplatně vyzkoušet v síti zadavatele, pokud to bude zadavatel požadovat |  |

Tabulka č. 3 - Mandatorní požadavky - software pro bezdrátové sítě