Příloha č. 3.

Barel, várnice na čaj 2 ks

Celonerezové provedení termosu se zesílenou izolací ve dvouplášti včetně víka opatřené odolným

silikonovým těsněním pro snadnou výměnu, vyrovnávacím automatickým vyrovnávacím ventilkem, madlem, šesti sponami pro bezpečné a dobré utěsnění termosu, nerezová ucha pro snadnou manipulaci, dno termosu s je opatřením proti posunu – např. odolným gumovým návlekem

Pojízdný přepravní vozík na barely na čaj 2 ks

Pro přepravu a výdej nápojů s okapovou miskou ve výšce ca 350 mm pod výpustí barelu, police, madlo

kolečka 125 mm průměr

speciální zajištění termosu na nápoje

rozměr 500x500x750

pojízdný vozík-2police 6 ks

použitý materiál :DIN 1.4301,nerezový plech tl.1mm,povrch scotchbrite, madlo

-základní výška vozíku 1000mm

-výška horní police vozíku 850mm

-2x prolamovaná police

-max.celoplošné zatížení vozíku 100kg, zatížení jednotlivé police 50kg

-kostra vozíku ze svařovaných a ohýbaných uzavřených profilů 25x25x1,5mm

-police vyztuženy a podlepeny uzavřenými profily,

spodní hrany polic zaobleny falcovým ohybem

-2x otočné kolečko s ložisky d=125mm

-2x otočné kolečko s ložisky a brzdou d=125mm

Základní rozměr 900x600x1000

pojízdný vozík-3police 8 ks

použitý materiál :DIN 1.4301,nerezový plech tl.1mm,povrch scotchbrite, madlo

-základní výška vozíku 1000mm

-výška horní police vozíku 850mm

-3x prolamovaná police

-max.celoplošné zatížení vozíku 100kg, zatížení jednotlivé police 40kg

-kostra vozíku ze svařovaných a ohýbaných uzavřených profilů 25x25x1,5mm

-police vyztuženy a podlepeny uzavřenými profily,

spodní hrany polic zaobleny falcovým ohybem

-2x otočné kolečko s ložisky d=125mm

-2x otočné kolečko s ložisky a brzdou d=125mm

Základní rozměr 900x600x1000

pojízdný vozík-2police upravený pro

převoz termoportu       2ks

použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch

scotchbrite

-základní výška vozíku 1000mm

-výška horní police vozíku 850mm

-2x prolamovaná police

-max.celoplošné zatížení police 80kg

-kostra vozíku ze sva􀄜ovaných a ohýbaných

uzavřených profilů 25x25x1,5mm

-police vyztuženy a podlepeny uzavřenými profily,

spodní hrany polic zaobleny

falcovým ohybem

-2x otočné kolečko s ložisky d=125mm

-2x otočné kolečko s ložisky a brzdou d=125mm

900x600x600

Termoport GN 1/1 COP šedý   2ks

| Uchazeč vyplní pouze žlutě podbarvená pole! |
| --- |
| Identifikace uchazeče: |  |  |  |  |
| Název firmy: |  |  |  |  |
| IČ: |  |  |  |  |
| Statutární orgán nebo osoba příslušně zmocněná: |  |  |  |  |
| Smluvní strany sjednávají tento ceník zboži: |  |  |  |  |
| Číslo položky | Název požadované položky | Počet v ks | Nabídková cena (Kč bez DPH) | Nabídková cena (Kčs DPH) |
| 1 | Barely na čaj | 2 |  |  |
| 2 | Pojízdní přepravní vozíky n barely na čaj | 2 |  |  |
| 3 | Pojízdní vozík se 2 police | 6 |  |  |
| 4 | Pojízdní vozík se 3 police | 8 |  |  |
| 5 | Termoport GN 1/1 COP | 2 |  |  |
| 6 | Pojízdní vozík 2 police upravený pro převoz termoportu | 2 |  |  |
| Celkem |  |  |  |  |
|  |  | V |  |  |  |