Technická specifikace předmětu plnění

| Název veřejné zakázky | Zkvalitnění praktického vyučování na VOŠ a SPŠ Jičín – dodávka vybavení I – CNC soustruh, CNC obráběcí centrum |
| --- | --- |
| Zadavatel | Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 708 89 546 |
| Druh řízení | otevřené řízení veřejné zakázky na dodávky v nadlimitním režimu |

| Předmět veřejné zakázky | je dodávka 2 ks CNC soustruhu a 2 ks CNC obráběcího centra, která musí splňovat minimální technické parametry dle Tabulky č. 1. Uživatel technologického vybavení, které je předmětem dodávky v rámci veřejné zakázky, má v současné době k dispozici 9 ks programovacích stanic Heidenhein a 9 ks programovacích stanic Siemens. Předmětné vybavení umožňuje programovat stejným způsobem jako na samotných strojních zařízeních, přičemž programování probíhá na originální klávesnici a test programu také odpovídá reálnému nasazení u strojního zařízení. Technické podmínky veřejné zakázky tak byly stanoveny s ohledem na požadavek kompatibility se stávajícím výukovým vybavením uživatele. Zadavatel požaduje, aby softwarové vybavení stroje bylo plně kompatibilní s verzí softwarového vybavení programovacího pracoviště. Na základě výše uvedeného je v souladu s § 89 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) užito přímého odkazu na určité výrobky předmětem veřejné zakázky. |
| --- | --- |

Tabulka č. 1 – Technické parametry vybavení I

CNC soustruh – 2 ks

| Požadavek na funkcionalitu | Minimální požadavky |
| --- | --- |
| Základní vlastnosti |  |
| Pracovní prostor: |
| oběžný průměr nad ložem max. | 250 mm |
| délka soustružení max. | 270 mm |
| průměr tyče max. | 26 mm |
| Rozjezd: |
| v ose X min. | 100 mm |
| v ose Z min. | 300 mm |
| Hlavní vřeteno: |
| rozsah otáček cca (ot./min) | 60 - 6 300 |
| příkon motoru max. | 5,5 kW |
| průchod vřetenem (Ø) | 30 mm |
| Osa C: |
| rozlišení (ve o) | 0,01 |
| rychlost rychloposuvu (ot./min) | 1 000 |
| indexování vřetene (ve o) | 3 |
| Nástrojová hlava: |
| počet pozic | 12 |
| nástrojová stopka DIN 69880 | 16 |
| upínací průřez nástroje | 12 x 12 mm |
| Poháněné nástroje: |
| počet pozic | 6 |
| výkon pohonu do | 1,5 kW |
| rozsah otáček cca (ot./min) | 200 - 6 000 |
| Pohony posuvu: |
| rychlost rychloposuvu X / Z min. (m/min) | 15/15 |
| přesnost polohování v X/Z (mm) | 0,004/0,004 |
| Koník: |
| zdvih pinoly do | 120 mm |
| síla pinoly cca (N) | 800 – 2 500 |
| Rozměry: |
| Maximální (šířka x hloubka x výška, v mm) | 1 750 x 1 300 x 1 850 |
| Celkový příkon: |
| Max. | 7 kW |
| Řídicí jednotka: |
| řídicí systém plně kompatibilní se stávajícím softwarovým vybavením programovacích stanic Siemens Sinumerik Operate | ano |
| technologie AC zařízení | ano |
| barevná LCD obrazovka | ano |
| integrované PC | ano |
| nástrojová sonda | ano |
| chladicí systém | ano |

CNC obráběcí centrum – 2 ks

| Požadavek na funkcionalitu | Minimální požadavky |
| --- | --- |
| Základní vlastnosti |  |
| Pracovní prostor: |
| rozjezd v ose X. max. | 350 |
| rozjezd v ose Y max. | 250 |
| rozjezd v ose Z max. | 300 |
| Stůl: |
| rozměry min. (d x š) | 520 x 300 |
| T drážky (počet, šířka, odstup) | 5 x 12 x 45 |
| Vřeteno: |
| max otáčky (ot./min.) | 10 000 |
| výkon motoru vřetene | max. 7 kW |
| pohon – plynule regulovatelný | ano |
| Osy: |
| rychloposuv v osách X/Y/Z (m/min) | min. 15 |
| pracovní posuv (m/min) | 0 - 10 |
| přesnost polohování | 0,005 mm |
| Nástrojový systém: |
| počet nástrojových pozic | min. 20 |
| kužel nástrojů - DIN 69871, ISO 30 | ano |
| správce nástrojů - automaticky | ano |
| Obecná data: |
| max. příkon stroje | 10 W |
| Max. rozměry stroje (šířka, hloubka, výška, v mm) | 1 650 x 1 750 x 2 200 |
| Řídící jednotka: |
| řídicí systém plně kompatibilní se stávajícím softwarovým vybavením programovacích stanic Heidenhain iTNC530 | ano |
| technologie AC zařízení | ano |
| barevná LCD obrazovka | ano |
| integrované PC | ano |
| Obecné: |
| nástrojová sonda | ano |
| chladicí systém | ano |