Technická specifikace předmětu plnění

| Název veřejné zakázky | Zkvalitnění praktického vyučování na VOŠ a SPŠ Jičín – dodávka vybavení III – robotická ruka |
| --- | --- |
| Zadavatel | Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 708 89 546 |
| Druh řízení | otevřené řízení veřejné zakázky na dodávky v nadlimitním režimu |

| Předmět veřejné zakázky | dodávka robotické ruky, která musí splňovat minimální technické parametry dle Tabulky č. 1. |
| --- | --- |

Tabulka č. 1 – Technické parametry vybavení III

Robotická ruka

| Požadavek na funkcionalitu | Minimální požadavky |
| --- | --- |
| Základní vlastnosti |  |
| max. hmotnost | 240 kg |
| příkon do 1 kW | ano |
| nosnost robota | alespoň 3 kg |
| dosah robota | min. 500 mm |
| opakovatelná přesnost (mm) – minimálně + /- 0,1 | ano |
| počet stupňů volnosti | 6 |
| napájení- 230 V | ano |
| max. provozní teplota (°C) | 50 |
| programování, zobrazení - software dle výrobce, LCD display | ano |
| bezpečnost - Pl d (cat. 3), případně senzory | ano |
| koncový člen opatřen efektorem s čelisťovými chapadly s elektrickým, nebo pneumatickým pohonem | ano |