Konzolová vertikální frézka – technická specifikace a požadavky – počet kusů 5

| Specifikace | Požadavky | Splňuje ano / ne [doplní dodavatel] |
| --- | --- | --- |
| Typ stroje: | Přesná nová konzolová vertikální frézka s naklápěcí hlavou, automatickými posuvy a digitálním odměřováním |  |
| Dráha pojezdu v ose X: | maximální 0 - 1000 mm minimální 0 - 800 mm |  |
| Dráha pojezdu v ose Y: | maximální 0 - 380 mm minimální 0 - 280 mm |  |
| Dráha pojezdu v ose Z: | maximální 0 - 420 mm minimální 0 - 280 mm |  |
| Rozsah naklápění hlavy: | maximální + / - 45⁰ minimální + / - 35⁰ |  |
| Upnutí vřetena: | maximálně ISO50 minimálně ISO40 |  |
| Hlavní motor: | maximálně 5 kW minimálně 3 kW |  |
| Zdvih pinoly: | maximální 0 - 80 mm minimální 0 - 60 mm |  |
| Maximální výška spodní plochy vřetene nad podlahou: (z důvodu výuky žáků 1. ročníků) | 1410 mm při ručním upínání nástroje ve vřeteni 1590 mm při automatizovaném upínání nástroje ve vřeteni (pneumaticky/hydraulicky/elektricky) |  |
| Maximální půdorysné rozměry stroje: (z důvodu umístění v dílně) | 2,5 x 2,3 metry |  |
| Konstrukční uspořádání: | tuhá, stabilní, celolitinová konstrukce, motor vřetene součástí stojanu stroje, ne samotné naklápěcí hlavy, posuvy ovládané duplicitně ručně kolečky (klikami) i elektricky (tlačítky nebo joysticky), kuličkové šrouby v osách X a Y |  |
| Požadovaná výbava: | - 3 osé digitální zobrazení polohy (odměřování) - systém chlazení s čerpadlem chladící kapaliny - osvětlení pracovního prostoru |  |
| Požadované příslušenství: | - utahovací tyč (při ručním upínání nástroje ve vřeteni) - mechanický strojní svěrák, maximální šířka čelistí 100 - 200 mm, maximální rozevření čelistí 100 - 200 mm Pro vřeteno s ISO50: - trny ISO50/ Ø22, Ø 27, Ø 32 - redukční pouzdro ISO50/ISO40 - redukční pouzdro ISO50/MK4 Pro vřeteno s ISO40: - trny ISO40/ Ø22, Ø 27, Ø 32 - redukční pouzdro ISO40/MK4 |  |

Bruska na plocho – technická specifikace a požadavky – počet kusů 1

| Specifikace | Požadavky | Splňuje ano / ne [doplní dodavatel] |
| --- | --- | --- |
| Typ stroje: | Přesná nová bruska na plocho s digitálním odměřováním |  |
| Velikost stolu: | maximálně 300 x 600 mm minimálně 200 x 450 mm |  |
| Dráha podélného pojezdu: | maximální 0 - 800 mm minimální 0 - 500 mm |  |
| Dráha příčného pojezdu: | maximální 0 - 350 mm minimální 0 - 250 mm |  |
| Vzdálenost středu vřetene ke stolu: | maximální 0 - 500 mm minimální 0 - 350 mm |  |
| Velikost brusného kotouče | minimálně 200x20x30 |  |
| Upínací deska: | elektromagnetická |  |
| Velikost upínací desky: | maximálně 250 x 500mm minimálně 150 x 400 mm |  |
| Hlavní motor vřetene: | maximálně 3 kW minimálně 2 kW |  |
| Zatížení stolu (včetně elektromagnetu) | maximálně 0 - 200 kg minimálně 0 - 150 kg |  |
| Maximální půdorysné rozměry stroje: (z důvodu umístění v dílně) | 2 x 2,5 metry |  |
| Konstrukční uspořádání: | tuhá, stabilní, litinová konstrukce, litinový nebo ocelový stojan |  |
| Požadovaná výbava: | - 2 osé digitální zobrazení polohy (odměřování) - systém chlazení s čerpadlem chladící kapaliny - osvětlení pracovního prostoru - automatický posuv podélného stolu - automatický posuv příčného stolu |  |
| Požadované příslušenství: | - vyvažovací stojan - vyvažovací trn - obslužné a servisní nářadí |  |