# Technologie řezání a gravírování laserem – technická specifikace – počet kusů 1

| Specifikace | Požadavky | Splňuje ano / ne [doplní dodavatel] |
| --- | --- | --- |
| Typ stroje: |  | [dodavatel doplní i konkrétní označení nabízeného] |
| Pracovní plocha: | min.1200x900mm |  |
| Zdvih pracovního stolu: | min. 250 mm |  |
| Výkon: | min. 100W |  |
| Rychlost řezu: | min. 100 mm/s |  |
| Specifická výbava: | Vodní chlazení |  |
|  | Autofocus systém pro automatické nastavení výšky nad materiálem |  |
|  | Zařízení pro ofuk a odtah zplodin |  |
|  | Včetně rotačního adaptéru |  |
|  | Řídící počítač s ovládacím softwarem v českém jazyce, dále pak pluginem pro Corel Draw, Autocad a Adobe Ilustrator |  |