| MANIPULÁTOR -1ks - požadavky | Splňuje ano / ne [doplní dodavatel] |
| --- | --- |
| hydrostatický převod bez manuálního řazení rychlost 40 km/hod 3 pojezdové rozsahy řaditelné za jízdy nosnost min. 4,2 t výška zdvihu min. 7 m paměť úhlu lopaty odtlakování hydraul. systému pro následné nářadí na telesk. rameni |  |
| Motor: objem min. 3 600 cm3 reverz ventilátoru chladičů v celém rozsahu otáček motoru, palivová nádrž min. 230 lt, výkon min. 89 kW, točný moment min. 470 Nm, čtyřválec 100 % uzávěrka manuálně ovládaná na přední nápravě synchronizace náprav automatická celé zakrytování spodních částí stroje včetně ocelové ochrany paliv. nádrže sdružený pojezdový pedál (pouze dva pedály v kabině) potenciometrické ovládání ručního plynu a pojezdové rychlosti centralizované vyvedení mazacích míst výkon hydraul. čerpadla 140 l.m-1 + tlak 260 Bar rozvor min. 2 900 mm poloměr zatáčení max. 3 800 mm pneu 460/70 R 24 |  |
| Pracovní nářadí: vykusovací lopata (objem cca 2,5 m3 paletizační vidle (nosnost min. 4,2 t) lopata na sypké materiály (objem cca 3 m3) nasouvací pasivní zametací zařízení |  |