Laserová řezačka – technická specifikace a požadavky

| technická specifikace a požadavky | Splňuje ano / ne [doplní dodavatel] |
| --- | --- |
| 1 ks Řezací laser |  |
| - maximální rozměry ŠxDxV(mm): 1600x1200xs1300 |  |
| - minimální pracovní plocha (mm): 700x500 |  |
| - napájení: 240V 50Hz |  |
| - příprava pro odsávání |  |
| - kompatibilita s OS Microsoft Windows |  |
| - připojení pomocí rozhraní USB a Ethernet |  |
| - chlazení trubice vzduchové nebo kombinace vzduch/voda |  |
| - výkon trubice minimálně 80W |  |
| - automatický pohyb osy Z |  |
| - funkce gravírování a řezání organických a anorganických materiálů, nemusí být vybaven funkcí řezání kovu |  |
| Soubor příslušenství řezacího laseru |  |
| - odsávací zařízení (filtrační jednotka pro odsávání zplodin) |  |
| - sadu upínacích přípravků |  |
| - tichý bezolejový kompresor |  |
| - rotační přípravek pro gravírování válcových ploch |  |
| - kompletní ovládací PC včetně gravírovacího Software |  |
| - 6x tabule plexiskla čirá tloušťka 4mm rozměr 1520x2050mm |  |
| - 6x tabule plexiskla modrá tloušťka 3mm rozměr 1520x2050mm |  |