Příloha č. 2_2 zadávací dokumentace

Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky) – část 2

Název veřejné zakázky: Část veřejné zakázky:

Zadavatel požaduje dodávku nových, nepoužitých přístrojů, nepřipouští možnost dodávky repasovaných přístrojů. Přístroj musí splňovat minimální technické parametry specifikované zadavatelem v této zadávací dokumentaci. Zadavatel upozorňuje, že u číselných technických parametrů je toleranční rozsah +/- 10% za podmínky splnění požadovaného medicínského účelu (diagnostické a terapeutické využití).

V případě, že zadávací podmínky veřejné zakázky obsahují požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku, za příznačné, patenty, ochranné známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel výslovně pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně i technicky obdobných řešení.

Pokud je v technické specifikaci u parametru přístroje uveden požadavek na možnost přístroje, je tímto rozuměno schopnost přístroje vykonávat danou funkci v dodaném technickém provedení, tedy bez nutnosti dokoupení dalších komponentů, modulů, či příslušenství přístroje.

Předmětem veřejné zakázky je dodávka přístrojového vybavení včetně základního příslušenství a spotřebního materiálu potřebného k prvnímu uvedení do provozu, instalace, uvedení do provozu, instruktáže a dodání příslušné dokumentace, záručního servisu v délce 24 měsíců, dopravy a dále dle ostatních podmínek zadávací dokumentace.

Minimální technické požadavky:

PŘENOSNÝ ULTRAZVUKOVÝ PŘÍSTROJ PRO ORTOPEDICKÉ ODDĚLENÍ – 1 ks

| Popis parametru | Zadavatelem požadovaná hodnota ANO/NE | Účastníkem nabízená skutečná hodnota |
| --- | --- | --- |
| Specifikace |  |  |
| Přenosný ultrazvukový přístroj s černobílým dopplerem | ANO |  |
| Min. 15“ LCD monitor s vysokým rozlišením | ANO |  |
| PW pulsní doppler | ANO |  |
| Micro scan zobrazení | ANO |  |
| THI harmonické zobrazení | ANO |  |
| Trapezoidní zobrazení | ANO |  |
| Panoramatické zobrazení | ANO |  |
| DICOM 3.0 | ANO |  |
| Kardiologický, GYN, OB, URL a další programy | ANO |  |
| Současné měření EKG křivky | ANO |  |
| 3D zobrazení | ANO |  |
| Možnost vlastních presetů a funkčních kláves | ANO |  |
| Sondy | ANO |  |
| Lineární sonda 5 – 12 MHz/46 mm | ANO |  |
| Ostatní požadavky | ANO |  |
| Nožní pedál | ANO |  |
| Sonografický vozík | ANO |  |
| Duplexní i Real Time triplexní | ANO |  |
| CFM color doppler, DPI power doppler | ANO |  |
| Černobílá tiskárna | ANO |  |