Technická specifikace poptávaného zařízení

| Motodlaha - hlezenní |
| --- |
| Účel použití: Programovatelná hlezenní motodlaha pro pasivní pohybovou léčbu, která výrazně zkracuje délku rehabilitace. Přístroj je vhodný pro léčbu většiny poranění, postoperativních stavů a onemocnění kloubu. Obor návazné péče: rehabilitační a fyzikální medicína |
| Specifikace – minimální zadavatelem požadované technické parametry | Účastníkem nabízená hodnota |
| Programovatelná rehabilitační motodlaha pro pasivní terapii hlezenního kloubu |  |
| Monitoring průběhu rehabilitace |  |
| Snadná přestavba pro levostrannou / pravostrannou rehabilitaci, popř. bez nutnosti přestavby |  |
| Plynulé nastavení rychlosti a rozsahu pohybu |  |
| Nastavení doby cvičení |  |
| Zpětný chod |  |
| Plantární/dorzální flexe v rozsahu min. 40°-0°-30° |  |
| Inverze/everze v rozsahu min. 25°-0°-20° |  |
| Plynule nastavitelná rychlost v min. rozsahu od 50° do 150°/min |  |

Pozn.: ve sloupci „Účastníkem nabízená hodnota“ doplní účastník všechny řádky: u číselných údajů uvedením hodnoty parametru, u ostatních slovem splňuje, zároveň uvede odkaz na přiložený nebo výrobcem schválený veřejně přístupný dokument - zdroj, strana, kapitola).

| Motodlaha – kolenní (5 ks) |
| --- |
| Účel použití: Přístroj pro pasivní cvičení kolenního (kyčelního) kloubu k ošetření většiny poranění, postoperativních stavů, onemocnění kolenního a kyčelního kloubu. Obor návazné péče: rehabilitační a fyzikální medicína |
| Specifikace – minimální zadavatelem požadované technické parametry | Účastníkem nabízená hodnota |
| Programovatelná rehabilitační motodlaha pro pasivní terapii kolenního (kyčelního) kloubu |  |
| Monitoring průběhu rehabilitace |  |
| Snadná přestavba pro levostrannou / pravostrannou rehabilitaci, popř. bez nutnosti přestavby |  |
| Plynulé nastavení rychlosti a rozsahu pohybu |  |
| Nastavení doby cvičení |  |
| Zpětný chod |  |
| Extenze/flexe koleno v rozsahu min. -10°-0°-120° |  |
| Extenze/flexe kyčel v rozsahu min. 7°-75° |  |
| Plynule nastavitelná rychlost v min. rozsahu od 40° do 200°/min |  |
| Transportní vozík |  |

Pozn.: ve sloupci „Účastníkem nabízená hodnota“ doplní účastník všechny řádky: u číselných údajů uvedením hodnoty parametru, u ostatních slovem splňuje, zároveň uvede odkaz na přiložený nebo výrobcem schválený veřejně přístupný dokument - zdroj, strana, kapitola).

| Motodlaha ramenní |
| --- |
| Účel použití: Přístroj pro pasivní cvičení ramenního kloubu po poraněních, postoperačních stavech a onemocněních ramenního kloubu. Obor návazné péče: rehabilitační a fyzikální medicína |
| Specifikace – minimální zadavatelem požadované technické parametry | Účastníkem nabízená hodnota |
| Programovatelná rehabilitační motodlaha pro pasivní terapii ramenního kloubu |  |
| Monitoring průběhu rehabilitace |  |
| Snadná přestavba na levostrannou / pravostrannou rehabilitaci |  |
| Plynulé nastavení rychlosti a rozsahu pohybu |  |
| Nastavení doby cvičení |  |
| Zpětný chod |  |
| Křeslo pro sezení nedílnou součástí přístroje |  |
| Nastavitelná opěrka hlavy + fixace ramenního kloubu |  |
| Abdukce/addukce v rozsahu min. 30°-160° |  |
| Vnitřní/vnější rotace v rozsahu min. 60°-0°-90° |  |
| Flexe (elevace)/extenze v rozsahu min. 20°-175° |  |
| Plynule nastavitelná rychlost v min. rozsahu od 30° do 140°/min |  |

Pozn.: ve sloupci „Účastníkem nabízená hodnota“ doplní účastník všechny řádky: u číselných údajů uvedením hodnoty parametru, u ostatních slovem splňuje, zároveň uvede odkaz na přiložený nebo výrobcem schválený veřejně přístupný dokument - zdroj, strana, kapitola).

Zadavatel upozorňuje, že u číselných technických parametrů shora uvedených zařízení je toleranční rozsah +/- 10% za podmínky splnění požadovaného medicínského účelu.