Technická specifikace poptávaného zařízení

| Vertikalizační zařízení pro nácvik chůze |
| --- |
| Účel použití: Slouží pro nácvik stoje, chůze a rovnováhy u pacientů s neurologickými pohybovými poruchami, u pacientů se ztrátou hybnosti dolních končetin, nestabilitou páteře, atd. Umožňuje obnovit aktivní hybnost dolních končetin, zvýšit svalovou sílu, zlepšit koordinaci a rozsah pohybu a zejména zvýšit kvalitu života. Obor návazné péče: rehabilitační a fyzikální medicína |
| Specifikace – minimální zadavatelem požadované technické parametry | Účastníkem nabízená hodnota |
| Elektrický zvedací mechanismus |  |
| Zabezpečení pacienta proti pádu |  |
| Měření zatěžování závěsu |  |
| Dynamická nosnost odlehčovacího zařízení min. 180 kg (zvedání pacienta) |  |
| Vertikalizace pacienta přímo z lůžka, lehátka vozíku |  |
| Zařízení zabraňující křížení nohou |  |
| Kolečka s brzdami a aretací směru |  |
| Nastavení odlehčení individuálně pro levou a pravou stranu pacienta |  |
| Madla pro terapeuta |  |
| Nastavitelná pacientská madla pro větší oporu pacienta |  |
| Vyměnitelná baterie |  |
| Možnost rotace pacienta o 360° |  |
| Pacientský postroj pro zavěšení pacienta |  |
| Gumové popruhy umožňující snadnější inicializaci kroku v jeho švihové fázi |  |
| Nabíječka pro vyměnitelnou baterii |  |
| Nadlehčení pacienta při tréninku na běžeckém pásu i mimo něj |  |
| Nedílnou součástí zařízení je přenosný běžecký pás |  |
| Rozměry běžecké plochy min. 45 x 100 cm |  |
| Nosnost min. 150 kg |  |
| Možnost jednoduchého nastoupení (max. výška 15 cm) |  |
| Rozsah rychlostí pohybu min. od 0,2 km/h do 5km/h |  |
| Dálkový ovladač pro regulaci rychlosti a tlačítky start, stop |  |

Pozn.: ve sloupci „Účastníkem nabízená hodnota“ doplní účastník všechny řádky: u číselných údajů uvedením hodnoty parametru, u ostatních slovem splňuje, zároveň uvede odkaz na přiložený nebo výrobcem schválený veřejně přístupný dokument - zdroj, strana, kapitola)

Zadavatel upozorňuje, že u číselných technických parametrů shora uvedeného zařízení je toleranční rozsah +/- 10% za podmínky splnění požadovaného medicínského účelu.